Nasz znak: ZFU-Z. 271.4.2.2011.KP			         Mokrsko, dnia 16.05.2011 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

## Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MOKRSKU”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 2249/11 z dnia 10.05.2011 r.

- Zamawiający podaje w opisie technicznym parametry jakie powinna spełniać nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego. Zgodnie ze specyfikacją programu Orlik 2012 nawierzchnie muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14877 więc zamawiający nie może wymagać spełnienia tychże parametrów, prosimy o ich usunięcie z opisu technicznego.

ODP. Wymagania dotyczące parametrów nawierzchni boiska wielofunkcyjnego powinny spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonych dla sposobu pierwszego.

„I sposób*: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.”

W związku z powyższym zapisy zawarte w opisie technicznym dotyczące dodatkowych

wymagań w zakresie parametrów technicznych nawierzchni uznaje się za nieważne i zostaną one usunięte z dokumentacji technicznej. Informacje co do wymaganych dokumentów dotyczących spełnienia norm i atestów zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.

Dotyczy pisma L.dz. 2267/11 z dnia 11.05.2011 r.

- Opis techniczny podaje jako wypełnienie trawy syntetycznej jako piasek kwarcowy oraz granulat SBR. Natomiast przedmiar zawiera informacje, że wypełnienie trawy syntetycznej powinno być piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM recycling/SBR recycling. Proszę o sprecyzowanie informacji.

ODP. Do kalkulacji ofertowej zaleca się przyjęcie wariantu określonego w opisie technicznym, tj: piasek kwarcowy oraz granulat SBR jako wariant bardziej odpowiadający wymogom gry na boisku 
z trawy syntetycznej.