Nasz znak: ZFU-Z. 271.4.4.2011.KP			         Mokrsko, dnia 19.05.2011 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

## Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MOKRSKU”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 2371/11 z dnia 17.05.2011 r.

- Jaka ilość ogrodzenia należy uwzględnić w wycenie .w/g  przedmiaru jest 228.7m

wg PT jest ca 280mb

ODP.:	Proszę przyjąć długość ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 	załączonym w projekcie technicznym w części architektoniczno-budowlanej..

- Ile bram należy uwzględnić w wycenie .w Przedmiarze jest 4szt wrót  i 2szt furtek .W PT  są  2 bramy i 3szt furtek wejściowych na obiekt.

ODP.:  Proszę ilości zgodnie z projektem technicznym tj. 2 bramy i 3 furtki.

- W przedmiarach nie uwzględniono montażu  piłkochwytów. W/g PT piłkochwyty są tylko na wysokości od  4-6 m nad siatką .informujemy ,że z naszego doświadczenia takie rozwiązanie nie spełnia swojej roli gdyż siatka ogrodzeniowa będzie ulegała deformacji gdyz nie jest przygotowana na przenoszenie uderzeń piłki .Piłkochwyt powinien być zamontowany ca 0,5m przed siatka ogrodzeniowa i na całej wysokości chronić siatkę  /może być oparty na tych samych słupkach od ogrodzenia ale na wysięgnikach

ODP.: Należy przyjąć że piłkochwyty oparte są na tych samych słupkach co ogrodzenie na 	wysięgnikach siatka ochronna piłkochwytów ma sięgać do poziomu terenu.

- Jaką  bramkę należy ująć w wycenie PT pokazuje bramkę do piłki nożnej o wymiarach orlikowskich 5mb x 2,om w przedmiarze montuję się  bramki -  7.32 m x 2,44 m .

ODP.:  Należy przyjąć bramki zgodne z wymogami programu „Orlik” tj. 5 x 2 m.

- Ponadto naszym zdaniem – lepszym ,trwalszym bardziej wandaloodpornym rozwiązaniem jest stojak dwusłupowy do kosza/w  PT jest pokazany stojak jednosłupowy a w przedmiarach nic się na ten temat nie mówi

ODP.: W ofercie należy przyjąć wariant jednosłupowy dla kosza, ewentualna zmiana 	nastąpi na podstawie indywidualnych ustaleń z inwestorem.

- W przedmiarach nie uwzględniono drenażu boisk /tak zaprojektowany drenaż będzie miał duży udział w kosztach zadania

ODP.: Należy uwzględnić drenaż zgodnie z projektem technicznym jako dodatkowy 	element w stosunku do przedmiaru.

- Jaką ilość kostki betonowej należy wycenić .W  przedmiarach jest tylko  226m +28m2 na drogach oraz 108,9m2 na boisku.Z PT / z wersji elektronicznej /trudno jest ocenić ilość kostki ale są  to ilości dużo większe niż w przedmiarze robót Parking +dojazd to jest  prawie 900m2 , nawierzchnie komunikacyjne na boisku  plus pasy oddzielające z kostki pod ogrodzeniem  t,j ca 350m2.Jaką nawierzchnie należy przyjąć do wyceny na parkingu /na rysunku 5.1.4 zjazd z drogi gminnej  pokazana jest kostka    betonowa  ,na planach zagospodarowania Orlika-jako nawierzchnia parkingu jest  część kostki reszta nawierzchni żużlowej/

ODP.: Proszę przyjąć powierzchnie utwardzenia z kostki zgodnie z projektem technicznym 	(chodniki, dojazdy, pochylnie oraz pasy pod ogrodzeniami).

- W PT są wrysowane ławki dla widzów czy należy je uwzględnić w wycenie .Ile ich ma być?

ODP.: Na projekcie zagospodarowania terenu  podstawą do wyceny elementów poza zjazdem z drogi publicznej jest projekt zagospodarowania terenu zawarty w części architektoniczno-budowlanej gdzie nie ma pasa utwardzenia przy boisku 	piłkarskim oraz ławek zmianie uległ również parking. (Te elementy pojawiły się poza zakresem opracowania na mapie zagospodarowania terenu projektu drogowego, którego przedmiotem jest projekt zjazdu oraz przepust nad rowem melioracyjnym, pozostałe elementy zagospodarowania terenu na tej mapie należy traktować jako elementy poza zakresem opracowania). W trakcie prac projektowych nastąpiła korekta związana z cięciem kosztów inwestycji dotycząca usunięcia w/w ławek pasa utwardzonego przy boisku piłkarskim oraz nastąpiła korekta parkingu polegająca na zmianie jego wielkości i zmianie części nawierzchni pozostawienie tłucznia kamiennego bez nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zawartego w części architektoniczno-budowlanej)

- Z czego wykonany jest pas oddzielający boisko wielofunkcyjne od części komunikacyjnej/Jeśli jest to pas zieleni to jak można się dostać na boisko wielofunkcyjne?/

ODP.: Do wyceny należy przyjąć rysunek projektu zagospodarowania terenu zawarty w 	części architektoniczno-budowlanej, gdzie nie ma pasa, o którym mowa w pytaniu.

Dotyczy pisma L.dz. 2372/11 z dnia 17.05.2011 r.

- Czy  jest opracowanie geologiczne danego obszaru na którym będzie realizowane boisko orlik w Mokrsku, Jeśli jest  to prosimy o ich umieszczenie na stronie internetowej, jeśli nie -to prosimy podać grubość warstwy humusu jaki należy usunąć aby dostać sie do gruntu rodzimego. Jeśli grubość humusu jest większa niż 30cm to kto pokryje dodatkowe koszty korytowania ziemi i wykonania dodatkowej warstwy odsączającej z piasku aby osiągnąć wysokości przyjęte w PT

ODP.: 	Dokumentację geologiczną dodano do załączników SIWZ – stanowi załącznik nr 10a. W cenie należy ująć koszty niwelacji terenu.

Z poważaniem