Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko

- Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Wstęp	6

3.	Streszczenie	8

4.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z innymi obowiązującymi dokumentami	14

5.	Ogólna strategia	24

5.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	24

5.2.	Stan obecny	30

5.3.	Identyfikacja obszarów problemowych	80

5.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	85

5.4.1.	Struktura organizacyjna	85

5.4.2.	Zasoby ludzkie	87

5.4.3.	Zaangażowane strony	92

5.4.4.	Budżet	94

5.4.5.	Źródła finansowania inwestycji	95

5.4.6.	Środki finansowe na monitoring i ocenę	103

6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	105

6.1.	Zasięg geograficzny, zakres i sektory	105

6.2.	Metodyka inwentaryzacji	106

6.3.	Budynki będące własnością Gminy	108

6.4.	Budynki prywatne	111

6.5.	Przedsiębiorstwa	117

7.	Działania/zadania i środki zaplanowane  na cały okres objęty planem	118

8.	Wskaźniki monitorowania	120

SPIS MAP

Mapa 1: Położenie powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim.	30

Mapa 2: Gminy powiatu wieluńskiego, położenie gminy Mokrsko	31

Mapa 3: Mapa gminy Mokrsko	32

Mapa 4: Położenie gminy Mokrsko (obszar oznaczony kolorem czerwonym) względem innych miast	33

Mapa 5: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny]	50

Mapa 6: Strefy energetyczne wiatru w Polsce	51

Mapa 7: Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Mokrsko	60

Mapa 8: Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 roku	72

Mapa 9: Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 r.	73

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko – udział procentowy	37

Wykres 2: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko	38

Wykres 3: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Mokrsko	39

Wykres 4: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku	41

Wykres 5: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)	42

Wykres 6: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31 XII) w 2013 roku	43

Wykres 7: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02	72

Wykres 8: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy)	113

Wykres 9: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego  z budynków prywatnych gminy Mokrsko	115

SPIS TABEL

Tabela 1: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy	11

Tabela 2: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Mokrsko	11

Tabela 3: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy	12

Tabela 4: Tabela sumaryczna	12

Tabela 5: Całkowita emisja CO2 związana z transportem	12

Tabela 6: Sołectwa i miejscowości w gminie Mokrsko	31

Tabela 7: Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Mokrsko	33

Tabela 8: Drogi gminne na terenie gminy Mokrsko	34

Tabela 9: Generalne pomiary ruchu na drodze przebiegającej przez gminę Mokrsko oraz na drogach położonych w pobliżu Gminy	35

Tabela 10: Ludność faktycznie zamieszkała gminę Mokrsko	36

Tabela 11: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko	36

Tabela 12: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko	37

Tabela 13: Saldo migracji gminnych na pobyt stały	38

Tabela 14: Bezrobotni zarejestrowani w gminie Mokrsko	39

Tabela 15: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko	40

Tabela 16: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku	40

Tabela 17: Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku	41

Tabela 18: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)	42

Tabela 19: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007  w gminie Mokrsko (stan w dniu 31 XII)	42

Tabela 20: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych	44

Tabela 21: Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w gminie Mokrsko	45

Tabela 22: Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych ogółem [ha]	45

Tabela 23: Zwierzęta gospodarskie	46

Tabela 24: Wodociągi w gminie Mokrsko	46

Tabela 25: Kanalizacja w gminie Mokrsko	47

Tabela 26: Gromadzenie nieczystości ciekłych w gminie Mokrsko	47

Tabela 27: Wykaz oczyszczalni ścieków w gminie Mokrsko (mechaniczno- biologiczne) o emisjach  do wód lub ziemi powyżej 5 m3/d w 2013 roku	47

Tabela 28: Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku	48

Tabela 29: Pomniki przyrody w gminie Mokrsko	62

Tabela 30: Użytki ekologiczne w gminie Mokrsko	65

Tabela 31: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na obszarze gminy Mokrsko	66

Tabela 32: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02	71

Tabela 33: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony	80

Tabela 34: Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa	82

Tabela 35: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych	83

Tabela 36: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego rodzaju paliw.	107

Tabela 37: Emisja bazowa w budynkach będących własnością gminy Mokrsko	109

Tabela 38: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu gminy Mokrsko	111

Tabela 39: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy	111

Tabela 40: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym [kg/rok]	113

Tabela 41: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, czyli 1650 sztuk [kg/rok]	113

Tabela 42: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek  – 3% domów, czyli 48 sztuk [kg/rok]	113

Tabela 43: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok]	114

Tabela 44: Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok]	114

Tabela 45: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok]	114

Tabela 46: Drewno – 18% domów, czyli 291 sztuk [kg/rok]	114

Tabela 47: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok]	114

Tabela 48: Gaz LPG – około 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok]	114

Tabela 49: Tabela sumaryczna	115

Tabela 50: Całkowita emisja CO2 związana z transportem	116

- Wstęp

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie Gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje 
on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plan został opracowany w oparciu o solidną wiedzę na temat lokalnej sytuacji w dziedzinie energii 
i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też konieczna była ocena aktualnej sytuacji w tym zakresie. Obejmuje ona sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji CO2. Wyniki inwentaryzacji posłużyły 
do stworzenia diagnozy sytuacji na terenie Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z uznaną praktyką międzynarodową został napisany, oczywiście o ile było to możliwe, językiem niespecjalistycznym. Jest to dokument, który powinien być zrozumiały nie tylko dla administracji samorządowej, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy powinni rozumieć, dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym. Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe. Zaangażowanie interesariuszy stanowi początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań, który jest niezbędnym dopełnieniem działań technicznych ujętych w tymże planie.

Tworząc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej korzystano z wiedzy i praktyki międzynarodowej. Plan został stworzony zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013. Wiele zapisów jednak rozszerzono, co było szczególnie ważne w świetle wykonanej analizy problemów. Zrozumienie problemów jest niezwykle ważne dla ich rozwiązania. Wiele działań wymaga współdziałania wielu aktorów życia społecznego Gminy. Działania są ze sobą powiązane i ściśle 
od siebie uzależnione. Nie wystarczą projekty infrastrukturalne. Powiązane one muszą być 
z działalnością promocyjną, informacyjną oraz szkoleniową. Tylko tak stworzony plan może być skuteczny i przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też korzystano z Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” oraz szeregu publikacji o charakterze naukowym. 
W tworzeniu Planu wykorzystano również wiedzę i doświadczenie ekspertów z Polski i Europy.

Ważnym elementem wdrażania Planu jest również współdziałanie w ramach sieci gmin, które stworzyły Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Wspólne spotkania, monitoring powinny wpłynąć 
na skuteczność realizacji wszystkich Planów. Efektywne rozwiązania zastosowane w danych jednostkach samorządu powinny być powielane w innych. Korzystanie z dobrych praktyk jest kluczem do osiągnięcia celów Planu. Plan powinien być więc modyfikowany i dostosowywany do bieżącej sytuacji. Dlatego zmiany w technologii, innowacje powinny być adaptowane do użycia jeśli tylko okaże się to efektywne dla realizacji Planu.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest procesem czasochłonnym, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy 
i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto, jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością komunalną (budynkami, oświetleniem publicznym…), wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznymi.

- Streszczenie

CHARAKTERYSTYKA GMINY MOKRSKO

Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na granicy województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 7768 ha, co stanowi 8,38% powierzchni powiatu wieluńskiego.

Gmina Mokrsko sąsiaduje z następującymi gminami: Wieluń, Praszka (województwo opolskie), Skomlin, Pątnów.

Odległość miejscowości Mokrsko od wybranych ośrodków miejskich wynosi m.in. : Łódź – 122 km, Wieluń – 7,5 km, Opole – 85 km.

Układ drogowy obsługujący gminę Mokrsko i zapewniający jej powiązania komunikacyjne z regionem stanowią: droga krajowa nr 45, relacji Złoczew (połączenie z trasą S8 – Wieluń – Opole – Racibórz – Zabelków (połączenie z droga krajową 78 do granicy czeskiej); drogi powiatowe na terenie gminy Mokrsko oraz drogi publiczne gminne.

Dominującą gałęzią gospodarki na terenie gminy Mokrsko jest rolnictwo. Jest to związane 
z przeważającym udziałem użytków rolnych w stosunku do powierzchni Gminy. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze Gminy ulega wahaniom, jednak nie są to znaczne zmiany.

Na terenie Gminy Mokrsko występuje sieć gazowa. Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy Mokrsko opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych kotłowniach zasilanych głównie za pomocą następujących nośników energetycznych:

- węgla i pochodnych,

- gazu ziemnego GZ – 35,

- oleju opałowego,

- energii elektrycznej.

Ponadto kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej, opalane są często węglem i koksem niskiej jakości.

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Lasy państwowe zajmują obszar 895,55 ha. Większość należy do Skarbu Państwa i pozostaje 
w zarządzie Skarbu Państwa. Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty kompleks leśny i szereg mniejszych powierzchni. Niewielką część lasów państwowych stanowią grunty związane z gospodarką leśną. Większość lasów wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze.

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 561 ha.

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagrożenia dla stanu zdrowotnego lasu.

Na obszarze gminy Mokrsko występują liczne formy ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny. Obszar chroni cenne ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowane ekosystemy, a w szczególności naturalne koryto rzeki Prosny, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarza ekologicznego;

- Pomniki przyrody;

- Użytki ekologiczne– bagna śródleśne;

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie;

- Parki dworskie w miejscowości Ożarów oraz parki dworskie znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zlokalizowane w Chotowie i Mokrsku. Oba parki posiadają bogaty drzewostan, jednak wymagają nakładów w celu uporządkowania ich struktury, pielęgnacji występującej tam roślinności oraz uzupełnienia o elementy charakterystyczne dla wystroju parków zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Na obszarze gminy Mokrsko nie występują obszary Natura 2000.

PROBLEMY

Analiza stanu obecnego Gminy Mokrsko wykazała, że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są:

- źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości,

- źródła transportowe,

- źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin,

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,

- zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy.

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza jest tzw. emisja niska, a więc emisja dotycząca „standardowych” gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. Na skutek zanieczyszczenia powietrza, zawiera ono szkodliwe dla całego ekosystemu Gminy substancje, w tym w szczególności pyły.

Obszary problemowe Gminy Mokrsko to lokalne źródła ciepła, niska efektywność energetyczna budynków, transport oraz emisja ze źródeł przemysłowych.

CELE

Cel główny to realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020. Cel ten jest celem najwyższego rzędu, obrazującym stan, jaki Gmina Mokrsko zamierza osiągnąć po wdrożeniu zaproponowanych w PGN rozwiązań. Realizacja celów przyczyni się do polepszenia stanu i jakości infrastruktury energetycznej na obszarze Gminy, infrastruktura stanie się bardziej efektywna oraz przyjazna dla środowiska naturalnego. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, w tym: CO2, pyłków, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń znajdzie odzwierciedlenie w polepszeniu jakości powietrza, co wpłynie również na poprawę warunków życia mieszkańców gminy Mokrsko.

Realizacji celu głównego służą niżej określone cele strategiczne.:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków z obszaru Gminy

2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy

3. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie Mokrsko

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem promocji odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości na temat efektywności energetycznej budynków

ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Gmina Mokrsko, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Realizacja Planu w sposób niebudzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników 
formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno Gminy Mokrsko jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Mokrsko. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, 
a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Monitoring ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Czynności związane z monitoringiem będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Gminy Mokrsko. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022 oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie Gmina Mokrsko. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy Mokrsko jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy Mokrsko, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły 
z budżetu Gminy, a więc ze stabilnego źródła finansowania.

INWENTARYZACJA

BUDYNKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY

Za rok bazowy przyjęto rok 2015. Wcześniej nie wykonywano jakichkolwiek badań czy inwentaryzacji na terenie Gminy. Nie prowadzono też jakichkolwiek badań powietrza.

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością Gminy Mokrsko. Poniżej przedstawiono emisję bazową z tychże budynków.

Tabela 1: Emisja bazowa w budynkach będących własnością Gminy

|  | emisja bazowa rok 2015 |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Suma [g] | 755915195 | 1898354 | 1752794 | 146345 |
| Suma [t] | 755,92 | 1,90 | 1,75 | 0,15 |

EMISJA – POJAZDY

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe).

Tabela 2: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Mokrsko

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z pojazdów | 7,24 |

EMISJA – OŚWIETLENIE ULICZNE

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

Tabela 3: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 24,37 |

BUDYNKI PRYWATNE

Oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych.

Tabela 4: Tabela sumaryczna

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 22 576 440 | 1 692 551 | 23 026 | 183 823 | 20 293 |

|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 22 576 | 1 693 | 23 | 184 | 20 |

TRANSPORT

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem.

Tabela 5: Całkowita emisja CO2 związana z transportem

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z transportu | 17,18 ton |

DZIAŁANIA

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy Mokrsko. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektu wchodzącego w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 | rok 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2017 | rok 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 1000 | 850 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2019 | rok 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
z innymi obowiązującymi dokumentami

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Powstały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym na szczeblu międzynarodowym. Ratyfikowany 
przez kraje europejskie dokument z 2009 r. uwzględnia w swoich założeniach redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% względem poziomu emisji zarejestrowanej w 1990r. Ponadto kładzie nacisk 
na 20% udział odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii (dla Polski 15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU. Powyższe priorytety mają wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, jak również zakładają realizację programów ochrony środowiska (POS) oraz planów działań krótkoterminowych (PDK).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera poszczególne cele szczegółowe, które powinny wskazywać konkretne, planowane działania możliwe do osiągnięcia do 2020r. Dodatkowo ich zakres musi być zgodny z celami i zadaniami głównymi zatwierdzonymi przez władze samorządowe, dokumentami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz lokalnymi programami ochrony środowiska 
(POS) i planami działań krótkoterminowych (PDK).

Jednym z istotnych dokumentów krajowych jest Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku. 
Ze względu na swoją długoterminową strategię rozwoju określa ona podstawowe kierunki rozwoju sektora energetycznego. Cele nadrzędne to poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Dziedziny kluczowe to także rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwój konkurencyjnych rynków dostarczających paliwo i energię oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko przyrodnicze. Kolejnym wiodącym dokumentem jest Polityka Klimatyczna Polski, która za priorytet wskazuje redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wyróżnia się również Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, która zakłada wzrost udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo - energetycznym kraju 
do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r.

Najważniejszym, odnoszącym się do efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów, jest dokument dotyczący ładu przestrzennego, czyli Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030r. W swoich założeniach uwzględnia ona osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

- NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
- PROJEKT

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Celami szczegółowymi NPRGN są:

- niskoemisyjne wytwarzanie energii;

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami;

- rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo;

- transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności;

- promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w przedstawione w Projekcie NPRGN cele szczegółowe oraz wyznaczone im priorytety i działania, w szczególności zaś w:

- Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE;

- Priorytet B.2 Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami;

- Priorytet C.2 Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach produkcyjnych;

- Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków;

- Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków;

- Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia niskoemisyjnych form transportu;

- Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych;

- Priorytet E.4 Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym.

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z dokumentami zatwierdzonymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Cele szczegółowe określone w PGN pozostają również w zgodzie z celami 
i zadaniami dokumentów na poziomie lokalnym. W szczególności należą do nich:

- ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO 2014-2020

Niniejszy PGN jest zgodny z Misją Strategii: „Kształtowanie zintegrowanej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, bazującej na różnorodności zasobów i aktywności mieszkańców, promującej unikalność miejsca, w zakresie kształtowania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Mokrsko.

W szczególności PGN jest komplementarny z następującymi zapisami Strategii:

Cel strategiczny I. Dynamiczna i konkurencyjna gospodarka powiatu

Cel operacyjny I.3. Turystyka czerpiąca z różnorodnych zasobów

Zadania strategiczne:

I.3.1. Wspieranie rozwoju agroturystyki;

I.3.2. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych.

Cel strategiczny III. Spójny terytorialnie i atrakcyjny przyrodniczo powiat

Cel operacyjny III.1. Zintegrowana infrastruktura techniczna

Zadania strategiczne:

III.1.1. Rozwój zintegrowanego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków;

III.1.2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

III.1.3. Budowa spójnego systemu komunikacji w powiecie;

III.1.4. Budowa obwodnicy dla Wielunia;

III.1.5. Budowa wspólnego dla powiatu systemu gospodarki odpadami.

Cel operacyjny III.2. Zadbane środowisko przyrodnicze

Zadania strategiczne:

III.2.1. Integracja działań w zakresie ochrony walorów przyrodniczych;

III.2.2. Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców;

III.2.3. Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii.

- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WIELUŃSKIEGO NA LATA 2010–2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014–2017

Należy podkreślić zgodność Programu Ochrony Środowiska z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.

Program pozostaje w zgodzie z nadrzędną, współcześnie zasadą zrównoważonego rozwoju, 
tj. rozwoju społeczno – gospodarczego zapewniającego, zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, w ramach pewnej integracji (równowagi) działań politycznych, społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego.

W myśl tej zasady zgodne, z niniejszym PGN, stają się następujące priorytety ekologiczne:

CEL PODSTAWOWY: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

Priorytet V Poprawa jakości powietrza.

CEL UZUPEŁNIAJĄCY I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM

POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO

Priorytet VII Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii.

Priorytet IX Racjonalizacja wykorzystywania materiałów i surowców.

CEL UZUPEŁNIAJĄCY II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

SPOŁECZEŃSTWA

Priorytet X Kształtowanie postaw ekologicznych.

Wśród istotnych z punktu widzenia realizacji niniejszego dokumentu, POŚ wyszczególnia następujące kierunki działań, zmierzające do realizacji ww. priorytetów:

- Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności wytwarzania energii;

- Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin;

- Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej;

- Bieżąca modernizacja i przebudowa dróg;

- Budowa obwodnic śródmiejskich;

- Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej;

- Modernizacja taboru komunikacji autobusowej;

- Zwiększenie wykorzystania paliw ekologicznych w przemyśle i gospodarce komunalnej;

- Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami;

- Ochrona zieleni;

- Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego;

- Edukacja ekologiczna w szkolnictwie;

- Edukacja ekologiczna dorosłych;

- Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych 
i transportu materiałów niebezpiecznych.

- STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOKRSKO NA LATA 2015 - 2022

Cel strategiczny III: Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko

Cel operacyjny: 1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych

Zadanie strategiczne 1. 4. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko 
i przestrzeń gminy

„Istotna w kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni gminy jest świadomość ekologiczna mieszkańców. 
To od nich bowiem zależy otoczenie, w którym żyją. Pomimo popularności haseł głoszonych 
przez ekologów, nadal istnieją luki w wiedzy społeczeństwa na ten temat, a powszechne od lat jest zaśmiecanie wspólnej przestrzeni. Ważne jest zatem, aby promować zachowania chroniące środowisko i przestrzeń gminy.

Zadanie realizowane będzie na terenie gminy poprzez prowadzenie zajęć proekologicznych oraz włączanie się w organizowane akcje (m.in. wielkie sprzątanie świata). Działania prowadzone będą przez placówki oświatowe oraz ośrodek kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Edukacją ekologiczną objęte zostaną nie tylko dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe oraz seniorzy. Przygotowane zostaną wspólne zajęcia integrujące mieszkańców i przede wszystkim zwiększające ich świadomość. Organizowane będą konkursy i akcje zachęcające do dbania 
o środowisko i przestrzeń gminy. Wpłynie to nie tylko na zaszczepienie zachowań proekologicznych, ale też na poprawę estetyki i stan środowiska gminy.”

Cel operacyjny 2: Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej

Zadanie strategiczne: 2. 2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych

„W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła łączna długość dróg publicznych gminnych. Poprawy wymaga jednak ich jakość. Pomimo napraw nawierzchni, ich stan techniczny nie jest dobry, co wpływa nie tylko na jakość jazdy, ale także na jej bezpieczeństwo.

Zadaniem samorządu jest zatem rozbudowa i przebudowa dróg gminnych. Realizowane ono będzie przede wszystkim poprzez zmianę nawierzchni dróg. Istotne jest także ich odwodnienie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych infrastruktura uzupełniona zostanie o chodniki. Wymianie ulegną te nie nadające się już do użytku. Przewidziane zostaną również ścieżki rowerowe, co jest szczególnie ważne w przypadku poruszających się po drogach dzieci. Uzupełnione i zmodernizowane zostanie także oświetlenie. Dzięki wykonanym pracom wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Przy realizacji zadania ważne jest dążenie do wyrównywania szans i możliwości poszczególnych miejscowości.”

Cel operacyjny 3: Budowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zadania strategiczne:

3. 1. Rozbudowa i przebudowa obiektów użyteczności publicznej

„Obiekty użyteczności publicznej w gminie Mokrsko wymagają rozbudowy i przebudowy. Dotyczy
 to w szczególności wszystkich placówek oświatowych oraz remiz strażackich (w Chotowie, Mokrsku, Ożarowie, Komornikach i Krzyworzece). Konieczna jest ich termomodernizacja, która obejmie: docieplenia stropów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, drzwi i podłóg, wymianę centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni. Wyremontowane zostaną też ich dachy. Dzięki wykonanym pracom nastąpi redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, a tym samym na obniżenie kosztów utrzymania budynków. Wyremontowane zostaną ponadto pomieszczenia oraz wymieniona zostanie instalacja sanitarna. Problemem są ponadto istniejące w budynkach bariery architektoniczne. Szczególnie ważna jest ich likwidacja i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej. (…)”

3. 4. Budowa lub przebudowa mieszkań socjalnych

„W każdej gminie mieszkają osoby, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie utrzymać dużego domu lub wynająć mieszkania. Dlatego ważne jest, by istniały mieszkania socjalne oddane do ich dyspozycji. Gmina Mokrsko posiada budynki o charakterze komunalnym. Wymagają one jednak remontu. Możliwe, że za kilka lat w trudnej sytuacji może się znaleźć większa liczba osób. Dlatego zadaniem gminy jest przebudowa istniejących lub budowa nowych obiektów. W tym celu zmienione zostanie przeznaczenie niektórych budynków mienia komunalnego.”

Strategia wymienia również Zintegrowane projekty Powiatu Wieluńskiego współrealizowane 
przez Gminę Mokrsko. Wśród nich wymieniono projekty niezwykle istotne ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego, należą do nich:

| nazwa projektu zintegrowanego | proponowane działania/projekty realizowane w gminie Mokrsko | partnerzy w gminie Mokrsko |
| --- | --- | --- |
| Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii Podjęcie działań w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji źródeł energii poprzez: promocję oraz upowszechnienie wykorzystania OZE w sektorze publicznym i prywatnym; wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej wokół alternatywnych źródeł energii; wdrażanie niskoemisyjnych i zasobooszczędnych technologii w obiektach użyteczności publicznych. | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz jej wykonanie; Promocja oraz udostępnienie informacji na temat odnawialnych źródeł energii m.in. ogniw fotowoltaicznych. | Urząd Gminy Mokrsko, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (gminne jednostki OSP), ośrodki zdrowia, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy |
| Edukacja ekologiczna Stworzenie i wdrożenie spójnego systemu: upowszechniania wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców powiatu poprzez wsparcie instytucjonalne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe; promocji i wsparcia proekologicznych rozwiązań w rolnictwie, turystyce, gospodarce odpadami itp.; oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. | Organizacja i promocja szkoleń dotyczących zachowań proekologicznych dla mieszkańców gminy; Przygotowanie oferty edukacyjnej ekologicznej dla dzieci i młodzieży; Realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej. | Urząd Gminy Mokrsko, Gminna Biblioteka Publiczna, placówki oświatowe, mieszkańcy |

- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOKRSKO, 2007 rok

Celem strategicznym w tej materii jest utrzymanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego 
na terenie gminy Mokrsko i dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Cele średnioterminowe 
do roku 2014 i krótkoterminowe do roku 2010:

1.Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji

3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych

Strategia osiągania celów i kierunki działań

„Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów 
lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Na terenie gminy Mokrsko jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane 
z wytwarzaniem i użytkowaniem ciepła i energii, stąd też najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, olej, energię elektryczną lub energię odnawialną). W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań:

- wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych – modernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych.

- modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych.

Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, także dla podwyższenia komfortu 
i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe. Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego uzasadnienia rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. (…). W starym budownictwie paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii. Znaczną, lokalną poprawę stanu sanitarnego powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co obecnie jest częstą praktyką.”

- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOKRSKO, czerwiec 2010

Dokument wskazuje następujące uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Mokrsko:

- przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- przeznaczenie terenów na zabudowę rekreacyjną,

- rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury.

Poza tym, do potrzeb rozwoju gminy należy zaliczyć:

- usprawnienie i modernizację systemu komunikacyjnego,

- dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- preferowanie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony środowiska,

- uporządkowanie zieleni przy obiektach usługowych,

- propagowanie rolnictwa ekologicznego,

- ochronę gruntów o wyższych klasach bonitacyjnych przed ruralizacją,

- stworzenie bazy mieszkań socjalnych,

- wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego, w tym naturalnej wietrzności i dużych terenów otwartych, na odnawialne źródła energii np. farmy wiatrowe,

- adaptację rozproszonej zabudowy zagrodowej,

- zaktywizowanie szlaków turystycznych.

Za możliwości rozwoju gminy należy uznać:

- wykorzystanie środków unii europejskiej,

- wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do rozwoju funkcji agroturystycznej, wzrost popytu na usługi agroturystyczne,

- rozwój usług jako konsekwencja wzrostu dochodów ludności,

- rosnący popyt na działki pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i usługowe,

- przebieg przez obszar gminy projektowanego gazociągu,

- wykorzystanie dogodnego połączenia komunikacyjnego z regionem,

- możliwość budowy elektrowni wiatrowych.

Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.

W celu poprawy jakości powietrza, należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń poprzez następujące działania:

- realizację urządzeń ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych,

- ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z tzw. „,niskiej emisji”, czyli emisji pyłów 
i szkodliwych gazów, pochodzącej z domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, poprzez:

  - ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, olejowych i ze źródeł odnawialnych,

  - prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci gazowej, ciepłowniczej),

  - stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych,

  - wykonywanie termomodernizacji budynków,

  - edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii,

- tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, wykorzystujących przyjazne środowisku technologie wytwarzania,

- preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- rozwój alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych),

- wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych,

- preferencje dla stosowania technologii eliminujących szkodliwe emisje.

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w ciepło

„W Gminie Mokrsko nie funkcjonuje żaden zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło. Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych, przemysłowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nośnikami energii. W celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin główne zmiany dotyczyć będą modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej 
ich wymiany na zasilane paliwem ekologicznym. Studium przewiduje także możliwość wykorzystania w celach grzewczych projektowanej sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno stać się wykorzystywanie alternatywnych źródeł ciepła w postaci geotermiki ziemi, pomp cieplnych, a także kolektorów słonecznych.

Elektroenergetyka

Istniejący system zasilania Gminy Mokrsko liniami 15 kV zapewnia zaopatrzenie w energię elektryczną. Odbiór energii z ewentualnych projektowanych źródeł wytwórczych jest możliwy poprzez stację elektroenergetyczną 110/15 kV „Wieluń”. Istniejący system zasilania powinien być zmodernizowany głównie w zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z zasilającymi je liniami odgałęźnymi 15 kV w celu zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych 
na poziomie lokalnym poszczególnych miejscowości. Na terenach rolniczych wyznaczono obszary wskazane do lokalizacji elektrowni wiatrowych. Budowa takich elektrowni w znacznym stopniu zwiększyłaby udział energii odnawialnej w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Na terenach wyznaczonych w studium dla nowej zabudowy, usług lub zwiększenia intensywności istniejącego zagospodarowania przewiduje się budowę nowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia lub rozbudowę istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia. Celem działań w dziedzinie elektroenergetyki winno być zapewnienie zgodnego z potrzebami bezawaryjnego zaopatrzenia 
w energię elektryczną. Działania te powinny koncentrować się na:

- modernizacji istniejącej sieci głównie niskiego napięcia,

- inwestycjach na obszarach intensywnie rozwijającej się działalności gospodarczej.

Układ drogowy

Koncepcja układu komunikacyjnego, jako integralna część koncepcji zagospodarowania przestrzennego gminy, wynika przede wszystkim z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, 
z analizy dotychczasowych ustaleń planistycznych oraz przyjętych w obecnym opracowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko.

Główne cele rozwoju układu i obsługi komunikacyjnej:

- usprawnienie przejazdu ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 45, przy jednoczesnym ograniczeniu jego negatywnego oddziaływania (szczególnie na zabudowę mieszkaniową),

- zwiększenie przepustowości i poprawa parametrów technicznych pozostałych dróg, uwzględniając szczególnie stale wzrastający stopień motoryzacji,

- dogodna obsługa komunikacją zbiorową,

- rozwój zaplecza technicznego motoryzacji,

- stworzenie układu ścieżek rowerowych.”

- Ogólna strategia

  - Cele strategiczne i szczegółowe

Niniejszy rozdział koncentruje się na wskazaniu celu głównego oraz celów strategicznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mokrsko. Zawiera również opis celów strategicznych. Realizacja celów przyczyni się do polepszenia stanu i jakości infrastruktury energetycznej na obszarze Gminy, infrastruktura stanie się bardziej efektywna oraz przyjazna dla środowiska naturalnego. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: CO2, pyłków, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń znajdzie odzwierciedlenie 
w polepszeniu jakości powietrza, co wpłynie również na poprawę warunków życia mieszkańców gminy Mokrsko.

- CEL GŁÓWNY PLANU ZOSTAŁ OKREŚLONY JAKO:

realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020

- CELE STRATEGICZNE:

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 30 Mg w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 31 MWh/rok.

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
o 0,2 MW/rok.

- OPIS CELÓW STRATEGICZNYCH

CEL STRATEGICZNY 1

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków z obszaru Gminy

będzie realizowany poprzez:

- termomodernizację budynków,

- modernizację / przebudowę systemów ogrzewania - wykorzystanie nowoczesnych systemów grzewczych,

- wykorzystanie innowacji,

- wykorzystanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii,

- wykorzystywanie energooszczędnych urządzeń w życiu codziennym.

Niska efektywność energetyczna budynków ma znaczny negatywny wpływ na jakość powietrza, albowiem przyczynia się do powiększania poziomu niskiej emisji. Jednym ze skutecznych sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza staje się zatem termomodernizacja budynków. Działanie 
to może przebiegać na kilku płaszczyznach, zwykle polega na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Czasami wiąże się również z przebudową obiektu, wymianą źródeł ciepła, a także wymianą / modernizacją instalacji wewnętrznej. W ramach wzmocnienia efektywności energetycznej budynków należy także przemyśleć kwestie związane 
z system wentylacji i klimatyzacji czy zastosowaniem automatyki pogodowej i systemu zarządzania budynkiem. Nowoczesne technologie pozwalają również na wykorzystywanie systemów grzewczych, czujników ciepła czy ruchu, dzięki czemu możliwe jest automatyczne sterowanie procesem ogrzewania obiektu, który kieruje energię w miejsca wymagające np. zwiększenia temperatury.

Efektywność energetyczną budynku wzmacnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dlatego też Gmina zamierza wspierać mieszkańców, a także wdrażać rozwiązania wykorzystujące OZE 
w budynkach użyteczności publicznej. W szczególności zaś zaleca się montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Należy w tym miejscu zaznaczyć również istotę jakości oświetlenia. Warto wykorzystywać oświetlenie energooszczędne, a jednocześnie należy z rozwagą korzystać z urządzeń wymagających użycia prądu. Niezbędne jest także stosowanie się do prostych zasad, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii, takich jak: wyłączanie oświetlenia w miejscach, w których nikt nie przebywa, nieogrzewanie pomieszczenia podczas jego wietrzenia, zamykanie szczelnie drzwi i okien 
czy niepozostawianie urządzeń w trybie czuwania.

Wszelkie inwestycje będą realizowane, gdy stwierdzona zostanie ich zasadność ekonomiczna.

CEL STRATEGICZNY 2

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy

będzie realizowany poprzez:

- modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym wykorzystujące energię odnawialną,

- wsparcie mieszkańców w montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 
w domach prywatnych, np. kolektory słoneczne,

- wykorzystanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (np. pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika, kolektory słoneczne),

- stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej,

- promocja i upowszechnianie OZE w sektorze publicznym i prywatnym.

Walka z niską emisją będzie polegać m.in. na działaniach zmierzających do zwiększania niezależności energetycznej Gminy, w tym poprzez szerokie wykorzystanie instalacji opartych 
o odnawialne źródła energii.

Działania te mogę polegać na modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym również przy wykorzystaniu OZE do oświetlenia lamp, ale także na montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem. Nowe oprawy przyczynią się do zmniejszenia kosztów generowanych poprzez eksploatację latarni ulicznych, ale również wzmocnią bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz mieszkańców.

Na szeroka skalę powinny być prowadzone działania promujące wykorzystanie OZE 
za pośrednictwem np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. Instalacje te mogą wspierać zarówno gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa jaki i obiekty użyteczności publicznej w produkcji energii elektrycznej / cieplnej, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenia kosztów utrzymania budynków.

Gmina będzie wspierać mieszkańców przy montażu np. kolektorów słonecznych na budynkach 
ich domów, dzięki czemu część wykorzystywanej przez nich energii będzie pochodzić z naturalnych powtarzalnych procesów zachodzących w przyrodzie. W ten sposób ograniczona zostanie emisja niska.

Dopełnieniem działań byłoby stworzenie inteligentnego systemu wykorzystującego energię pochodzącą również z odnawialnych źródeł energii, który będzie np. samoczynnie włączać i wyłączać oświetlenie, kierować pozyskaną energię na elementy, które najbardziej jej potrzebują.

CEL STRATEGICZNY 3

Zmniejszenie poziomu emisji niskiej pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie Mokrsko

będzie realizowany poprzez:

- zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych oraz budynków przedsiębiorstw w Gminie,

- monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

- udrożnienie ruchu na drogach gminnych i powiatowych – rozbudowa/ przebudowa dróg gminnych.

Cel strategiczny 3 będzie realizowany m.in. przy pomocy działań zawartych w celach 1 i 2. Chodzi 
tu w szczególności o termomodernizacje budynków oraz wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie odnawialnych źródeł energii. W ten sposób zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na produkcję energii w sposób zagrażający jakości powietrza, czyli poprzez przestarzałe indywidualne źródła ciepła, takie jak np. piece węglowe. Jak wskazała analiza stanu obecnego Gminy, emisja niska 
z gospodarstw domowych jest głównym źródłem zanieczyszczeń powstających na obszarze gminy Mokrsko, stąd priorytetem staje się ograniczenie jej pochodzenia właśnie z indywidualnych gospodarstw.

Jednocześnie Gmina będzie dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, 
tak aby ewentualnie ponoszone straty ciepła były jak najmniejsze. Efektem będzie zmniejszenie ilości paliwa używanego do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a zatem redukcja emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków polegać będzie m.in. na ich dociepleniu, wykorzystaniu efektywnych źródeł energii.

Zmniejszenie poziomu niskiej emisji odbywać się będzie za pośrednictwem wykorzystania np. ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. W tym celu Gmina będzie dążyć do ułatwiania mieszkańcom przeprowadzania montażu tych urządzeń w ich domach.

Źródłem niskiej emisji jest również transport drogowy. Zanieczyszczenia powstają nie tylko w wyniku spalania paliwa, ale również na skutek zużywania się opon, nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi jakość dróg. Ubytki w nawierzchni, niedostosowanie do użytkowania dróg przez jednoślady, powodują nagłe zmiany prędkości pojazdów silnikowych, podczas których uwalnianych jest najwięcej zanieczyszczeń. Gmina będzie dążyć zatem do zmniejszenia tych emisji poprzez przebudowę dróg, 
w tym m.in. uwzględniając ścieżki rowerowe.

W celu sprawdzenia efektywności realizowanych inwestycji prowadzony będzie monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza. Pozwoli on zweryfikować, jaki wpływ mają podejmowane działania na jakość powietrza atmosferycznego.

CEL STRATEGICZNY 4

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko ze szczególnym uwzględnieniem promocji odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości na temat efektywności energetycznej budynków

będzie realizowany poprzez:

- kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie akcji promujących efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii wśród dzieci i młodzieży,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców 
w kwestii m.in. efektywności energetycznej,

- prowadzenie akcji edukacyjnych, w tym wdrażanie programu edukacji ekologicznej,

- promocję energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych,

- upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców Gminy,

- stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności energetycznej,

- wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie

- powiązanie Planu z planowaniem przestrzennym gminy,

- wdrażanie zielonych zamówień publicznych,

- promocja transportu zbiorowego, eko-jazdy, car pooling’u, a także poruszania się rowerem.

Cel strategiczny 4 stanowi dopełnienie wcześniejszych celów, jednak realizacja zadań zmierzających do jego osiągnięcia jest jednakowo ważna dla realizacji Planu. Cel ten opiera się w szczególności 
na realizacji akcji promocyjnych i informacyjnych, które będą podwyższać świadomość ekologiczną wszystkich mieszkańców Gminy, w tym promować rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, a także informować o konieczności kompleksowej ochrony środowiska naturalnego. 
To właśnie dzięki tym działaniom zwiększyć może się liczba osób, które będą wykorzystywać odnawialne źródła energii w swoich gospodarstwach domowych. Dzięki takim właśnie akcjom możliwe stanie się wychowanie światłych obywateli, świadomych zagrożeń wynikających z nierozważnego wykorzystywania zasobów środowiska. Dzięki tym działaniom nawet w gospodarstwach, w których mieszkańców nie stać jest na instalację np. kolektorów słonecznych, osoby te zaczną zwracać uwagę np. na segregację odpadów, czy jakość węgla zużywanego do opału.

Mieszkańcy Gminy muszą mieć dostęp do efektów wdrażania niniejszego dokumentu. Niektóre osoby o wiele łatwiej jest przekonać do pewnych działań, gdy mają dowody na racjonalność ich wdrażania. Dodatkowo, poczucie osiągnięcia pewnego celu wspólnie i posiadania w tym swego udziału motywuje jeszcze bardziej.

Akcje informacyjne i promocyjne powinny również promować komunikację zbiorową, zasady ekojazdy, car pooling’u oraz przemieszczanie się rowerem. Jeżeli istnieje potrzeba przemieszczenia się samochodem, warto zaproponować podwiezienie np. sąsiadowi, wykorzystując maksymalnie dostępne miejsca w samochodzie. Zmniejszają się koszty podróży, ale również emisja substancji szkodliwych do środowiska. Zmniejszeniu ulega również zatłoczenie na drogach. Korzystne jest także wdrażanie zasad tzw. ekojazdy (eco driving), która sprawia, że prowadzimy samochód ekologicznie 
i oszczędnie. Do zasad tych należy np. zmiana biegów w odpowiednim momencie, hamowanie silnikiem, rozsądne operowanie pedałem gazu. Wszystkie te umiejętności przyczyniają się mniejszego zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych spalin.

Głównym inicjatorem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest władza samorządowa, a zatem również w Urzędzie Gminy powinny być realizowane akcje i szkolenia dla pracowników. Postuluje się wdrażanie zielnych zamówień publicznych (Green Public Procurement). Zamówienia te „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne 
do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.” Wśród dobrych praktyk wymienionych w Podręczniku Komisji Europejskiej Zielone zamówienia publiczne – zbiór dobrych praktyk, wymienia się takie działania jak np.:

- zamawianie papieru z włókien wtórnych, tonerów z recyklingu, środków czyszczących przyjaznych dla środowiska;

- wymianę oświetlenia na energooszczędne diody LED w budynkach użytku publicznego;

- kupowanie sprzętu komputerowego o niskim zużyciu energii, zastosowanie plastiku 
z recyklingu w nowych produktach oraz eliminacja ołowiu, rtęci i środków zmniejszających palność zawierających związki chlorowców.

Realizacji wyżej wymienionych celów powinny również służyć działania z zakresu planowania przestrzennego w Gminie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące transportu i sektora budowlanego. Postuluje się, aby w dokumentach polityki przestrzennej zawierano zapisy dotyczące m.in. zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, promowanie wielofunkcyjności zabudowy, wykorzystanie OZE, a także promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego.

  - Stan obecny

Dla prawidłowego określenia celów niniejszego Planu oraz wyznaczenia zadań służących 
ich realizacji, niezbędne jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego gminy Mokrsko. Poniżej przedstawiono fakty najistotniejsze dla opracowania strategii działania Gminy w zakresie ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do powietrza atmosferycznego.

- POWIERZCHNIA I POŁOŻENIE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Gmina Mokrsko położona jest w granicach administracyjnych powiatu wieluńskiego, w województwie łódzkim. Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa.

Mapa 1: Położenie powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim.

Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na granicy województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 7768 ha, co stanowi 8,38% powierzchni powiatu wieluńskiego. Lokalizację Gminy obrazuje mapa poniżej.

Mapa 2: Gminy powiatu wieluńskiego, położenie gminy Mokrsko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, lodz.stat.gov.pl/vademecum

Gmina Mokrsko obejmuje 19 miejscowości zgromadzonych w obrębie 12 sołectw. Strukturę 
tę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Sołectwa i miejscowości w gminie Mokrsko

| l.p. | nazwa sołectwa | nazwa miejscowości |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brzeziny | Brzeziny |
| 2 | Chotów | Chotów |
| 3 | Krzyworzeka I | Krzyworzeka I |
| 4 | Krzyworzeka II | Krzyworzeka II |
| 5 | Mokrsko II | Mokrsko II |
| 6 | Mątewki | Mątewki |
| 7 | Ożarów | Ożarów |
| 8 | Słupsko | Słupsko |
| 9 | Mokrsko I | Mokrsko I |
|  |  | Mokrsko Osiedle |
| 10 | Jasna Góra | Jasna Góra |
|  |  | Orzechowiec |
|  |  | Poręby |
| 11 | Motyl | Motyl |
|  |  | Lipie |
|  |  | Stanisławów |
| 12 | Komorniki | Komorniki |
|  |  | Jeziorko |
|  |  | Zmyślona |

Najbardziej zaludnionymi sołectwami są Mokrsko I oraz Ożarów. Najmniej mieszkańców zamieszkuje Brzeziny.

Położenie sołectw przedstawiono na mapie poniżej.

Mapa 3: Mapa gminy Mokrsko

Źródło: www.bip.mokrsko

Gmina Mokrsko sąsiaduje z następującymi gminami:

- od północy i wschodu z gminą Wieluń,

- od południa z gminą Praszka (województwo opolskie),

- od zachodu z gminą Skomlin,

- od południowego wschodu z gminą Pątnów.

Odległość miejscowości Mokrsko od wybranych ośrodków miejskich wynosi:

- Łódź – 122 km,

- Wieluń – 7,5 km,

- Sieradz – 54 km,

- Wieruszów – 31 km,

- Pajęczno – 44 km,

- Bełchatów – 69 km,

- Opole – 85 km.

Gmina Mokrsko położona jest na peryferiach województwa łódzkiego. Mieszkańcy mają zatem bliżej do Opola położonego w województwie opolskim niż do miasta wojewódzkiego Łodzi.

Poniżej przedstawiono położenie Gminy względem najbliższych jej miejscowości i miast.

Mapa 4: Położenie gminy Mokrsko (obszar oznaczony kolorem czerwonym) względem innych miast

Źródło: Mapy Google, www.google.pl/maps/place/Mokrsko

Układ drogowy obsługujący gminę Mokrsko i zapewniający jej powiązania komunikacyjne z regionem stanowią: droga krajowa, drogi powiatowe oraz drogi gminne.

- droga krajowa nr 45, która prowadzi ruch tranzytowy i zapewnia powiązanie gminy 
z sąsiednimi terenami. Jest to droga relacji Złoczew (połączenie z trasą S8 – Wieluń – Opole – Racibórz – Zabelków (połączenie z droga krajową 78 do granicy czeskiej);

- drogi powiatowe na terenie gminy Mokrsko:

Tabela 7: Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Mokrsko

| nr drogi | przebieg |
| --- | --- |
| 4509E | Skomlin - Turów |
| 4510E | Wieluń (ul. Joanny Żubr) – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice – Wójcin – Bolesławiec – gr. woj. wielkopolskiego (Opatów) |
| 4512E | Toplin – Wróblew - Mokrsko |
| 4513E | Słupsko – Komorniki - Zmyślona |
| 4514E | Chotów – Mokrsko - Ożarów |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

- drogi publiczne gminne na terenie gminy Mokrsko:

Tabela 8: Drogi gminne na terenie gminy Mokrsko

| nr drogi | przebieg |
| --- | --- |
| 117003E | (Smugi) – gr. gm. Skomlin - Lipie |
| 117051E | Jasna Góra – gr. gm. Skomlin – (Wróblew) – (Zbęk) – gr. gm. Skomlin – dr. pow. nr 4512E |
| 117052E | Chotów – gr. gm. Wieluń – (Kurów) |
| 117053E | Krzyworzeka – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) |
| 117054E | Chotów – Górale – Krajków – Krzyworzeka – Brzeziny – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) |
| 117055E | Pasternik – Motyl – gr. woj. opolskiego – (Przedmość) |
| 117056E | (Przedmość) – gr. woj. opolskiego - Słoniny – Ożarów - Morzykobyła |
| 117057E | Ożarów – gr. woj. opolskiego – (Kowale) |
| 1170AAE | Mokrsko (droga powiatowa nr 4510E) – Krzyworzeka – Kolonia – dr. gm. 117054E |
| 117107E | (Kazimierz) – gr. gm. Skomlin - Słupsko |
| 117209E | (Piaski) – gr. gm. Wieluń – Słupsko - Wichernik |
| 117210E | (Srebrnica) – gr. gm. Wieluń - Chotów |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Uzupełnieniem układu dróg powiatowych i gminnych są drogi wewnętrzne stanowiące np. dojazd 
do pól.

Funkcjonująca w Gminie sieć dróg jest wystarczająca. Stan techniczny nawierzchni na wielu ciągach drogowych nie jest jednak zadawalający. Znaczna ilość dróg wymaga modernizacji / przebudowy. Pomimo napraw nawierzchni, ich stan techniczny nie jest dobry, co wpływa nie tylko na jakość jazdy, ale także na jej bezpieczeństwo.

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizuje przede wszystkim PKS Wieluń 
Sp. z o.o., umożliwiając mieszkańcom przejazd do wielu miast, w tym Łodzi, Wielunia, Wieruszowa czy Opola. Przejazdy realizują także prywatni przewoźnicy.

Poniżej przedstawiono wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 45 oraz nr 8 w latach: 2000, 2005 i 2010 oraz na drodze wojewódzkiej nr 487 w roku 2010, na odcinkach przebiegających przez Gminę (tylko droga nr 45) oraz odcinkach położonych najbliżej jej granic. Podane dane liczbowe oznaczają średni dobowy ruch danej grupy pojazdów (SDR).

Widoczny jest wzrost liczby pojazdów na drogach krajowych (w szczególności motocykli, samochodów osobowych, mikrobusów oraz samochodów ciężarowych z naczepą) oraz wysoka liczba pojazdów poruszających się drogą wojewódzką.

Kolejne pomiary ruchu prowadzone są w roku 2015, a ich wyniki zostaną udostępnione w roku 2016.

Tabela 9: Generalne pomiary ruchu na drodze przebiegającej przez gminę Mokrsko oraz na drogach położonych w pobliżu Gminy

| numer punktu pomiarowego: 41106; droga krajowa 45; rok 2005 i 2010: długość: 12,3 km, nazwa odcinka: Praszka – granica województwa rok 2000: długość: 9,6 km, nazwa odcinka: Praszka - Wierzbie |
| --- |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 3131 | 13 | 2029 | 416 | 238 | 360 | 53 | 22 | 136 |
| 2005 | 3413 | 10 | 2362 | 372 | 198 | 417 | 44 | 10 | 93 |
| 2010 | 3901 | 17 | 2693 | 398 | 193 | 552 | 32 | 17 | 84 |
| numer punktu pomiarowego: 91804; droga krajowa 45; rok 2005 i 2010, długość: 8,9 km, nazwa odcinka: granica województwa – Wieluń rok 2000, długość: 2,7 km, nazwa odcinka: Wierzbie – granica województwa |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 3177 | 3 | 2144 | 419 | 229 | 321 | 48 | 13 | 180 |
| 2005 | 3647 | 11 | 2643 | 375 | 170 | 401 | 36 | 11 | 132 |
| 2010 | 4512 | 23 | 3207 | 525 | 179 | 537 | 34 | 7 | 99 |
| numer punktu pomiarowego: 91812; droga krajowa 8; długość: 16,8 km, nazwa odcinka: Walichnowy - Wieluń |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze | rowery |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |  |
| 2000 | 9126 | 18 | 5412 | 1351 | 812 | 1396 | 119 | 18 | 93 |
| 2005 | 10468 | 21 | 6365 | 1329 | 628 | 2010 | 115 | 0 | 56 |
| 2010 | 9212 | 21 | 5521 | 1261 | 581 | 1736 | 81 | 11 | 38 |
| numer punktu pomiarowego: 16314; droga wojewódzka 487; długość: 19,6 km, nazwa odcinka: Byczyna – Gorzów Śląski |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | samochody ciężarowe | autobusy | ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 2010 | 1231 | 23 | 962 | 122 | 46 | 48 | 18 | 12 |

Źródło: Generalne Pomiary Ruchu, Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.p

- LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI

Liczba ludności zamieszkującej gminę Mokrsko nie wykazuje znacznych odchyleń. Liczba mieszkańców zmniejszała się do 2012 roku i od tego momentu wzrasta. W roku 2014 w stosunku 
do roku 2003 odnotowano o 6 osób mniej. Znaczny przyrost ludności odnotowano na przełomie lat 2012/ 2013, zarejestrowano o 46 osób więcej niż w roku poprzedzającym. Według podziału względem płci do 2011 roku rejestrowano więcej kobiet, od roku 2012 przeważają mężczyźni.

Tabela 10: Ludność faktycznie zamieszkała gminę Mokrsko

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 5471 | 5452 | 5445 | 5435 | 5426 | 5414 | 5424 | 5405 | 5388 | 5376 | 5422 | 5465 |
| kobiety | 2758 | 2751 | 2758 | 2749 | 2757 | 2736 | 2730 | 2725 | 2703 | 2682 | 2705 | 2718 |
| mężczyźni | 2713 | 2701 | 2687 | 2686 | 2669 | 2678 | 2694 | 2680 | 2685 | 2694 | 2717 | 2747 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Pod względem ekonomicznych grup wieku, wyróżnia się następujący podział ludności:

- wiek przedprodukcyjny, tj. do 17 lat;

- wiek produkcyjny - ludność w wieku zdolności do pracy; mężczyźni w wieku 18 - 64 lata, kobiety w wieku 18 - 59 lat;

- wiek poprodukcyjny - tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej.

Przedstawiony powyżej podział ludności względem grup wiekowych obowiązuje dla danych znajdujących się w tabeli poniżej. Od 2013 roku powszechny wiek emerytalny w Polsce ulega wydłużeniu – docelowo do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn). Zmianie ulegnie zatem struktura ludności względem ekonomicznych grup wieku (zwiększy się odsetek osób w wieku produkcyjnym).

Tabela 11: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko

|  | wiek |
| --- | --- |
|  | przedprodukcyjny | produkcyjny | poprodukcyjny |
| 2003 | 1296 | 3186 | 989 |
| 2004 | 1253 | 3210 | 989 |
| 2005 | 1235 | 3222 | 988 |
| 2006 | 1217 | 3239 | 979 |
| 2007 | 1192 | 3240 | 994 |
| 2008 | 1187 | 3264 | 963 |
| 2009 | 1175 | 3296 | 953 |
| 2010 | 1159 | 3312 | 934 |
| 2011 | 1121 | 3319 | 948 |
| 2012 | 1094 | 3323 | 959 |
| 2013 | 1114 | 3320 | 988 |
| 2014 | 1123 | 3340 | 1002 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W roku 2013 w stosunku do roku 2003 liczba ludności w wieku:

- przedprodukcyjnym zmniejszyła się o 173 osoby;

- produkcyjnym zwiększyła się o 154 osoby;

- poprodukcyjnym zwiększyła się o 13 osób.

Wykres poniżej wyraźnie wskazuje tendencję zmniejszającej się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (kolor żółty), widoczny jest także wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym oraz niewielkie zmiany w liczbie osób w wieku poprodukcyjnym.

Wykres 1: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie Mokrsko – udział procentowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na liczbę ludności zamieszkującej dany obszar jest jej ruch naturalny. Poniżej przedstawiono kształtowanie się liczby urodzeń żywych, zgonów ogółem oraz przyrostu naturalnego ludności w gminie Mokrsko w analizowanych latach.

Tabela 12: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko

|  | urodzenia żywe | zgony ogółem | przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 53 | 69 | -16 |
| 2004 | 54 | 58 | -4 |
| 2005 | 68 | 72 | -4 |
| 2006 | 58 | 78 | -20 |
| 2007 | 57 | 59 | -2 |
| 2008 | 72 | 80 | -8 |
| 2009 | 67 | 75 | -8 |
| 2010 | 55 | 58 | -3 |
| 2011 | 45 | 59 | -14 |
| 2012 | 61 | 58 | 3 |
| 2013 | 77 | 60 | 17 |
| 2014 | 54 | 61 | -7 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Dodatni przyrost naturalny odnotowano tylko w latach 2012 i 2013, w latach pozostałych był 
on ujemny co oznacza, że rejestrowano więcej zgonów ogółem niż urodzeń żywych.

Wykres 2: Ruch naturalny ludności w gminie Mokrsko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

Ujemny przyrost naturalny ma znaczny negatywny wpływ na liczbę ludności zamieszkującej gminę Mokrsko. Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest poczynienie odpowiednich kroków ku uczynienia Gminy bardziej atrakcyjną do pracy i życia przede wszystkim dla ludzi młodych i wykształconych, którzy będą tworzyć bogaty kapitał społeczny Gminy, ale wpłyną również na jej rozwój dzięki wdrażaniu np. nowoczesnych technologii.

Pozytywnym aspektem jest występujące w Gminie w poszczególnych latach dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Jednak należy zauważyć, że w latach 2003 – 2014 ogólne saldo migracji wewnętrznych wynosi (-16), co oznacza, że więcej osób Gminę opuszcza niż tu zamieszkuje. Saldo migracji zagranicznych nie wykazuje dużych wahań, jednak odnotowywane są dość wysokie wartości ujemne, co oznacza, że mieszkańcy Gminy stosunkowo często opuszczają ją i zamieszkują poza granicami kraju.

Tabela 13: Saldo migracji gminnych na pobyt stały

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wewnętrzne | -4 | -31 | 5 | 19 | -12 | 22 | 1 | -3 | 2 | -6 | 5 | 26 |
| zagraniczne | -4 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | 4 | 0 | -5 | -1 | -5 | 0 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W opisie ludności zamieszkującej dane terytorium konieczny jest również opis sytuacji na rynku pracy. Liczba osób bezrobotnych z obszaru Gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy malała do roku 2007, od tego czasu ulega wahaniom jednak co roku jest wyższa od tej w roku 2007. W 2014 roku zarejestrowano 196 mieszkańców gminy Mokrsko, przy czym kobiety stanowiły przewagę 
o 2 osoby. Dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Bezrobotni zarejestrowani w gminie Mokrsko

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych |
| ogółem | 350 | 295 | 287 | 206 | 182 | 187 | 244 | 240 | 233 | 264 | 241 | 196 |
| mężczyźni | 175 | 144 | 137 | 86 | 76 | 82 | 129 | 136 | 120 | 120 | 116 | 97 |
| kobiety | 175 | 151 | 150 | 120 | 106 | 105 | 115 | 104 | 113 | 144 | 125 | 99 |
| Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym |
| ogółem | 11,0 | 9,2 | 8,9 | 6,4 | 5,6 | 5,7 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,9 | 7,3 | 5,9 |
| mężczyźni | 11,8 | 10,1 | 9,9 | 8,0 | 7,1 | 7,0 | 7,7 | 6,9 | 7,5 | 9,6 | 8,3 | 6,6 |
| kobiety | 10,2 | 8,4 | 8,0 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 7,2 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 5,3 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W ostatnim analizowanym roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym z obszaru gminy Mokrsko wyniósł 5,9%. W powiecie wieluńskim wartość ta wyniosła 7,8%, co oznacza, że sytuacja mieszkańców Gminy na rynku pracy kształtuje się dość korzystnie 
w stosunku do pozostałych jednostek terytorialnych wchodzących w skład powiatu wieluńskiego.

Wykres 3: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Mokrsko

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

- ZASOBY MIESZKANIOWE

„Ze względu na wiejski charakter gminy budynki mieszkalne występują głównie jako element zintegrowany zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Coraz częściej jednak pojawiają się jednorodzinne, wolnostojące budynki mieszkalne, nie związane z prowadzeniem gospodarstwa. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne rozwija się najsilniej w Mokrsku i Ożarowie. Zabudowa zagrodowa występuje we wszystkich wsiach na terenie Gminy Mokrsko i jest bezpośrednio związana z gospodarstwami rolnymi. Zabudowa zagrodowa składa się z budynków mieszkalnych i w zależności od profilu gospodarstwa, budynków inwentarskich (np. obór, chlewni, stajni), składowych (stodół), szklarni oraz gospodarczych (garaży, składów itp.).”

Liczba mieszkań w Gminie stopniowo wzrasta, w 2013 roku było ich 1607. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 94,1 m2, zaś na 1 osobę przypada 27,9 m2. Na obszarze powiatu wieluńskiego wartości te kształtują się odpowiednio na poziomie 85,8 m2 oraz 27,7 m2. Warunki 
w Gminie wypadają zatem lepiej niż średnia dla powiatu.

Tabela 15: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1492 | 1497 | 1503 | 1584 | 1590 | 1600 | 1607 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa [m2] |
| 1 mieszkania | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,4 | 91,6 | 92,0 | 93,3 | 93,5 | 93,9 | 94,1 |
| na 1 osobę | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 27,9 |
| Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: |
| wodociąg | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1334 | 1339 | 1345 | 1439 | 1445 | 1455 | 1462 |
| ustęp spłukiwany | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1005 | 1010 | 1017 | 1298 | 1305 | 1316 | 1323 |
| łazienka | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1082 | 1087 | 1094 | 1235 | 1242 | 1252 | 1259 |
| centralne ogrzewanie | 994 | 994 | 994 | 994 | 999 | 1004 | 1011 | 1122 | 1129 | 1140 | 1147 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Wzrasta w Gminie ilość mieszkań wyposażonych w poszczególne urządzenia techniczno-sanitarne, 
w 2013 roku:

- 90,98% posiadało dostęp do sieci wodociągowej;

- 82,33% posiadało ustęp spłukiwany;

- 78,34% posiadało łazienkę;

- 71,38% miało dostęp do centralnego ogrzewania.

Podział zasobów mieszkaniowych wg form własności przedstawiono za pomocą danych statystycznych z 2007 roku – są to najbardziej aktualne dane udostępnione przez GUS. Zdecydowana większość mieszkań należała do osób fizycznych (1446), własnością Gminy było 31 mieszkań, 
9 należało do zakładów pracy, zaś 6 do pozostałych podmiotów. Najwyższa powierzchnia użytkowa 
1 mieszkania została odnotowana w zasobach zakładów pracy, następnie osób fizycznych, pozostałych podmiotów i na końcu - w zasobach gminnych. Aktualnie zależności te nie zmieniły się prawdopodobnie w sposób znaczny.

Tabela 16: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku

|  | gminy | zakładów pracy | osób fizycznych | pozostałych podmiotów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | 31 | 9 | 1446 | 6 |
| izby | 87 | 33 | 6403 | 29 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 1404 | 882 | 133572 | 519 |
| powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] | 45,29 | 98,00 | 92,37 | 86,50 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Wykres poniżej przedstawia udział poszczególnych form własności mieszkań w ogóle.

Wykres 4: Zasoby mieszkaniowe w gminie Mokrsko wg form własności w 2007 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

Biorąc pod uwagę wiek budynków, w których występują mieszkania, należy zwrócić uwagę, 
że większość z nich powstała do roku 1970: w okresie powojennym w latach 1945 – 1970 (42,75% ogółu), w latach 1918 – 1944: 10,45% oraz przed 1918 rokiem – 2,30%. Łącznie jest to 55,51% mieszkań powstałych do roku 2014. Mieszkania najnowsze, za które można uznać te powstałe 
od roku 1989 stanowią 20,29% ogółu.

Tabela 17: Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku

|  | mieszkania | powierzchnia użytkowa [m2] | udział % w liczbie mieszkań ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| przed 1918 | 37 | 1843,0 | 2,30% |
| 1918 – 1944 | 168 | 11707,0 | 10,45% |
| 1945 – 1970 | 687 | 56333,0 | 42,75% |
| 1971 – 1978 | 180 | 18278,0 | 11,20% |
| 1979 – 1988 | 209 | 25063,0 | 13,01% |
| 1989 – 2002 łącznie z będącymi w budowie | 105 | 15276,0 | 6,53% |
| 2001 – 2002 łącznie z będącymi w budowie | 16 | 1890,0 | 1,00% |
| 2003 – 2014 | 205 | 22292,0 | 12,76% |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 – mieszkania zamieszkane; GUS, BDL

Największą średnią powierzchnię użytkową posiadały mieszkania powstałe w latach 1989 – 2002, najmniejszą zaś mieszkania najstarsze. Polepszają się tym samym warunki zamieszkania, mieszkania są lepiej wyposażone, bardziej nowoczesne. Mieszkania powstałe w ostatnich 20 - 30 latach charakteryzują się lepszymi i bardziej efektywnymi źródłami ciepła. Również stolarka okienna 
i drzwiowa jest lepszej jakości, co chroni przed nadmiernymi stratami ciepła.

- GOSPODARKA

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze Gminy ulega wahaniom, jednak nie są to znaczne zmiany. W roku 2014 w stosunku do roku 2003 przybyło 9 jednostek. Dominują podmioty 
z sektora prywatnego, w ostatnim roku poddanym analizie stanowiły 93,12% ogółu. Dane statystyczne przedstawiają tabela oraz wykres poniżej.

Tabela 18: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 282 | 272 | 274 | 298 | 301 | 292 | 245 | 270 | 277 | 279 | 289 | 291 |
| sektor publiczny | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| sektor prywatny | 266 | 256 | 258 | 283 | 285 | 276 | 229 | 250 | 257 | 258 | 268 | 271 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Wykres 5: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

W gminie Mokrsko w latach 2009 – 2013 największe zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 zaszły w sekcjach:

- C - Przetwórstwo przemysłowe – przybyło 12 jednostek,

- F - Budownictwo – przybyło 7 jednostek,

- Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – przybyło 6 jednostek,

- R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – przybyło 7 jednostek,

- S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – przybyło 9 jednostek

Tabela 19: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 
w gminie Mokrsko (stan w dniu 31 XII)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe | 34 | 36 | 41 | 44 | 42 | 46 |
| Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja F - Budownictwo | 37 | 40 | 38 | 37 | 42 | 44 |
| Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 81 | 93 | 90 | 92 | 84 | 79 |
| Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Sekcja J - Informacja i komunikacja | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sekcja P - Edukacja | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 245 | 270 | 277 | 279 | 289 | 291 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W 2014 roku wg podziału względem Sekcji PKD 2007, przewagę stanowiły podmioty zarejestrowane w sekcjach:

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 27,15%,

C - Przetwórstwo przemysłowe – 15,81%,

F - Budownictwo – 15,12%.

Wykres 6: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007
(stan w dniu 31 XII) w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, BDL

Najbardziej rozpoznawalnym przedsiębiorstwem są Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., którego aktywność wykracza poza rynek lokalny. Większe zakłady na terenie Gminy to:

- Cegielnia w Mokrsku zajmująca się produkcją ceramiki budowlanej,

- Zakład Konfekcjonowania Ziół w Mokrsku.

- ROLNICTWO

Dominującą funkcją na terenie gminy Mokrsko jest rolnictwo. Jest to związane z przeważającym udziałem użytków rolnych w stosunku do powierzchni Gminy.

Na terenie gminy Mokrsko prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. W zakresie specjalizacji rolniczych wskazać należy przede wszystkim:

a) produkcję trzody chlewnej (największym producentem na terenie gminy jest Sebastian Kania),

b) ukierunkowanie gospodarstw na sprzedaż zbóż, a także w mniejszym stopniu:

c) uprawę ziemniaków, ukierunkowaną na rynki zbytu przede wszystkim w województwie śląskim,

d) produkcję sadzonek roślin jagodowych (maliny, truskawki) oraz drzew i krzewów owocowych i ozdobnych,

e) uprawę warzyw i owoców,

f) produkcję mleka.

Wszystkie gospodarstwa rolne w Gminie są gospodarstwami indywidualnymi. Według Powszechnego Spisu Rolnego (2010 rok) w Gminie funkcjonuje 891 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa 
o powierzchni od 1 do 5 ha, następnie od 5 do 10 ha oraz do 1 ha włącznie. Działalność rolnicza prowadzona jest zaś w największej mierze w gospodarstwach o powierzchni od 1 do 5 ha oraz 
od 5 ha wzwyż. Gospodarstwa zajmujące od 10 do 15 ha oraz 15 ha i więcej stanowią mniejszość, zajmują odpowiednio 6,85% i 5,81% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.

Tabela 20: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych

|  | ogółem | prowadzące działalność rolniczą |
| --- | --- | --- |
| ogółem | 891 | 774 |
| do 1 ha włącznie | 189 | 75 |
| 1 - 5 ha | 412 | 409 |
| 5 - 10 ha | 192 | 192 |
| 10 -15 ha | 53 | 53 |
| 15 ha i więcej | 45 | 45 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa.

Grunty ogółem w gospodarstwach rolnych stanowią 69,36% powierzchni całkowitej gminy Mokrsko, użytki rolne zajmują 61,25% powierzchni Gminy oraz około 88,3% gruntów w gospodarstwach rolnych. Pod zasiewami znajduje się około 56% powierzchni Gminy. W wielu gospodarstwach rolnych występują lasy i grunty leśne oraz łąki trwałe.

Tabela 21: Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w gminie Mokrsko

|  | liczba gospodarstw rolnych | powierzchnia | udział w powierzchni gminy ogółem [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| grunty ogółem | 891 | 5388,01 | 69,36% |
| użytki rolne ogółem | 876 | 4757,92 | 61,25% |
| użytki rolne w dobrej kulturze | 756 | 4680,05 | 60,25% |
| pod zasiewami | 739 | 4374,93 | 56,32% |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | 20 | 19,54 | 0,25% |
| uprawy trwałe | 54 | 14,86 | 0,19% |
| sady ogółem | 53 | 14,79 | 0,19% |
| ogrody przydomowe | 301 | 49,29 | 0,63% |
| łąki trwałe | 258 | 211,02 | 2,72% |
| pastwiska trwałe | 13 | 10,41 | 0,13% |
| pozostałe użytki rolne | 259 | 77,88 | 1,00% |
| lasy i grunty leśne | 287 | 332,15 | 4,28% |
| pozostałe grunty | 786 | 297,94 | 3,84% |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa.

Dzięki dominacji dobrych i bardzo dobrych gleb Gmina posiada bardzo korzystne warunki 
do intensywnej gospodarki rolnej. Dzięki temu jednym z potencjalnych kierunków specjalizacji gospodarczej może być nowoczesne rolnictwo.

Pod względem upraw dominują w Gminie zboża i ziemniaki. Na mniejszych powierzchniach uprawiane są uprawy przemysłowe, kukurydza na ziarno, rzepak oraz warzywa gruntowe.

Tabela 22: Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych ogółem [ha]

| ogółem | 4374,93 |
| --- | --- |
| zboża razem | 4012,89 |
| zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 3966,87 |
| pszenica ozima | 558,10 |
| pszenica jara | 125,91 |
| żyto | 384,56 |
| jęczmień ozimy | 238,91 |
| jęczmień jary | 785,10 |
| owies | 276,75 |
| pszenżyto ozime | 791,07 |
| pszenżyto jare | 48,95 |
| mieszanki zbożowe ozime | 55,90 |
| mieszanki zbożowe jare | 701,62 |
| kukurydza na ziarno | 42,96 |
| ziemniaki | 275,84 |
| uprawy przemysłowe | 43,33 |
| rzepak i rzepik razem | 42,63 |
| warzywa gruntowe | 6,85 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa.

Wśród zwierząt gospodarskich dominuje drób, następnie trzoda chlewna, bydło i konie.

Tabela 23: Zwierzęta gospodarskie

|  | liczba gospodarstw | zwierzęta gospodarskie [szt.] |
| --- | --- | --- |
| bydło razem | 119 | 563 |
| bydło krowy | 98 | 202 |
| trzoda chlewna razem | 314 | 15303 |
| trzoda chlewna lochy | 242 | 1461 |
| konie | 6 | 21 |
| drób ogółem razem | 506 | 17651 |
| drób ogółem drób kurzy | 503 | 14062 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa.

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wodociągi

„Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko są wyposażone w sieć wodociągową. Funkcjonują dwa ujęcia wody wykorzystywane na potrzeby wodociągu wiejskiego: w Ożarowie i Mokrsku oraz zbiornik wyrównawczy w Ożarowie, a także dwa ujęcia przy istniejących obiektach przemysłowych: cegielni 
w Krzyworzece oraz zakładzie mięsnym w Mokrsku. Ujęcia wody objęte są monitoringiem regionalnym. Woda w tych ujęciach czerpana jest z poziomu wodonośnego jurajskiego.”

Długość sieci wodociągowej wynosi w Gminie 91,7 km, funkcjonują 1453 przyłącza prowadzące 
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2014 roku do gospodarstw domowych dostarczono 149,6 dam3 wody. Z sieci tej korzystało w 2013 roku 4760 osób, czyli 87,8% ogółu mieszkańców.

Tabela 24: Wodociągi w gminie Mokrsko

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci rozdzielczej [km] | 79,3 | 90,3 | 91,1 | 91,1 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 1289 | 1294 | 1303 | 1333 | 1352 | 1367 | 1382 | 1406 | 1424 | 1423 | 1453 |
| woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] | 115,9 | 171,8 | 116,0 | 150,2 | 157,3 | 153,7 | 161,0 | 156,1 | 155,4 | 140,3 | 149,6 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | 4724 | 4720 | 4715 | 4721 | 4720 | 4736 | 4727 | 4723 | 4720 | 4760 | # |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Kanalizacja

W sieć kanalizacyjną wyposażone jest Mokrsko. Sieć nie obejmuje jednak całej miejscowości. W 2014 roku została także oddana do użytku sieć kanalizacyjna w południowej części Krzyworzeki (10,55 km).

W 2014 roku funkcjonowało 20,7 km czynnej sieci kanalizacyjnej wraz z 344 połączeniami 
do budynków. Odprowadzono 84 dam3 ścieków. W 2013 roku z sieci korzystały 1622 osoby, czyli 29,9% ludności.

Tabela 25: Kanalizacja w gminie Mokrsko

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 8,7 | 8,7 | 13,6 | 14,4 | 15,0 | 17,8 | 20,7 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 65 | 70 | 89 | 110 | 223 | 239 | 332 | 351 | 369 | 418 | 344 |
| ścieki odprowadzone [dam3] | 35,2 | 52,0 | 64,3 | 40,0 | 56,9 | 91,2 | 84 | 86 | 88 | 93,0 | 84,0 |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] | 280 | 297 | 362 | 432 | 807 | 857 | 1133 | 1446 | 1490 | 1622 | # |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

W Gminie nadal funkcjonuje znaczna liczba zbiorników bezodpływowych, popularnie zwanych szambami, w 2013 roku było ich 971. Coraz bardziej popularne stają się oczyszczalnie przydomowe, których odnotowano w Gminie 110.

Tabela 26: Gromadzenie nieczystości ciekłych w gminie Mokrsko

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zbiorniki bezodpływowe | 1100 | 1100 | 1058 | 1038 | 969 | 971 |
| oczyszczalnie przydomowe | 2 | 4 | 7 | 11 | 107 | 110 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

Na obszarze Gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków o emisji powyżej 5 m3/d. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę.

Tabela 27: Wykaz oczyszczalni ścieków w gminie Mokrsko (mechaniczno- biologiczne) o emisjach 
do wód lub ziemi powyżej 5 m3/d w 2013 roku

| jednostka | zarządzający | odbiornik ścieków | ilość ścieków w 2013 roku [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| gminna oczyszczalnia ścieków | Urząd Gminy Mokrsko | rów Olszyna km 1,400, Pyszna km 23,4 | 97452 |
| zakładowa oczyszczalnia ścieków | Zakłady Przetwórstwa Mięsnego HENRYK KANIA S.A. | rów R-D/16, dopływ z Komornik | 93880 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w 2013 r.”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, www.wios.lodz.pl

Widoczne są pilne potrzeby w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych w Gminie.

Elektroenergetyka

„Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Gmina dysponuje siecią elektroenergetyczną 15 kV wyprowadzoną ze stacji 110/15 kV „Wieluń”, dostosowaną do obecnego stopnia zainwestowania.”

Ciepłownictwo

„Zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych kotłowniach zasilanych głównie paliwem stałym.”

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Na terenie Gminy Mokrsko występuje sieć gazowa. Korzysta z niej coraz większa liczba mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem zajmuje się Gmina. Odpady są odbierane z nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem, przez wybraną w przetargu firmę.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w latach 2012 – 2013 z obszaru Gminy kształtowała się na podobnym poziomie. Łącznie w 2013 roku zebrano 509,45 ton odpadów zmieszanych ogółem. Z gospodarstw domowych pochodziło 375,6 tony, czyli 73,7% odpadów ogółem. Na jednego mieszkańca przypadało 94,6 kg odpadów ogółem oraz 69,7 ka odpadów z gospodarstw domowych.

Tabela 28: Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem [t] | 295,55 | 662,72 | 509,60 | 509,45 |
| ogółem na 1 mieszkańca [kg] | 54,6 | 122,7 | 94,6 | 94,6 |
| z gospodarstw domowych [t] | 219,69 | 449,94 | 360,92 | 375,60 |
| odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg] | 40,6 | 83,3 | 67,0 | 69,7 |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii art. 2, określa odnawialne źródło energii jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.”

Poniżej przedstawiono charakterystykę oraz możliwości wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Energia geotermalna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii art. 2 definiuje energię geotermalną jako energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. Jak podaje Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko: „Ze wszystkich źródeł energii odnawialnej najbardziej stabilną i przewidywalną w czasie wydaje się być energia geotermalna, którą pozyskuje się w formie ciepłych wód podziemnych. Charakteryzuje się ona możliwością dostarczania stałego strumienia energii w ciągu całego roku, jest niezależna od warunków klimatycznych i daje największe efekty ekonomiczne. Pewność dostaw energii cieplnej z ciepłowni geotermalnej 
i jej konkurencyjny koszt w porównaniu do energii z węgla przemawia za jej rozwojem i szerszym zastosowaniem. Ciepło geotermalne można również wykorzystać do produkcji energii elektrycznej 
pod warunkiem pozyskiwania wody w temperaturze powyżej 90°C. W polskich warunkach zasoby wód geotermalnych są najczęściej wykorzystywane do: ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania hodowli szklarniowej, w kąpieliskach.”

Aktualnie na terenie Gminy możliwy jest rozwój geotermii płytkiej z użyciem pomp ciepła. Pompy 
te wykorzystywane są przy obiektach rozlokowanych na większych obszarowo terenach, gdzie energia uzyskiwana jest z rozmieszczenia rur znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Pompy ciepła mogą służyć do ogrzewania oraz klimatyzowania budynków.

Energia słoneczna

Obszar Polski charakteryzuje się raczej dobrymi warunkami do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą określa się na 950 – 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok.

W celu wykorzystania energii słonecznej najczęściej używane są kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne. Wśród kolektorów słonecznych wyróżnia się kolektory: płaskie (gazowe, cieczowe, dwufazowe), rurowe (nazywane też próżniowymi), skupiające (prawie zawsze cieczowe) oraz specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna). Kolektory słoneczne służą przekształceniu energii słonecznej w energię cieplną, wykorzystywane są do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, 
ale również do wspomagania procesu ogrzewania budynków. Kolektory słoneczne znajdują również zastosowanie w rolnictwie, basenach kąpielowych, a także np. suszeniu zbóż. Ogniwa fotowoltaiczne pozwalają na bezpośrednie przekształcenie energii światła słonecznego na energię elektryczną prądu stałego.

Gmina Mokrsko położona jest na obszarze, gdzie średnie roczne sumy usłonecznienia wynoszą 
od około 1600 do około 1650 godzin. Usłonecznienie w Polsce obrazuje mapa poniżej. Obecnie 
w pojedynczych gospodarstwach na obszarze Gminy użytkowane są kolektory słoneczne.

Mapa 5: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny]

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [za:] Usłonecznienie - średnie roczne sumy (godziny)
źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005, www.imgw.pl

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i nie generuje żadnych odpadów, jest 
to czysta, ekologiczna i odnawialna energia. Obszar Polski został podzielony wg. prof. Haliny Lorenc 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na pięć stref energetycznych:

Strefa I – wybitnie korzystna

Strefa II – bardzo korzystna

Strefa III - korzystna

Strefa IV - mało korzystna

Strefa V - niekorzystna

Podział Polski na strefy obrazuje mapa poniżej.

Mapa 6: Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło: www.baza-oze.pl

Gmina Mokrsko położona jest na przełomie III i IV strefy energetycznej, a zatem obszaru charakteryzującego się korzystnymi i mało korzystnymi warunkami wietrzności. W Gminie nie przewiduje się jednak budowy elektrowni wiatrowych.

Biomasa

Biomasa to zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 
7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu 
i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, 
str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Według Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, biomasa wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji ciepła oraz biopaliw. W Polsce następuje dynamiczny wzrost wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej. Zasoby biomasy do celów energetycznych w Polsce, są jednymi z najwyższych spośród wszystkich pozostałych źródeł odnawialnych. We wszystkich sektorach energetycznych wykorzystanie biomasy jest najwyższe w porównaniu do pozostałych źródeł odnawialnych.

Jak podaje Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko w Gminie wykorzystywana jest biomasa jako odnawialne (ekologiczne) źródło energii. Wykorzystywana jest ona tylko na niewielu gospodarstwach rolnych oraz w Państwowym Domu Dziecka w miejscowości Komorniki jako paliwo alternatywne do ogrzewania budynków. „W polskich warunkach najłatwiejsza do pozyskania 
i najbardziej efektywna ekonomicznie jest energia z biomasy. Szacuje się, że energia z materii organicznej zgodnie z obecnymi tendencjami da największy wkład do rozwoju energii. Biomasa może być przekształcona na energię cieplną, elektryczną lub paliwa płynne. W wyniku spalania biomasy, 
do atmosfery przedostaje się dwutlenek węgla, w ilości w jakiej został pobrany przez rośliny. Zatem spalanie biomasy nie zwiększa ogólnej emisji tego gazu cieplarnianego. Energię z biomasy można uzyskać poprzez:

- Spalanie materii roślinnej. Wartość kaloryczna 0,5 tony suchej biomasy odpowiada wartości kalorycznej tony miału węglowego, natomiast koszt wytworzenia jest o połowę niższy. 
W naszych warunkach największe zastosowanie będą miały następujące produkty i odpady rolnicze i leśne:

  - słoma roślin zbożowych,

  - drzewa i gałęzie ze ścinek i cięć sanitarnych lasów,

  - gałęzie z cięć produkcyjnych,

  - odpady z przemysłu drzewnego,

  - plantacje lasów energetycznych liściastych.

Z 1 ha pola można uzyskać, jako odpad z produkcji zboża około 2-3 ton słomy. W przypadku produkcji roślin energetycznych, ilość uzyskanej słomy może wynosić nawet 20 ton z ha. Z upraw energetycznych zalecana jest wierzba energetyczna, którą można uprawiać na prawie wszystkich rodzajach gleb. Cechą wiodącą tej rośliny jest szybki i duży przyrost masy drzewnej. Dodatkowym 
jej atutem jest oczyszczanie gleb z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez wbudowanie 
ich w swoją biomasę. Z powodu tych właściwości stosowana jest jako zielony pas ochronny wokół szkodliwych zakładów przemysłowych, autostrad, wysypisk śmieci.

- Wytwarzanie oleju napędowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych 
dla celów energetycznych.

- Fermentację alkoholową materiału organicznego (np. ziemniaków, buraków cukrowych, zbóż) celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych.

- Beztlenową fermentację odpadowej masy organicznej tj.:

  - nawóz organiczny produkcji zwierzęcej,

  - odpady produkcji roślin i warzyw,

  - osady ściekowe,

  - odpady komunalne płynne i stałe, z których otrzymuje się biogaz. W czasie fermentacji beztlenowej nawet do 60 % biomasy jest zamieniane w biogaz.”

Biogaz

Biogaz to gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych 
lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Biogaz składa się głównie z metanu 
i dwutlenku węgla. Otrzymywany jest z odpadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i ścieków, może być używany jako gaz opałowy. Do zalet wynikających ze stosowania instalacji biogazowych należą:

- produkowanie „zielonej energii”,

- ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu,

- obniżanie kosztów składowania odpadów,

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych 
i rzek,

- uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego,

- eliminacja odoru.

Obecnie na obszarze Gminy nie są wykorzystywane instalacje oparte o biogaz.

- EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej gmina Mokrsko realizowała dwa projekty, na które uzyskała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Były to projekty: „Wykonanie tablic informacyjnych obrazujących walory przyrodniczo-ekologiczne Parku Wiejskiego w Mokrsku oraz na szlakach rowerowych w miejscowościach Ożarów 
i Motyl – Żelazna” oraz „Bliżej Natury, Bliżej Wiedzy”.

Działania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane są również w szkołach i przedszkolach. Gmina uzyskała wsparcie również z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów:

- „Eko-szperacz, Eko-zbieracz - program podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie” - zaplanowano szeroki wachlarz działań związanych z poznaniem walorów przyrodniczych najbliższego regionu - m.in. warsztaty „Leśni tropiciele” oraz ścieżka ekologiczna po Zabytkowym Parku Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, obserwacje ornitologiczne, wycieczki do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, dzień w gospodarstwie agroturystycznym, a także zbiórka surowców wtórnych i liczne konkursy dla dzieci.

- „Moje spotkanie z przyrodą - program realizowany w Zespole Szkół i Przedszkola w Mokrsku - Publicznej Szkole Podstawowej.” W ramach wyznaczono działania mające na celu rozwijanie świadomości ekologicznej oraz kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska. Zaplanowano cztery wycieczki: do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego- Rezerwat Węże, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, JuraParku 
w Krasiejowie oraz Kotliny Kłodzkiej, a także zbiórkę surowców wtórnych, szereg warsztatów 
i konkursów dla dzieci.

Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW na obszarze Gminy wykonano 4 ekopracownie 
w szkołach w: Ożarowie, Komornikach, Mokrsku i Krzyworzece. Ponad to, w 2015 roku realizowano projekt ekologiczny „EKO-Mokrsko – daj śmieciom kosza”. Projekt ten realizowany był przez Gminę Mokrsko w zakresie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej.

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 – 2022 jako jeden z celów strategicznych podaje cel III: Atrakcyjna i dostępna przestrzeń gminy Mokrsko. Celem operacyjnym 1 jest: Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych. W jego ramach wyznaczono zadanie strategiczne 
1.4. Edukacja społeczna i promowanie zachowań chroniących środowisko i przestrzeń gminy, którego istota opiera się na wyjaśnieniu: „Istotna w kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni gminy jest świadomość ekologiczna mieszkańców. To od nich bowiem zależy otoczenie, w którym żyją. Pomimo popularności haseł głoszonych przez ekologów, nadal istnieją luki w wiedzy społeczeństwa na ten temat, 
a powszechne od lat jest zaśmiecanie wspólnej przestrzeni. Ważne jest zatem, aby promować zachowania chroniące środowisko i przestrzeń gminy. Zadanie realizowane będzie na terenie gminy poprzez prowadzenie zajęć proekologicznych oraz włączanie się w organizowane akcje (m.in. wielkie sprzątanie świata). Działania prowadzone będą przez placówki oświatowe oraz ośrodek kultury 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Edukacją ekologiczną objęte zostaną nie tylko dzieci 
i młodzież, ale również osoby dorosłe oraz seniorzy. Przygotowane zostaną wspólne zajęcia integrujące mieszkańców i przede wszystkim zwiększające ich świadomość. Organizowane będą konkursy i akcje zachęcające do dbania o środowisko i przestrzeń gminy. Wpłynie to nie tylko 
na zaszczepienie zachowań proekologicznych, ale też na poprawę estetyki i stan środowiska gminy.”

- UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

Położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni

„Pod względem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski) obszar gminy Mokrsko położony jest na styku Wyżyny Wieluńskiej należącej do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz 
w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej wchodzącej w skład Niziny Południowowielkopolskiej (północnozachodni obszar gminy).

Główną rolę w modelowaniu rzeźby (pod względem morfologii gminy) odegrała działalność lodowca 
z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Innym czynnikiem rzeźbotwórczym była erozja 
i akumulacja rzeczna oraz denudacja i procesy eoliczne. Wschodnie obrzeża terenu ukształtowane zostały pod wpływem starszego, przedczwartorzędowego podłoża (jura środkowa). Mniejszą rolę odegrał spływ powierzchniowy.”

Surowce mineralne

„Na terenie gminy występują następujące złoża:

- Złoże „Krzyworzeka” - złoże surowca ilastego (iłów jurajskich), zostało rozpoznane 
w kat. B+C1. Surowiec wykorzystywany do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 1241 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 641 tys. ton (zasoby przemysłowe).

- Złoże „Mokrsko” - złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (iłów doggerskich). Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 1362 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 1015 tys. ton (zasoby przemysłowe),

- Złoże „Chotów” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. wynosiły 562 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

- Złoże „Chotów II” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. wynosiły 316 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).”

Klimat

„W Gminie Mokrsko dominuje powietrze polarno-morskie i polarno-kontynentalne, wywołujące dużą dobową i roczną zmienność pogody. Najczęściej występującymi kierunkami wiatrów są wiatr zachodni i południowozachodni. Stosunkowo duży udział mają też wiatry z kierunków wschodniego 
i południowowschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Udział silnych wiatrów 
o prędkościach większych niż 10 m/s wynosi 4% w roku. Z ruchami mas powietrza bezpośrednio wiąże się także zachmurzenie, które wynosi 6,6 stopnia przy średniej wartości dla Polski 6,4 (w skali 11-sto stopniowej). Nasłonecznienie wynosi średnio w ciągu roku 4 – 4,2 godziny na dobę. Średnia roczna temperatura na terenie gminy wynosi 7,7 stopnia Celsjusza. Najzimniejszymi miesiącami 
w roku są styczeń oraz luty. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień. Okres wegetacyjny roślin wynosi 216 – 240 dni. Niezwykle ważnymi elementami klimatu są wilgotność i opady. Wilgotność kształtuje się na poziomie 80%, a średnia roczna opadów wynosi 606 mm.”

Wody powierzchniowe

„Na terenie gminy nie występują większe cieki wodne. Wśród małych należy wymienić uregulowany Kanał Krzyworzecki oraz Ożarka, Motyl i Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzone są, poprzez rów otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni. Na terenie Gminy Mokrsko brak jest dużych zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach gminy (Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka, Chotów) znajdują się zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych bądź zbiorników powyrobiskowych. Największe skupisko stawów na południe od Ożarowa zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Dla utrzymania właściwych stosunków wodnych na terenie gminy oraz zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych należy wykonać jednak szereg zbiorników retencyjnych. W najbliższym czasie 
w gminie dokonany zostanie spis wszystkich zbiorników wodnych o powierzchni granicznej 30 m2 jako wartości wynikającej z Prawa Budowlanego. Do realizacji zakwalifikowany został Zbiornik Motyl (długości ok.1950 m, szer. największej 160 m, średniej ok. 100 m i pow. ok. 20 ha) na południe 
od miejscowości Komorniki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tam tereny pod znaczną ilość zabudowy letniskowej. Przedmiotem konsultacji społecznej objęta jest realizacja zbiornika Turów na Kanale Krzyworzeckim (długości ok.650 m, szer. największej 100 m, średniej ok. 70 m i pow. ok. 4,5 ha). Przedmiotem analizy musi być neutralizacja wód opadowych 
z dróg powiatowych, wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa miejscowości: Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów, Chotów i Komorniki. (…) Na terenie Gminy Mokrsko głównym źródłem wody podziemnej są dwa ujęcia: ujęcie Mokrsko i ujęcie Ożarów.”

Wody podziemne

„Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych 
Nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski. W związku 
z narażeniem na degradację na terenie Gminy Mokrsko wyznaczono obszar wymagający wysokiej ochrony (OWO).”

„Główny poziom użytkowy wód podziemnych kształtuje się na głębokości od kilkunastu do 50 m ppt. Analiza rzeźby terenu gminy, budowy geologicznej oraz przepuszczalność osadów pozwoliły wyróżnić dwie zasadnicze strefy charakteryzujące się odmiennymi warunkami występowania wód gruntowych. Są to:

- obszar dolin i obniżeń zbierający wody powierzchniowe i gruntowe, o swobodnym zwierciadle utrzymującym się w gruntach przepuszczalnych (piaski, lokalnie namuły i torfy);

- obszar wysoczyzny o zróżnicowanych warunkach występowania wód, zależnie 
od przepuszczalności podłoża.

Obszar dolin, do których zaliczono dolinki boczne, prowadzące wody stale lub okresowo. Woda gruntowa utrzymuje się zasadniczo w osadach przepuszczalnych (piaski, namuły), przeważnie 
na od 1-2 m p.p.t. Zaliczono tutaj również dolinki erozyjno-denudacyjne prowadzące wody tylko okresowo, a głębokość lustra wody związana jest z opadami atmosferycznymi. W obrębie tej grupy przeważa infiltracja nad spływem. W obszarze wysoczyzn (zajmujących przeważającą część) lustro wody gruntowej występuje przeważnie jako swobodne w przepuszczalnych piaskach i żwirach leżących na glinie. Lokalnie przy występowaniu od powierzchni trudno przepuszczalnych warstw glin 
i iłów, lustro wody jest napięte. Tereny znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie dolin, a więc niżej położone – charakteryzują się płytszym występowaniem wód gruntowych (z reguły od 2-3 m p.p.t.), natomiast położone wyżej cechują się głębszym występowaniem lustra wody. Na niewielkim obszarze przy wschodniej granicy gminy, mogą występować wody „szczelinowe”, mające wpływ na reżim wodny płytkich warstw gruntów. Generalnie należy stwierdzić, że warunki wodne na obszarze gminy 
z punktu widzenia przydatności dla budownictwa są korzystne (lustro wody występuje głębiej 
niż 2,0 m p.p.t.). Niewskazana jest lokalizacja obiektów mogących zanieczyszczać płytkie wody gruntowe.”

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Zanieczyszczenie „powodują przede wszystkim następujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń:

- zrzuty ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła budowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – stopień zwodociągowania gminy jest wysoki, brak natomiast wystarczającej ilości sieci kanalizacyjnych i obiektów oczyszczania ścieków;

- ścieki deszczowe spływające z terenów komunikacyjnych, placów utwardzonych i stacji paliw;

- spływy z terenów rolniczych (stosowane w nadmiarze nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, nawozy naturalne – obornik, gnojowica);

- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne, nielegalne wykorzystywanie nie eksploatowanych studni jako szamb powodujące bezpośrednie zanieczyszczenie całych poziomów wodonośnych.”

Gleby

„Gleby III klasy zajmują 16,32%, a IV klasy 64,15% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Najlepsze gleby gminy to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane oraz lokalnie czarne ziemie. Występują one dużymi kompleksami w środkowej części gminy w rejonie wsi Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów a także mniejszymi płatami w rejonie wsi Komorniki oraz na północy w rejonie wsi Chotów i Słupsko. Są to gleby III klasy (sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu pszennego dobrego oraz żytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się dużą zasobnością w składniki pokarmowe, właściwymi stosunkami wodno-powietrznymi, mają bardzo korzystne warunki 
do produkcji rolniczej w szerokim zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb najlepszych należy także zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego, występujące sporadycznie niewielkimi płatami we wschodniej części gminy.

Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią południową. Występują głównie w formie dość dużych płatów w rejonie wsi Mątewki, Chotów i Komorniki. Są to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby IV klasy gruntów ornych zaliczane do kompleksu żytniego dobrego.

Gleby mało przydatne do produkcji rolniczej występują głównie w południowej części gminy, a ponadto niewielkimi płatami na całym terenie gminy. Większe ich powierzchnie znajdują się w rejonie wsi Orzechowiec, Pasternik, Ożarów, Krzyworzeka. Są to głównie gleby brunatne wyługowane 
z niewielkim udziałem gleb pseudobielicowych i czarnych ziem. Gleby te należą do V-VI klasy gruntów ornych, a zaliczane są do kompleksu żytniego słabego i żytnio-łubinowego. Możliwości podniesienia żyzności tych gleb są niewielkie. Propozycja zalesienia tych gleb jest słuszna. W gminie występują również gleby organiczne, głównie torfowe, związane z dolinami niektórych cieków. Są to głównie obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i Dobijacz. Ich odsetek nie jest jednak duży.”

Lasy

Lasu państwowe zajmują obszar 895,55 ha. Większość należy do Skarbu Państwa i pozostaje 
w zarządzie Skarbu Państwa. „Lasy te znajdują się w Nadleśnictwie Wieluń, Leśnictwo Ożarów 
i Wróblew (obręb Cisowa). (...) Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty kompleks leśny i szereg mniejszych powierzchni wciśniętych w obręby: Ożarów i Motyl Żelazna, stanowiących własność osób prywatnych.” Niewielka część lasów państwowych stanowią grunty związane z gospodarką leśną (budynki i budowle, drogi leśne, linie podziału lasu, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne). Większość lasów wykorzystywana jest jako lasy gospodarcze.

„Charakteryzując drzewostan gospodarczy wg grup wiekowych stwierdza się, że przeważają drzewa 
w klasie wieku 41 lat i wyżej, stanowiąc 54% stanu ogólnego lasów państwowych, pozostałe 
w 46% to drzewa w klasie 1-40 lat. Głównym gatunkiem lasotwórczym, który występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu jest sosna. Oprócz sosny w drzewostanach leśnych występują: dąb, jesion, klon, wiąz, brzoza, jodła, świerk i olcha. (…) Na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Wieluń wyodrębniono następujące typy siedliskowe lasu: Bśw, BMśw, BMw,Bw, LMśw, Lw, LMw. Przeważają siedliska boru świeżego, w drugiej kolejności boru mieszanego świeżego.

Całość lasów Nadleśnictwa Wieluń, w tym lasy w gminie Mokrsko znajdują się w I stopniu słabego zagrożenia przemysłowego. Pod względem zagrożenia pożarowego lasy te są w II kategorii zagrożenia – średnie zagrożenie pożarowe. (…)”

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w gminie Mokrsko wynosi 561 ha. „Zdecydowanie największy kompleks leśny własności prywatnej położony jest na południu gminy, 
w sąsiedztwie lasów państwowych. We wszystkich siedliskowych typach lasów, prócz olsu, gatunkiem dominującym jest sosna, a gatunki domieszkowe stanowią drzewa: brzoza, dąb, modrzew, jesion, świerk. Przeszło połowę powierzchni wszystkich siedlisk lasów prywatnych budują bory świeże 54%, prawie 38% udział mają BMśw, 6,3% przypada na BMw, a poniżej 1% zajmują Bw, Bb, Ol.

W ramach indywidualnej własności gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 61,26 ha (wg operatów urządzania lasów prywatnych). Są to grunty położone w sąsiedztwie lasów przy dużych obszarowo kompleksach wsi Ożarów i Motyl Żelazna.

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono zagrożenia dla stanu zdrowotnego lasu. W stanie sanitarnym nie stwierdzono szkód spowodowanych przez szkodniki owadzie, pasożytnicze grzyby, czynniki przyrody nieożywionej.

Szczególne formy ochrony obejmującej zbiorowiska leśne – lasy ochronne Ustawa o lasach określa lasy, które powinny być szczególnie chronione nazywając je „lasami ochronnymi”. Lasy ochronne pełnią głównie funkcję czynnika współdziałającego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zwłaszcza stosunków klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Na terenie gminy Mokrsko lasy ochronne występują tylko w obrębie lasów państwowych. Uznane one zostały za szczególnie chronione na mocy Zarządzenia MOŚZNiL (Zarządzenie Nr 106 z dnia 23 lipca 1997 roku w sprawie uznania za lasy ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wieluń). Za lasy ochronne – wodochronne, mające za zadanie chronić zasoby wodne uznaje się 228,77 ha powierzchni gruntów zalesionych, co stanowi 24,8% ogółu lasów państwowych w gminie.

Oceniając ogólnie obszary zalesione dla potrzeb rekreacji należy stwierdzić, że gmina posiada dobre warunki dla rozwoju rekreacji. Lasy występują w dość dużym zwartym kompleksie, który w kierunku północno-wschodnim łączy się z dużym kompleksem leśnym położonym poza granicami gminy, drzewostany mają głównie powyżej 40 lat. Do lasów nieodpowiednich do rekreacji należą lasy 
na siedliskach wilgotnych, gdzie występuje zespół niekorzystnych czynników, które wykluczają 
je z użytkowania rekreacyjnego.

(…) największy obszar na terenie gminy zajmują parki spacerowo-wypoczynkowe, brak natomiast danych na temat zieleni ulicznej czy osiedlowej, która jest charakterystyczna jednak w większych skupiskach ludności.”

- OBSZARY CHRONIONE

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Mapa poniżej przedstawia formy ochrony przyrody występujące na obszarze gminy Mokrsko.

Mapa 7: Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Mokrsko

Źródło: Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.geoserwis.gdos.pl, dostęp: sierpień 2015

Obszar Chronionego Krajobrazu

Zgodnie z ww. Ustawą, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu 
na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu 
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na obszarze gminy Mokrsko wyznaczony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny. Powstał on 20.12.1996 roku, zajmuje powierzchnię 14540 ha. Obejmuje 
on również obszary gmin: Bolesławiec, Galewice, Łubnice, Sokolniki, Miasto Wieruszów, Wieruszów oraz Skomlin. Obszar chroni cenne ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowane ekosystemy, a w szczególności naturalne koryto rzeki Prosny, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarza ekologicznego.

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu w prawnego: Rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 75, poz.711) zmienione Rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 236, poz. 2117) Wcześniej obszar ten powołany został Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 65 z dnia 
20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny” 
na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 1, poz. 115).

Obszar Natura 2000

Na obszarze gminy Mokrsko nie występują obszary Natura 2000.

Pomniki przyrody

Zgodnie z art. 40 ust.1. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 
ze zm.) pomnikami przyrody „są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Pomniki przyrody występujące na obszarze Gminy charakteryzuje tabela poniżej.

Tabela 29: Pomniki przyrody w gminie Mokrsko

| nazwa pomnika przyrody (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) | data utworzenia pomnika przyrody | obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | opis pomnika przyrody | obwód na wys. 1,3 m (cm) | miejscowość/ obręb ewidencyjny | nr działki ewid. | opis lokalizacji | forma własności | sprawujący nadzór |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lipa drobnolistna | 1998-11-24 | Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie uznania za obiekty chronione Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 29, poz. 174 | lipa drobnolistna | 658 | Mokrsko | 232 | Chotów, przy plebanii dz. Nr 232 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Idziego |  |
| lipa drobnolistna | 1998-02-03 | Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9 | lipa drobnolistna | 740 | Mokrsko | 1273 | Mokrsko, park wiejski dz. Nr 1273 | Skarb Państwa | Wojewódzki Konserwator Przyrody |
| lipa drobnolistna |  |  | lipa drobnolistna | 300 | Mokrsko | 1273 |  |  |  |
| 4 wiązy szypułkowe |  |  | 4 wiązy szypułkowe | 310, 340, 290, 280 | Komorniki | 132 | Komorniki, park wiejski dz. Nr 132 |  |  |
| lipa drobnolistna |  |  | lipa drobnolistna | 350 | Komorniki | 132 |  |  |  |
| lipa drobnolistna |  |  | lipa drobnolistna | 330 | Komorniki | 132 |  |  |  |
| dąb szypułkowy |  |  | dąb szypułkowy | 330 | Komorniki | 132 |  |  |  |
| klon zwyczajny |  |  | klon zwyczajny | 270 | Komorniki | 132 |  |  |  |
| grab zwyczajny |  |  | grab zwyczajny | 230 | Komorniki | 132 |  |  |  |
| wiąz szypułkowy |  |  | wiąz szypułkowy | 290 | Komorniki | 132 |  | Skarb Państwa |  |
| jesion wyniosły | 1998-02-03 | Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9 | jesion wyniosły | 490 | Ożarów | 714/5 | Ożarów, park zabytkowy dz. Nr 714/5 | Skarb Państwa | Wojewódzki Konserwator Przyrody |
| wiąz szypułkowy |  |  | wiąz szypułkowy | 290 | Ożarów | 714/5 |  |  |  |
| dąb szypułkowy |  |  | dąb szypułkowy | 410 | Ożarów | 714/5 |  |  |  |
| dąb szypułkowy |  |  | dąb szypułkowy | 410 | Ożarów | 714/5 |  |  |  |
| 5 dębów szypułkowych |  |  | 5 dębów szypułkowych | 380, 380, 350, 570, 360 | Ożarów | 714/5 |  |  |  |
| 2 dęby szypułkowe, 1 lipa drobnolistna | 1998-02-03 | Uchwała NR IV/26/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 24.01.2011 r. W sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Mokrsko (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 89, poz. 763) zmieniająca Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9 | 2 dęby szypułkowe, 1 lipa drobnolistna | 360, 374 421 | Ożarów | 714/9, 714/5 | dąb szypułkowy obwód 360 cm rośnie na terenie Ośrodka Zdrowia w Ożarowie, dąb szypułkowy obwód 374 cm i lipa drobnolistna obwód 421 cm rosną na terenie Muzeum w Ożarowie | Skarb Państwa | Wójt Gminy Mokrsko |
| dąb szypułkowy | 2005-07-13 | Rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody | dąb szypułkowy | 345 | Ożarów | 2780 | miejscowość Ożarów, Nadleśnictwo Wieluń, Leśnictwo Ożarów, Oddz. 162b (dz. Nr 2780) | Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wieluń | Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu |

prace pielęgnacyjno-lecznicze prowadzone w roku 2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 24.06.2015)

Użytki ekologiczne

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 42. 
- użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obszary te charakteryzują się niewielką powierzchnią i posiadają mniejsze walory przyrodnicze w porównaniu z rezerwatami przyrodniczymi. Na obszarze gminy Mokrsko znajdują się trzy użytki ekologiczne – bagna śródleśne - opisane w tabeli poniżej.

Tabela 30: Użytki ekologiczne w gminie Mokrsko

| nazwa użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) | pow. [ha] | obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | opis lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| bagno śródleśne | 0,36 | Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | Ożarów, Leśnictwo Ożarów oddz. 166 c, Nadleśnictwo Wieluń, dz. Nr 166/1 |
| bagno śródleśne | 0,65 | Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | Ożarów, Leśnictwo Ożarów oddz. 171 i, Nadleśnictwo Wieluń, dz. Nr 171 |
| bagno śródleśne | 0,32 | Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne | Motyl Żelazna, Leśnictwo Wróblew oddz. 214 d, Nadleśnictwo Wieluń dz. Nr 214/3 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 24.06.2015)

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Ustawa o ochronie przyrody zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi nazywa fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Na obszarze gminy Mokrsko ustanowiono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie:

Tabela 31: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na obszarze gminy Mokrsko

| nazwa | data utworzenia | pow. [ha] | opis | obowiązująca podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Ożarowskie | 1998-07-31 | 628,3 | Od granicy z województwem częstochowskim granica obszaru biegnie na północny-zachód drogą Wierzbie-Ożarów. Następnie otacza zespół dworsko-parkowy w Ożarowie i nadal podążając drogą mija zabudowania Ożarowa i skręca na zachód w drogę polną do wsi Lasek, omija teren zwartej zabudowy i dociera do toru kolejowego, wzdłuż którego udaje się na północ. Potem skręca na wschód w drogę polną biegnącą między miejscowościami Zmyślona i Zimne Wody, przecina drogę Komorniki-Wieluń i po przebyciu około 300 m skręca na północny-wschód w kolejną drogę polną, którą dociera do Krzyworzeki. Tam skręca na południe i drogami polnymi dociera do drogi Brzeziny-Kocilew. W miejscowości Kocilew skręca na wschód i dociera do granicy z województwem częstochowskim. Wzdłuż granicy województwa dociera do punktu wyjścia. | Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115 Rozporządzenie Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 28, poz. 137 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 24.06.2015)

Parki dworskie

Na terenie gminy zlokalizowany jest park dworski (wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 413/A) 
w miejscowości Ożarów oraz parki dworskie znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zlokalizowane w Chotowie i Mokrsku. Oba parki posiadają bogaty drzewostan, jednak wymagają nakładów w celu uporządkowania ich struktury, pielęgnacji występującej tam roślinności oraz uzupełnienia o elementy charakterystyczne dla wystroju parków zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zachowane są w stanie dobrym z czytelnym układem zieleni.

- STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE 
GMINY MOKRSKO

Jak czytamy w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko: „Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów środowiska, który jednocześnie decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza w drzewostanie iglastym, a także wymierne straty gospodarcze. Gmina Mokrsko przyciąga inwestorów prywatnych dobrymi warunkami środowiskowymi, a czyste powietrze jest jednym z najbardziej pożądanych czynników. W kontekście powyższych sformułowań zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza na obszarze gminy Mokrsko powinno być jednym z priorytetowych celów władz samorządowych.

Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie do niego organizmów żywych 
lub substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują w stężeniach przekraczający właściwy dla nich zakres. Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć formę stałą, płynną lub gazową i dzieli się je ogólnie na zanieczyszczenia pierwotne - emitowane 
do powietrza bezpośrednio ze źródeł zanieczyszczenia oraz wtórne – powstające w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze pomiędzy wprowadzonymi zanieczyszczeniami pierwotnymi.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są:

- źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości. Mają znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe – takie jak dla źródeł energetycznych oraz sadze i węglowodory,

- źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń na niskiej wysokości, tworzą niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,

- źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin,

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,

- zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy.

Ze względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, emisję można podzielić 
na zorganizowaną i niezorganizowaną. Emisja zorganizowana występuje, gdy zanieczyszczenia odprowadzane są do atmosfery za pomocą emitora (komin, wyciąg wentylacyjny), natomiast emisja niezorganizowana występuje na hałdach, wysypiskach, podczas parowania cieczy lub przeładunku chemikaliów. Jeszcze innym rodzajem emisji jest emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych, takich jak drogi i parkingi.

Emisje zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych podaje się w układzie powiatowym, stąd nie wiadomo, jaka jej część pochodzi dokładnie z terenu gminy Mokrsko.

Emisja przemysłowa

Analizując strukturę przemysłową Gminy Mokrsko wyselekcjonowano zaledwie kilka zakładów mogących negatywnie oddziaływać poprzez emisję na środowisko przyrodnicze. (…)

Emisja niska

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza w tego typu gminach, czyli 
w gminach wiejskich jest tzw. emisja niska. Emisja niska, a więc dotycząca „standardowych” gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego jest bardzo poważnym problemem na terenie naszego kraju, ponieważ nie istnieje system monitorowania zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł.

Poza znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko zawarte w emitowanych do powietrza spalinach tlenki węgla, siarki i azotu, groźne związki chloru, fluoru i metali ciężkich oraz pyły 
wraz z kancerogennymi smołowymi aerozolami są również odpowiedzialne za dziesiątki tysięcy przypadków schorzeń.

Emisja niska ujemnie wpływa na odczucia estetyczne, daje poczucie dyskomfortu, a także zwiększa koszty utrzymania czystości (zapylenie). W grupie substancji emitowanych podczas spalania węgla, gazu ziemnego i oleju opałowego w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku siarki, pyłów i tlenków azotu, znajduje się także sadza, zawierająca wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym benzo-a-piren, stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne.

Podwyższone stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu, będących substancjami zakwaszającymi, wywołują szkody w ekosystemie, a więc należy przyjąć, że emisja niska na terenie Gminy może być potencjalnym źródłem szkód w ekosystemie.

Problemem jest również, okresowo, wypalanie ściernisk i łąk, co jest przyczyną znacznej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. (…).

Strategia osiągania celów i kierunki działań

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności 
przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów 
lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Na terenie gminy Mokrsko jednym z największych źródeł zanieczyszczenia są źródła związane 
z wytwarzaniem i użytkowaniem ciepła i energii, stąd też najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, olej, energię elektryczną lub energię odnawialną).

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań:

- wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych – modernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych,

- modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych.

Zadanie to będzie realizowane głównie przez właścicieli budynków, także dla podwyższenia komfortu 
i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych. W gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe. Generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, nie ma ekonomicznego uzasadnienia rozwój centralnych systemów ciepłowniczych. Gazyfikacja całego obszaru gminy stoi pod znakiem zapytania w kontekście jego wysokiej ceny. W starym budownictwie paliwa stałe są 
i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii. Znaczną, lokalną poprawę stanu sanitarnego powietrza można uzyskać w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców, na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, co obecnie jest częstą praktyką.”

„Problemem trudno identyfikowanych zanieczyszczeń powietrza są zanieczyszczenia z lokalnych źródeł. Emisja powierzchniowa, pochodząca z niskich emitorów, odprowadzających gazowe produkty spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych, szczególnie w sezonie grzewczym stanowi istotny problem dla całego powiatu. Ze względu na sytuację ekonomiczną i potencjał inwestycyjny osób prywatnych, szansą na poprawę sytuacji jest wsparcie finansowe na realizację projektów instalacji proekologicznych (solary etc.).”

W ramach monitoringu środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego w 2014 r. przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza. W tym celu województwo łódzkie podzielono na dwie strefy: Strefę łódzką oraz strefę Aglomeracji Łódzkiej. Na terenie gminy Mokrsko nie było zlokalizowanego punktu pomiarowego, najbliższa stacja pomiarowa charakteryzująca się wymaganą kompletnością serii pomiarowych znajdowała się w Wieluniu. Wyniki parametrów dla stref oceny jakości powietrza 
pod kątem ochrony zdrowia przydzielono do dwóch klas:

- klasy A – poziom stężeń nieprzekraczający wartości poziomu dopuszczalnego, docelowego lub celu długoterminowego;

- klasy C – poziom stężeń powyżej wartości poziomu dopuszczalnego, docelowego lub celu długoterminowego.

Gmina Mokrsko znajduje się w strefie łódzkiej, która została przydzielona do następujących klas jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia:

dla SO2 – klasa A,

dla NO2 – klasa A,

dla B(a)P – klasa A,

dla CO – klasa A,

dla ozonu – klasa A,

dla PM 2,5 – klasa C,

dla PM 10 – klasa C,

dla B(a)P w pyle PM 10 - klasa C.

„Emisje zanieczyszczeń do atmosfery można podzielić na naturalną i antropogeniczną. Emisja naturalna związana jest głównie z erupcją wulkanów, pożarami lasów i łąk, rozkładem materii organicznej, erozją gleb i skał. W emisji antropogenicznej wyróżnia się zaś:

1) emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych;

2) emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głownie z transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego;

3) emisję powierzchniową w skład, której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów;

4) emisję z rolnictwa pochodzącą z upraw i hodowli zwierząt;

5) emisję niezorganizowaną powstającą wskutek pojedynczych pożarów, prac budowlanych 
i remontowych, nakładania na powierzchnie warstw kryjących, przypadkowych wycieków, itp.”

Jak podaje dokument:

„Ze względu na przekroczenie 24 godzinnej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń rozmieszczonych w 31 miastach w obu strefach oceny w województwie wraz z obszarami ościennych gmin wiejskich i wiejskich części gmin miejsko-wiejskich.” Obszar przekroczeń objął m.in. miasto Wieluń, gdzie „wartość 36 maksimum stężenia 24-godzinnego sięgała w centrum miasta 61μg/m3 
(tj. 122% D24). Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia PM10 obejmował swym zasięgiem centrum i południowozachodnią część miasta, sięgając poza granice miasta na obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Wieluń.

„Ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych na dużym obszarze województwa łódzkiego, w granicach którego leżą 42 miasta. Często obszary przekroczeń obejmowały oprócz miast także liczne gminy wiejskie oraz wiejskie obszary gmin miejsko-wiejskich (znajdujących się pod wpływem napływu zapylonych mas powietrza z dużą zawartością benzo(a)pirenu z obszarów zurbanizowanych).” Obszar przekroczeń objął miasto Wieluń. „W porównaniu z rokiem poprzednim powierzchnia obszarów przekroczeń zmniejszyła się. stężenie roczne B(a)P w centrum miasta sięgnąć mogło 5,0 ng/m3 
(tj. 500%Ddc). Obszar przekroczenia poziomu docelowego obejmował większą część miasta, 
za wyjątkiem północnej jego część. Na południu obszar przekroczeń sięgał poza granice miasta 
na teren wiejskiej części gminy miejsko-wiejskiej Wieluń.”

Na mocy uchwały Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002, gmina wiejska Mokrsko (należąca do powiatu wieluńskiego) została objęta programem ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

Jak zapisano w Uchwale: „Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina miejsko-wiejska Wieluń, gmina miejsko-wiejska Wieruszów, gmina wiejska Biała, gmina wiejska Czarnożyły, gmina wiejska Mokrsko, gmina wiejska Pątnów, gmina wiejska Skomlin, gmina wiejska Wierzchlas, gmina wiejska Bolesławiec, gmina wiejska Czastary, gmina wiejska Galewice, gmina wiejska Łubnice, gmina wiejska Sokolniki. Obszar zajmuje powierzchnię 723,5 km2, zamieszkiwany jest przez 82,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 206,9 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 2,6 ng/m3 w Wieluniu. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa na obszarach miejskich (Wieluń, Wieruszów) oraz emisja napływowa głównie na obszarach o charakterze rolniczym.” Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział poszczególnych typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P na omawianym obszarze.

Tabela 32: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02

| typ emisji | % udział w stężeniach |
| --- | --- |
| Napływ | 18,0 |
| Powierzchniowa | 80,9 |
| Liniowa | 0,9 |
| przemysłowa | 0,2 |

Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002

Na analizowanym obszarze dominuje emisja powierzchniowa (80,9%), znaczny udział ma również emisja napływowa (18%).

Wykres 7: Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli powyżej.

Mapa poniżej przedstawia opisywany obszar przekroczeń B(a)P w strefie łódzkiej.

Mapa 8: Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 roku

Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002

Na mapie poniżej przedstawiono zaś przewagi emisji w stężeniach B(a)P na opisywanym obszarze. 
W gminie Mokrsko widoczna jest przewaga emisji napływowej.

Mapa 9: Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 r.

Źródło: Uchwała Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002

Charakterystyka gminy Mokrsko jako obszaru przekroczeń w odniesieniu do obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10:

- powierzchnia obszaru przekroczeń poziomu docelowego – 76,8 km2;

- liczba ludności obszaru przekroczeń – 5,4 tys.;

- emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń objętych programem w 2012 roku – 15,0 kg.

Określony w przedmiotowej Uchwale zakres działań naprawczych powinien objąć:

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego

| LdEM01 | budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i energetycznych |
| --- | --- |
| LdEM03 | stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła |
| LdEM04 | stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”) |
| LdEM05 | stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim |
| LdEM06 | przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji |
| LdEM07 | prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do powietrza spaliny |
| LdEM08 | termomodernizacja budynków |
| LdEM09 | instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych |
| LdEM10 | instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych |
| LdEM11 | kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych |
| LdEM12 | kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie wyposażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola warunków ich eksploatacji |
| LdEM13 | organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk i grillowania |
| LdEM14 | skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ścierniska i pól |
| LdEM15 | wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach |
| LdEM99 | Inne niewymienione działania |

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej)

| LdEL09 | budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu |
| --- | --- |
| LdEL10 | sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne |
| LdEL11 | czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w czasie dni bezopadowych |
| LdEL12 | wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni |
| LdEL13 | planowe utwardzanie dróg gruntowych |
| LdEL14 | modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji |
| LdEL15 | stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu |
| LdEL16 | budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu |

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami

| LdGOP01 | likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon |
| --- | --- |
| LdGOP02 | zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon |
| LdGOP03 | wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon |

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

| LdGOK01 | wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji |
| --- | --- |
| LdGOK02 | usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów |
| LdGOK03 | zachęcanie do stosowania kompostowników |
| LdGOK04 | organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpowszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania |
| LdGOK05 | rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja o lokalizacji tych miejsc zbiórki |
| LdGOK06 | organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich jak np. makulatura |
| LdGOK07 | zbiórka makulatury |

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy

| LdEDU1 | kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom |
| --- | --- |
| LdEDU2 | prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw nie-kwalifikowanych i odpadów |
| LdEDU3 | uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej |
| LdPRO1 | promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej |
| LdPRO2 | propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego |

Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego (LdZAG)

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:

- sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne 
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi warunkami:

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego),

- lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych 
i użyteczności publicznej,

- wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni.

Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza (LDlE01) - kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.

Na mocy Uchwały nr XLIII/797/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002, powiat wieluński 
w tym także gmina Mokrsko została objęta programem ochrony powietrza.

§ 10. Ustala się podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomu docelowego ozonu przyziemnego:

1) w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):

a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym ‘transportu publicznego,

b) dalsza rozbudowa systemu transportu publicznego strefy łódzkiej zapewniająca szybkie, dogodne dojazdy do pracy i placówek edukacyjnych,

c) budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu,

d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów,

e) tworzenie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników emisyjnych,

f) tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zamiast indywidualnego transportu prywatnego,

g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania 
z tego transportu,

h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast łącznie z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride),

i) budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu,

j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego 
i służbach miejskich na niskoemisyjne,

k) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu,

l) wzmożone badania pojazdów pod wzglądem emisji prekursorów ozonu, tj. NOX i CO,

m) szkolenia kierowców w celu popularyzacji tzw. Eko-drivingu;

2) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego:

a) sukcesywna budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych 
lub/i energetycznych,

b) sukcesywna zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia części gminy w ciepło, polegająca 
na podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych na: posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim bądź zasilane 
w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,

c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła,

d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetyczno-emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”),

e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,

f) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających 
do powietrza spaliny,

g) termomodernizacja budynków,

h) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych;

3) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej:

a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie sieci ciepłowniczej lub wymiana przestarzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej 
na wysokosprawne źródła niskoemisyjne posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne 
(„znak bezpieczeństwa ekologicznego”) opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, konwencjonalne nisko-temperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie 
z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych,

b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne,

c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,

d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,

e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji 
i zmniejszenie zużycia paliw,

f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu kotła,

g) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycznych grzejnikowych,

h) stosowanie technologii o możliwe najniższych wskaźnikach emisji NMLZO,

i) stosowanie materiałów i surowców o niskiej zawartości rozpuszczalników,

j) wprowadzanie dodatkowych, obowiązków pomiarowych emisji NMLZO,

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO;

4) w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej:

a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w Kogeneracji,

b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem,

c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw o niskich wskaźnikach emisji 
NO2 i CO,

d) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej,

e) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej,

f) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej,

g) stosowanie technik i technologii mających na celu ograniczenie emisji zorganizowanej NMLZO,

h) stosowanie metod ograniczających emisje niezorganizowaną NMLZO,

i) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji NMLZO ze względu na konieczność ochrony powietrza,

j) termomodernizacja obiektów przemysłowych,

k) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty systemów wentylacji i przewodów wentylacyjnych w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej NMLZO,

l) tworzenie preferencji finansowych dla zakładów, które obniżają emisję zanieczyszczeń prekursorów ozonu przed upływem wyznaczonego terminu, (np. dotacje/pożyczki z WFOŚiGW i in.),

m) stosowanie technik i technologii gwarantujących zmniejszenie emisji prekursorów ozonu 
do powietrza,

n) zmiana surowców i materiałów wpływających na zmniejszenie emisji prekursorów ozonu;

5) w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:

a) edukacja społeczeństwa dotycząca:

- zanieczyszczenia powietrza ozonem,

- źródeł pochodzenia ozonu,

- szkodliwości ozonu dla zdrowia,

- działań mogących przyczynić się do obniżenia stężeń ozonu,

- korzyści dla środowiska płynących z obniżenia emisji prekursorów ozonu,

b) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej,

c) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego,

d) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza,

e) promocja produktów wytwarzanych w procesach o niskiej emisji prekursorów ozonu;

6) w zakresie planowania przestrzennego:

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapisów dotyczących:

a) kształtowanie korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast,

b) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta,

c) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem miasta ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,

d) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza;

  - Identyfikacja obszarów problemowych

Analiza stanu obecnego Gminy sporządzona na potrzeby poprzedniego rozdziału wykazała, 
że głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Mokrsko są:

- źródła komunalno-bytowe – kotłownie lokalne, paleniska domowe, zakłady użyteczności publicznej, opalane często węglem i koksem niskiej jakości,

- źródła transportowe,

- źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, orką, nawożeniem i opylaniem roślin,

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,

- zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy.

Najistotniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza jest tzw. emisja niska, a więc emisja dotycząca „standardowych” gospodarstw domowych jak i liniowych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego.

Na skutek zanieczyszczenia powietrza, zawiera ono szkodliwe dla całego ekosystemu Gminy substancje, w tym w szczególności pyły. Do najbardziej niebezpiecznych dla życia człowieka pyłów zaliczane są pyły PM10 oraz PM2,5. Pył PM10 to pył grubszy, który zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, pył PM2,5 jest pyłem drobnym o średnicy cząstek mniejszej 
niż 2,5 mikrometra. Niewielki rozmiar tychże cząstek sprawia, że mogą one docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, a w przypadku pyłu PM2,5 mogą również przenikać do krwi. Są one zatem bardzo niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) (agenda WHO – Światowej Organizacji Zdrowia) podaje, że zanieczyszczenia powietrza, które spowodowały raka były przyczyną 223 000 zgonów na świecie. Skutki zdrowotne ekspozycji na podwyższone stężenie pyłu zawieszonego, 
w podziale na długi i krótki czas oddziaływania, określone przez WHO przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony

Efekty związane z ekspozycją krótkoterminową: zapalenie płuc, objawy oddechowe, niekorzystne efekty w układzie krążenia, zwiększenie spożycia leków, zwiększenie liczby hospitalizacji, zwiększenie umieralności.

Efekty związane z ekspozycją długoterminową: przyrost objawów zmniejszenia czynności oddechowej, zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dzieci, zwiększenie liczby chronicznych objawów chorób górnych dróg oddechowych, zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dorosłych, zmniejszenie oczekiwanej długości życia, wynikające przede wszystkim z umieralności, na choroby układu krążenia i prawdopodobnie na raka płuc.

Źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.”, WIOŚ, Łódź 2014

Skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony są bardzo groźne dla człowieka. 
Jak wskazano, mogą przyczyniać się nawet do przedwczesnej śmierci człowieka. Wiele osób nadal nie zdaje sobie jednak z tego sprawy. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań, które przyczynią się 
do zmniejszenia ilości tych szkodliwych pyłów w powietrzu atmosferycznym.

Jak wspomniano na wstępie, niska emisja przyczynia się do zaburzenia całego ekosystemu obszaru, którego dotyka. Wywiera więc negatywny wpływ także na środowisko przyrodnicze. Pyły i inne zanieczyszczenia przedostają się również do gleby i wód, a zatem mogą skazić np. tereny zieleni. Zagrożone mogą być również uprawy rolnicze, ponieważ pyły zakwaszają glebę, ponad to wywołują skażenie metalami ciężkimi także wód i roślinności. Trudno jest określić rozmiar tychże szkód, jednakże należy zwrócić uwagę na ryzyko ich występowania.

Poniżej omówiono podstawowe obszary problemowe w gminie Mokrsko.

- LOKALNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Jednym z podstawowych problemów Gminy są zanieczyszczenia, których źródeł upatruje się 
w nieefektywnych, starych instalacjach grzewczych oraz niskoefektywnym opale, używanym 
przez mieszkańców do ogrzewania mieszkań. Zanieczyszczenia wydostające się z domowych pieców to szkodliwe pyły PM2,5, PM10 oraz rakotwórczy benzo(a)piren. Zanieczyszczenia, o których mowa, powstają na skutek spalania niskiej jakości węgla, często miału węglowego ale również odpadów generowanych na co dzień przez gospodarstwa domowe. Spalanie odpadów choć karalne i prawnie zakazane, nadal jest praktykowane. Utylizowane są w ten sposób przeróżne materiały i substancje, 
a dowodem są wydobywające się z kominów czarne, smoliste kłęby dymu. Spalane są kartony 
po mleku, sokach, opakowania po jogurtach, butelki PET, opony oraz wszelkie inne materiały, które spaleniu ulegną i dzięki temu wytworzą ciepło, podtrzymają ogień. Spalanie odpadów komunalnych 
w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych (a zatem w zbyt niskiej temperaturze, 
bez systemów oczyszczania gazów), powoduje przedostawanie się do atmosfery pyłów zawierających metale ciężkie oraz toksyczne związki organiczne, w tym rakotwórcze dioksyny i furany.

Często w parze z niskiej jakości opałem połączony jest nieefektywny, przestarzały piec z równie starą, czasami nieszczelną instalacją odprowadzającą dym, a wraz z nim większość nieczystości. Zdarza się również, że piece są nieprawidłowo eksploatowane albo używany jest nieodpowiedni rodzaj paliwa 
do danego rodzaju pieca grzewczego. Przestarzałe technologie powodują niską sprawność spalania oraz wysoką emisję zanieczyszczeń.

Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje w miejscach, w których uzupełnieniem wyżej wymienionych problemów jest przestarzały budynek o niskiej izolacji termicznej, wadliwych otworach okiennych i drzwiowych, czy nieszczelnych stropodachach. Efektem jest zużywanie coraz większej ilości paliwa, zwykle - ze względów ekonomicznych - coraz tańszego i najmniej ekologicznego sposobu ogrzewania. Następstwem zaś – coraz większa ilość szkodliwych substancji emitowanych 
do powietrza.

Instalacje ekologiczne, oparte o odnawialne źródła energii są w gospodarstwach domowych rzadkością.

Wśród przyczyn zastanej sytuacji należy wymienić niską świadomość ekologiczną mieszkańców, złą sytuację ekonomiczną, która każe wybierać mniej kosztowne rozwiązania, ale również brak świadomości na temat możliwych do wdrożenia ekologicznych rozwiązań oraz szkodliwości wyżej opisanego postępowania.

W tabeli przedstawiono efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu możliwy do osiągnięcia po zastosowaniu wymiany pieca węglowego starego typu na piec nowszego typu na niskoemisyjne paliwo.

Tabela 34: Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa

| Efekt ekologiczny na 100 m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej | [kg PM10/rok] | [kg PM2,5/rok] | [kg B(a)P/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | węgiel | drewno | węgiel | drewno | węgiel | drewno |
| Zastosowanie koksu | 105,47 | 55,87 | 59,34 | 55,14 | 20,22 | 33,43 |
| Wymiana na piec olejowy | 112,98 | 63,38 | 66,79 | 61,35 | 20,22 | 33,43 |
| Wymiana na piec gazowy – gaz ziemny | 114,58 | 64,98 | 68,71 | 62,95 | 20,22 | 33,43 |
| Wymiana na piec gazowy - LPG | 114,56 | 64,96 | 68,68 | 62,92 | 20,22 | 33,43 |
| Wymiana na piec retortowy - ekogroszek | 110,86 | 61,26 | 67,61 | 59,42 | 17,9 | 31,11 |
| Wymiana na piec retortowy - pelety | 114,24 | 64,64 | 68,31 | 62,62 | 20,22 | 33,43 |
| Wymiana na ogrzewanie elektryczne | 114,60 | 65,00 | 68,73 | 62,97 | 20,22 | 33,43 |
| Przyłączenie do ciepła sieciowego | 114,60 | 65,00 | 68,73 | 62,97 | 20,22 | 33,43 |

Źródło: Projekt z dn. 31.07.2014 r. Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.; Opracowanie własne 
na podstawie Wskazówek dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących 
i programów ochrony powietrza, Warszawa, 2003

- NISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

O niskiej efektywności energetycznej budynków wspomniano już wcześniej, w kontekście niskiej izolacji termicznej budynków, czy nieszczelnych drzwiach i oknach. Niska efektywność energetyczna budynków dotyczy jednak również budynków użyteczności publicznej. Władza samorządowa ma tego świadomość, stąd na obszarze Gminy realizowano już projekty polegające na termomodernizacji budynków. Niestety nie wszystkie obiekty zdołano w ten sposób zmodernizować.

Niska efektywność energetyczna budynków przyczynia się do generowania nadmiernych strat ciepła, to z kolei implikuje zużywanie większej ilości paliwa potrzebnego na ich ogrzanie. Efektem są zarówno zwiększone emisje substancji szkodliwych do powietrza jak i wyższe koszty utrzymania budynków. Budynki charakteryzujące się słabą, nieefektywną wentylacją, a także nieszczelnymi elementami obniżają również komfort przebywania w nich.

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się z istotnym ograniczeniem zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono sposoby uzyskania oszczędności w efekcie wprowadzenia wybranych usprawnień termomodernizacyjnych.

Tabela 35: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych

| Lp. | Sposób uzyskania oszczędności | Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien. | 15 - 25% |
| 2. | Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania ciepła | 10 – 15% |
| 3. | Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna | 5 - 15% |
| 4. | Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach | 10 – 25% |
| 5. | Wprowadzenie podzielników kosztów | 5 – 10% |

Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka Poszanowania Energii. Warszawa 2002.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku może nastąpić również w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Są to rozwiązania, które choć stosunkowo kosztowne, to jednak w długim okresie czasu zwracają się zarówno pod względem finansowym jak i pod postacią czystszego powietrza.

Poprawę efektywności energetycznej można również osiągnąć wykorzystując energooszczędne oprawy oświetleniowe, które z powodzeniem mogą służyć np. oświetleniu budynku od zewnątrz. 
W miarę możliwości należy używać także energooszczędnych urządzeń oraz wykorzystywać energię w sposób racjonalny, adekwatny do potrzeb.

- TRANSPORT

Największym ciągiem drogowym przebiegającym przez obszar Gminy, a także w bliskiej odległości 
od jej wschodniej i południowej granicy jest droga krajowa nr 45. Droga ta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego. Stanowi doskonałe połączenie Wielunia z południową granicą kraju, często uczęszczana jest także przez mieszkańców gminy Mokrsko, jako najbliższy i najbardziej komfortowy ciąg drogowy. Pozostałe drogi prowadzące przez obszar Gminy charakteryzują się ruchem drogowym adekwatnym do pełnionej przez nie roli. Ruch na drogach jest jednak znaczny 
i należy mieć na uwadze, że w kontekście zachodzących zmian społeczno-gospodarczych będzie się zwiększać. Społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne. Zwiększają się potrzeby i oczekiwania szczególnie wśród osób młodych. Podróż do innego miasta nie jest dla nich problemem. Dodatkowo wzrasta podaż stosunkowo tanich samochodów osobowych, które tym samym stają się dostępne 
dla coraz większej grupy mieszkańców. Na terenie gminy Mokrsko funkcjonuje zbiorowa komunikacja publiczna, niemniej jednak, ze względu na rozproszone położenie gospodarstw domowych, korzystanie z indywidualnych środków transportu jest nieuniknione. W ostatnich latach spadł wskaźnik osób podróżujących jednym samochodem, co wiąże się nie tylko ze wzrostem kosztów podróży, 
ale i wyższą emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Coraz większego znaczenia nabiera komfort podróżowania, szybkość, oszczędność czasu oraz samodzielność, stąd mając do wyboru publiczną komunikację zbiorową oraz własny samochód, mieszkańcy najczęściej decydują się 
na podróżowanie indywidualnym środkiem transportu. Zwiększa się tym samym ilość pojazdów 
na drogach, wzrasta zatłoczenie, liczba sytuacji niebezpiecznych w ruchu drogowym, a także ilość substancji niebezpiecznych emitowanych do powietrza. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu samochodowego związane są ze spalaniem paliw, ale także ścieraniem się hamulców, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna 
(z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg.

Pojazdy generują największe ilości substancji szkodliwych podczas ruszania, gwałtownego przyspieszania, gwałtownego hamowania oraz stania w korku. Najmniejszy ładunek zanieczyszczeń uwalnia się, gdy pojazd jest prowadzony ze stałą prędkością, na odpowiednich obrotach. Problemem stają się zatem miejsca w których tworzą się zatory drogowe, ale również nieumiejętne prowadzenie pojazdu, bez znajomości i wdrażania zasad eco driving’u.

Znacznym problemem może stać się również wypadek z udziałem pojazdu transportującego substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Wyciek takich substancji może doprowadzić do znacznych strat.

Samorząd gminny nie ma jednak wpływu na zagęszczenie pojazdów na drogach oraz ich stan techniczny. Stąd należy sięgać po narzędzia, które będą informować i edukować mieszkańców, 
na temat zanieczyszczenia środowiska przez samochody oraz na temat możliwości zmniejszania 
tych emisji. Propagować należy zasady eko jazdy oraz tzw. carpooling czyli wspólne przejazdy. Coraz bardziej popularne stają się również portale internetowe, za pomocą których, możliwe jest podróżowanie z zupełnie nieznanymi sobie osobami w tym samym kierunku, co znacznie obniża koszty podróży, a także ma korzystny wymiar środowiskowy.

Niezmiernie istotnym aspektem jest również utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym, 
tak aby nie wymuszały na kierowcach gwałtownych zmian prędkości prowadzonego pojazdu. Istotnym elementem jest także utrzymywanie dróg w czystości, tak aby zmniejszyć unos pyłu z dróg.

- EMISJA ZE ŹRÓDEŁ PRZEMYSŁOWYCH

Na terenie gminy Mokrsko nie występują zakłady czy przemysł o wyjątkowo szkodliwym wpływie 
na powietrze atmosferyczne. Istnieje kilka zakładów mogących oddziaływać negatywnie poprzez emisje do powietrza. Funkcjonują tu przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza atmosferycznego – podobnie jak gospodarstwa domowe – na skutek złej izolacji budynków, używania nieefektywnych źródeł ciepła, niskiej jakości opału. Mają zatem swój udziału w tworzeniu niskiej emisji na obszarze Gminy, jednak nie są to emisje znaczne.

Na obszarze Gminy funkcjonują również Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., jednak brak jest informacji o emitowanych zanieczyszczeniach.

  - Aspekty organizacyjne i finansowe

    - Struktura organizacyjna

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.

Rolą koordynatora Planu jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w Dokumencie były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Wszystkie cele oraz działania w ramach Planu powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022 oraz innymi dokumentami strategicznymi. Ponadto, koordynator powinien również mieć 
w swoim zakresie inne działania związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio nie wynikające 
z Planu (np.: nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię i ciepło, zakupy energii itp.).

Koordynacja polityki energetycznej Gminy powinna być powierzona osobie zajmującej się ochroną środowiska naturalnego.

Do zakresu zadań koordynatora należy przykładowo przewidzieć:

- nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze Gminy;

- monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mokrsko;

- przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy;

- przygotowanie raportów o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;

- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej 
dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów;

- opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych 
dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych;

- opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie 
dla inwestycji gminnych;

- wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych;

- przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i ewentualnego uciepłownienia dla obiektów Gminy;

- kontrola w miejskich obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne Gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;

- uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach Gminy;

- udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach 
i sieciach energetycznych;

- prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych;

- monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach Gminy;

- prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców Gminy;

- prowadzenie informacji na temat wdrażania Planu;

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią.

Zaleca się również powołanie jednostki opiniująco-doradczej składającej się z przedstawicieli jednostek gminnych oraz tzw. interesariuszy zewnętrznych, która powinna działać w formie okresowych spotkań w formie „Komisji Energetycznej”. Głównym celem spotkań interesariuszy powinno być opiniowanie i doradzanie władzom Gminy w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.

    - Zasoby ludzkie

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie gmina Mokrsko. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu.

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

- Motywacja przyszłego zarządcy do osiągnięcia długofalowych celów projektu (uzyskania zaplanowanych oddziaływań).

Obowiązek zarządu nad infrastrukturą gminną spoczywa na Gminie ustawowo. Zadania mają więc charakter publiczny. Rada Gminy będzie odpowiedzialna za zachowanie celów poszczególnych inwestycji zgodnie z celami opisanymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Trwałość finansowa

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie Gminy, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy, 
a więc ze stabilnego źródła finansowania.

Gmina Mokrsko przeprowadziła już kilka projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nie miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem tych projektów. Pracownicy Urzędu Gminy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za projekty odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni 
w realizacji innych projektów unijnych. Gmina posiada również osoby odpowiedzialne za infrastrukturę oświatową, proces inwestycyjny, prawnika, osoby zajmujące się finansami. Skład osobowy gwarantuje zatem wykonalność projektu.

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu.

OSTATNIO PRZEPROWADZONE PRZEZ BENEFICJENTA PROJEKTY TO M.IN.:

| Dotacje z Unii Europejskiej |
| --- |
| nazwa projektu | źródło dofinansowania | całkowita wartość projektu [zł] | kwota dofinansowania [zł] |
| eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu | EFRR, POIG, działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion | 1 567 420.25 | 1 253 206.21 |
| SZKOŁA Z PERSPEKTYWĄ - Wysoka jakość oświaty w gminie Mokrsko | EFS, POKL, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | 1 352 108.98 | 1 149 292.63 |
| Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko - etap I | EFRR, RPOWŁ, działanie: V.3. Infrastruktura edukacyjna | 1 245 840.95 | 1 020 002.34 |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gminie Mokrsko | EFRR, RPOWŁ, działanie: II.2. Gospodarka odpadami | 251 334.99 | 177 060.67 |
| Klub Integracji Społecznej "Pomocna dłoń" II | EFS, POKL, działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 164 238.24 | 139 602.50 |
| Przedszkolaki z Chotowa równają szanse | EFS, POKL, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | 60 229.98 | 51 195.48 |
| Kierowca na medal - program podnoszenia kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Mokrsko | EFS, POKL, działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich | 49 700.00 | 42 245.00 |
| Wiejski Lider szansą na aktywizację gminy Mokrsko | EFS, POKL, działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 42 341.87 | 35 990.59 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi |
| nazwa projektu | dziedzina | całkowita wartość projektu [zł] | kwota dofinansowania [zł] |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi w msc. Mokrsko-Kolonia (Cz. A) | Ochrona Zasobów Wodnych | 881 591,00 | pożyczka: 793 000,00 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrsko | Ochrona Zasobów Wodnych | 159 900,00 | pożyczka: 124 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi w miejscowości Mokrsko-Wola | Ochrona Zasobów Wodnych | 246 828,00 | pożyczka: 126 000,00 |
| Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery poprzez wymianę | Ochrona powietrza | 91 944,00 | pożyczka: 44 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Mokrsku | Ochrona powietrza | 129 838,00 | pożyczka: 41 874,00 |
| Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mokrsko | Ochrona Zasobów Wodnych | 359 642,00 | pożyczka: 126 000,00 |
| Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko | Ochrona Zasobów Wodnych | 4 167 317,00 | dotacja: 400 000,00 |
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej JST: Termomodernizacja budynku komunalnego Mokrsko 233 z budową przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Gminy w Mokrsku, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku w zakresie wymiany kotłowni i modernizacji systemu ogrzewania Sali gimnastycznej | Ochrona powietrza | 574 143,00 | dotacja: 413 753,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko - Piekło, Mokrsko - Przemysłowa, Mokrsko - Kościół) | Ochrona Zasobów Wodnych | 1 110 366,00 | dotacja: 166 000,00 |
| Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko | Badania naukowe i ekspertyzy/ Monitoring środowiska | 32 000,00 | dotacja: 25 600,00 |
| Rewaloryzacja Parku Dworskiego | Ochrona przyrody i krajobrazu | 32 854,00 | dotacja: 19 712,00 |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko | Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi | 235 333,00 | pożyczka: 200 000,00 |
| Termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną w Ożarowie | Ochrona powietrza | 361 401,00 | pożyczka: 100 072,00 |
| Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko | Ochrona Zasobów Wodnych | 4 167 317,00 | pożyczka: 400 000,00 |
| Inwestycje z zakresu ochrony środowiska: 1,2) budowa wodociągu Mokrsko Wola II oraz Mokrsko Tartak, 3) budowa przyłączy kanalizacyjnych d 160 PCV o łącznej długości 656 mb (14 szt.) w Mokrsku, 4) budowa drogi wewnętrznej dojazdowej nr 422 Komorniki-Pa | Ochrona Zasobów Wodnych | 360 148,00 | dopłata do kredytu: 31 957,00 |
| Wykonanie tablic informacyjnych obrazujących walory przyrodniczo-ekologiczne Parku Wiejskiego w Mokrsku oraz na szlakach rowerowych w miejscowościach Ożarów i Motyl - Żelazna | Edukacja ekologiczna | 5 500,00 | dotacja: 3 850,00 |
| Bliżej Natury, Bliżej Wiedzy | Edukacja ekologiczna | 43 931,00 | dotacja: 28 655,00 |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
| nazwa projektu | działanie | całkowita wartość projektu [zł] | kwota dofinansowania [zł] |
| Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników | Odnowa i rozwój wsi | 770 999,98 | 337 000,00 |
| Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników | Odnowa i rozwój wsi |  | 480 000,00 |

Źródło: opracowano na podstawie danych ze strony internetowej gminy, www.mokrsko.pl, serwisu Mapa Dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi Budujemy Razem, Mapa inwestycji województwa łódzkiego mapa.wfosigw.lodz.pl

Plan będzie wdrażany przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji Planów, Strategii 
i Projektów (również finansowanych ze źródeł zewnętrznych).

- W realizacji projektu udział weźmie:

Zespół projektowy - beneficjent planuje samodzielnie zarządzać wdrażaniem Planu ze względu 
na posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Za realizację poszczególnych prac projektowych odpowiedzialne będą następujące komórki, sekcje i osoby w ramach struktury Beneficjenta:

- przygotowanie dokumentacji projektowej

Za całość prac związanych z pracami koncepcyjnymi, za przygotowanie założeń projektowych odpowiadał będzie Sekretarz Gminy Mokrsko. W trakcie tych prac zaangażowana będzie także komórka – Referat Zamówień Funduszy i Spraw Społecznych.

- rzeczowa realizacja projektu

Za rzeczową realizację Planu odpowiadać będzie koordynator. Zadaniem osób zajmujących się wdrażaniem, będzie kierowanie pracą zespołu projektowego, podejmowanie decyzji, przezwyciężanie trudności komunikacyjnych.

- realizacja finansowa i rozliczenie projektu

Realizacja finansowa i rozliczenie poszczególnych projektów Planu prowadzone będą 
przez pracownika Urzędu, który na co dzień zajmuje się rozliczaniem projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Do kompetencji tej osoby należeć będzie prowadzenie rozliczeń finansowych i sprawozdawczości finansowej.

- zamówienia publiczne

Za całość spraw związanych z zamówieniami publicznymi odpowiadać będzie pracownik Urzędu, który na co dzień zajmuje się Prawem Zamówień Publicznych. Do głównych zadań pracownika należeć będzie koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę, określanie trybu zamówienia, przygotowanie lub weryfikacja projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Działania dotyczące promocji niniejszego Planu będą podejmowane zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach krajowych i wspólnotowych. Wprowadzone rozwiązania będą udostępniane podmiotom trzecim. Plan posiada spójną koncepcję udostępniania jego wyników jednostkom samorządu terytorialnego lub innym zainteresowanym podmiotom. Przyjęte technologie oraz rozwiązania techniczne mogą być zastosowane w innych projektach. Informacje dotyczące projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przewiduje się, iż ze względu na jeszcze nowatorski charakter poszczególnych projektów Planu, zainteresowanie nim oraz jego rezultatami będzie znaczne. W związku z powyższym Gmina zamierza traktować niniejszy Plan jako projekt sztandarowy, źródło dobrych praktyk, które należy przenieść na inne Plany i Strategie.

    - Zaangażowane strony

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest gmina Mokrsko, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Zadania samorządu gminy to zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 
i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

- promocji gminy,

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Realizacja Planu w sposób nie budzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno- prawnych oraz instytucjonalnych zarówno gminy Mokrsko jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

    - Budżet

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z podziałem na źródła finansowania.

Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 | rok 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2017 | rok 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 1000 | 850 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2019 | rok 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Źródła finansowania inwestycji

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania był Wieloletni Plan Inwestycyjny. Ponieważ nie można zaplanować w budżecie Gminy szczegółowo wszystkich wydatków 
z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty 
do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu Gminy i jednostek gminnych na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w Planie jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane 
pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wersja 6.0

Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet inwestycyjny 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Interwencje zaplanowane w ramach PI 4.a. przyczynią się ponadto do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Ponadto wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne, a jednocześnie bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego Umowy Partnerstwa ”zmniejszenie emisyjności gospodarki”.”

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.a: - budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii (sieci niskiego napięcia poniżej 110 kV), pochodzącej ze źródeł odnawialnych (ze szczególnym nastawieniem na produkcję energii elektrycznej), w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy. Wielkość mocy wynikać będzie z zapisów Linii demarkacyjnej.

Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. „Projekty przewidziane w ramach PI 4.c. przyczynią się do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Największy potencjał w zakresie oszczędności energii identyfikowany jest w budynkach, w związku z tym wsparcie skoncentrowane będzie na ich głębokiej modernizacji energetycznej. Ponadto bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię. Do działań w tym zakresie zaliczyć należy wdrażanie rozwiązań technologicznych ograniczających zużycie energii poprzez wykonywanie głębokiej modernizacji energetycznej budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej.”

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.c.: - głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Zastosowanie pieców węglowych nie będzie przedmiotem dofinansowania. W ramach PI 4.c. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej.

Priorytet inwestycyjny 4.e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza. Inwestycje planowane w ramach PI. 4.e powinny przyczynić się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza, związanych szczególnie z niską emisją. Ich realizacja będzie wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej, które mają na celu wskazanie sposobów wypełnienia obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno- energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ich realizacja służy spełnieniu obowiązków, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, w szczególności dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. W wyniku realizacji projektów powinna nastąpić poprawa efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców, co w znacznym stopniu spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną. Ponadto realizacja priorytetu wpłynie na racjonalizację rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym oraz oszczędnością w zużyciu energii pierwotnej. Realizowane przedsięwzięcia wpłyną na ograniczenie emisyjności gospodarki, a tym samym na poprawę jakości powietrza, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Umowy Partnerstwa ”zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Typy przedsięwzięć przewidziane w ramach PI 4.e.: - inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych, polegające na projektach pilotażowych, demonstracyjnych dotyczących budynków użyteczności publicznej, - inwestycje w ramach modernizacji źródeł ciepła (kompleksowa wymiana lub renowacja), rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenia źródeł ciepła do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Zastosowanie pieców węglowych nie będzie przedmiotem dofinansowania, - inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych jako element szerszego projektu infrastrukturalnego. W ramach PI 4.e. wsparciem będą mogły być objęte projekty zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (POIiŚ 2014 - 2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: - ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; - budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; - instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cele szczegółowe: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej w ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: - przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, - likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), - budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. - likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Cele szczegółowe: Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: - budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; - w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; - budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; - wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Priorytet inwestycyjny 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cele szczegółowe: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: - rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; - rozwój miejskich terenów zieleni.

Programy Priorytetowe

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015 – 2020

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzaje przedsięwzięć: Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe; mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

System Zielonych Inwestycji – GIS

Program priorytetowy: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu: samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych osób prawnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzone przez JST

Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery".

Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne

Nazwa programu: „Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

Cel zadania: Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego

Wspólnoty mieszkaniowe

Nazwa programu: Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Cel: pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. „Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", „premią remontową" lub „premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.”

    - Środki finansowe na monitoring i ocenę

Monitoring jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Innymi słowy, istotą procesu monitoringu i kontroli jest stwierdzenie, czy wynik naszego działania (efekt końcowy) jest zgodny z zamierzeniami (cele i kierunki działania) oraz czy wszystkie czynności 
i środki zastosowanie w działaniu były potrzebne do osiągnięcia zamierzonego stanu. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

MONITORING RZECZOWY obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp w realizacji zapisanych w Planie zadań oraz umożliwiać będzie oceny ich wykonania w odniesieniu do celów rozwoju. Będzie się on posługiwał dwoma rodzajami wskaźników, a mianowicie:

- wskaźnikami produktu (dostarczają informacji o dobrach lub usługach wytworzonych w wyniku realizacji zadań) - opisują one rzeczy materialne lub usługi powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji zadań, np. długość zmodernizowanych dróg, liczba docieplonych obiektów, liczba zamontowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii);

- wskaźnikami rezultatu (dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadań) - opisują bezpośrednie i natychmiastowe efekty (korzyści) wynikające z realizacji zadań, np. liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, liczba osób korzystających z obiektów poddanych termomodernizacji.

MONITORING FINANSOWY obejmować będzie natomiast ocenę racjonalności i sprawności wydatkowania środków finansowych (własnych i zewnętrznych) na realizację ustaleń zawartych 
w Planie.

Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały 
w szczególności:

- zbieranie i interpretowanie (oceny) danych opisujących postęp i efekty realizowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych);

- bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji poszczególnych kierunków działań;

- wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane kierunki działań, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji;

- korygowanie i modyfikowanie planowanych kierunków działań, jeśli nie ma szans i możliwości ich wykonania;

- weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją;

- weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami;

- ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji.

Wszystkie wyżej wskazane czynności będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Gminy. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem strategii rozwoju Gminy oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

Inwentaryzację sporządzono na podstawie wytycznych Poradnika „Jak opracować plan działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. W wielu przypadkach posłużono się danymi dużo dokładniejszymi niż przewiduje Poradnik.

  - Zasięg geograficzny, zakres i sektory

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Mokrsko. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto 
pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy (Gmina nie ma znacznego wpływu na działania zmierzające do zmian emisji w sektorze transportowym) oraz emisję 
z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie stwierdzono innych emisji.

  - Metodyka inwentaryzacji

Prawidłowo prowadzona gospodarka energetyczna na różnych szczeblach administracyjnych 
np. gminy, nie może bazować na wykorzystaniu jednego źródła energii, konieczne jest zróżnicowanie dostępnych form energii i metod ich przetwarzania. Powoduje to wzrost konkurencyjności poszczególnych nośników energii na rynku paliwowo-energetycznym, a w konsekwencji wzrost 
ich jakości jako paliw i zwiększenie jakości usług energetycznych, tzn. ich wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii poprzez wykorzystanie energii odnawialnej umożliwia wejście na rynek energetyczny małej energetyki rozproszonej. Zgodnie z wymogami Prawa energetycznego, na szczeblu gminnym powinny być zbilansowane potrzeby energetyczne gminy 
i istniejące możliwości zaopatrzenia w ciepło i elektryczność.

Na terenie Gminy ciepło do ogrzewania obiektów, przygotowania posiłków, c.w.u. i do celów przemysłowych pozyskiwane jest z następujących nośników energetycznych:

- węgla i pochodnych,

- gazu ziemnego GZ – 35,

- oleju opałowego,

- energii elektrycznej.

Celem rozdziału jest zbilansowanie potrzeb energetycznych gminy oraz wskazanie możliwości racjonalizacji zużycia paliw kopalnych w aspekcie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przeprowadzone badania dotyczyły:

- zużycia poszczególnych paliw,

- obliczenia powierzchni ogrzewanej i zużycia energii na podstawie pomiarów w szkołach oraz w wybranych budynkach mieszkalnych,

- obliczenia emisji pochodzącej ze spalania paliw.

Dane do obliczeń uzyskano z właściwych instytucji i badań własnych. Bilans energii w gminie Mokrsko wykonano przyjmując podane niżej założenia. Do ogrzania 1m2 powierzchni mieszkalnej (badania własne) potrzebne jest 0,7 GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7 GJ. Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m2 powierzchni. Zatem w obliczeniach można przyjąć, że do ogrzania 1 mieszkania w gminie Mokrsko jest zużywane 2,5 t węgla.

Emisję ze spalania paliw obliczono na podstawie jednostkowych wskaźników emisji gazów 
do atmosfery pochodzących ze spalania różnego rodzaju paliw, podanych w tabeli poniżej.

Tabela 36: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego rodzaju paliw.

| paliwo | wartość opałowa MJ/jedn. nat | emisja w g/GJ |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Węgiel kam. | 21 MJ/kg | 90 240 | 750 | 150 | 120 |
| Koks | 22 MJ/kg | 11 080 | 750 | 150 | 120 |
| Drewno | 15 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Słoma | 14 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Olej opałowy | 43 MJ/kg | 77 360 | 195 | 180 | 15 |
| Gaz ziemny | 34 MJ/Nm3 | 55 840 | 15 | 100 | 19 |

  - Budynki będące własnością Gminy

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością gminy Mokrsko. Załącznikiem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest baza w formacie edytowalnym. Baza powinna być aktualizowana co rok, aby stwierdzić realne oszczędności w emisji substancji niebezpiecznych do powietrza.

Tabela 37: Emisja bazowa w budynkach będących własnością gminy Mokrsko

| l.p. | położenie budynku | przeznaczenie | powierzchnia użytkowa (m2) | źródło energii | energia zużywana rocznie GJ/rok | emisja bazowa rok 2015 (w gramach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| 1 | Budynek Urzędu Gminy Mokrsko 231 | administracja publiczna | 553,80 | pellet | 332,28 | 25705180,8 | 64794,6 | 59810,4 | 4984,2 |
| 2 | Budynek ośrodka zdrowia, Mokrsko 233 | usługi dla mieszkańców | 1 309,80 | pellet | 785,88 | 60795676,8 | 153246,6 | 141458,4 | 11788,2 |
| 3 | Budynek szkoły, Mokrsko 254 | edukacja | 3916,8 | pellet | 2350,08 | 181802188,8 | 458265,6 | 423014,4 | 35251,2 |
| 4 | remiza OSP Ożarów | usługi dla mieszkańców | 553,5 | ekogroszek | 332,10 | 25691256 | 64759,5 | 59778 | 4981,5 |
| 5 | budynek stacji „trafo” przy hydroforni, Mokrsko | funkcja gospodarcza | 22,5 | brak ogrzewania | 13,50 | 1044360 | 2632,5 | 2430 | 202,5 |
| 6 | budynek mieszkalny Nr 275 Mokrsko, | mieszkalnictwo | 133 | węgiel | 79,80 | 6173328 | 15561 | 14364 | 1197 |
| 7 | budynek mieszkalny Mokrsko Nr 279, | mieszkalnictwo | 101,8 | węgiel | 61,08 | 4725148,8 | 11910,6 | 10994,4 | 916,2 |
| 8 | budynek oczyszczalni ścieków, Mokrsko | usługi dla mieszkańców | 337,5 | prąd | 202,50 | 15665400 | 39487,5 | 36450 | 3037,5 |
| 9 | budynek posterunku policji, Mokrsko 269 b | usługi dla mieszkańców | 226 | ekogroszek | 135,60 | 10490016 | 26442 | 24408 | 2034 |
| 10 | budynek dworku, Mokrsko 267 A | funkcja społeczna | 570,2 | węgiel, drewno, prąd | 342,12 | 26466403,2 | 66713,4 | 61581,6 | 5131,8 |
| 11 | budynek hydroforni, Mokrsko 264 A | usługi dla mieszkańców | 132 | prąd | 79,20 | 6126912 | 15444 | 14256 | 1188 |
| 12 | budynek po SKR, Mokrsko, baza sprzętu drogowego | funkcja gospodarcza | 104,8 | brak danych | 62,88 | 4864396,8 | 12261,6 | 11318,4 | 943,2 |
| 13 | budynek po SKR, Mokrsko, baza sprzętu drogowego | funkcja gospodarcza | 158,3 | brak ogrzewania | 94,98 | 7347652,8 | 18521,1 | 17096,4 | 1424,7 |
| 14 | budynek szkoły, Ożarów 142 | edukacja | 979,9 | gaz ziemny | 587,94 | 45483038,4 | 114648,3 | 105829,2 | 8819,1 |
| 15 | budynek gospodarczy przy szkole, Ożarów | funkcja gospodarcza | 70 | brak ogrzewania | 42,00 | 3249120 | 8190 | 7560 | 630 |
| 16 | remiza OSP, Ożarów 2 | usługi dla mieszkańców | 553,5 | ekogroszek | 332,10 | 25691256 | 64759,5 | 59778 | 4981,5 |
| 17 | budynek bazy sprzętu drogowego, Ożarów 19 A | funkcja gospodarcza | 62,7 | węgiel | 37,62 | 2910283,2 | 2031,48 | 714,78 | 338,58 |
| 18 | budynek bazy sprzętu drogowego, Ożarów | funkcja gospodarcza | 423 | brak ogrzewania | 253,80 | 19633968 | 49491 | 45684 | 3807 |
| 19 | budynek ośrodka zdrowia, Ożarów 1 | usługi dla mieszkańców | 512,8 | ekogroszek | 307,68 | 23802124,8 | 59997,6 | 55382,4 | 4615,2 |
| 20 | budynek po zlewni mleka, Ożarów 56 | brak funkcji | 41,7 | prąd, gaz propan | 25,02 | 1935547,2 | 4878,9 | 4503,6 | 375,3 |
| 21 | budynek poczty, Ożarów 21 | usługi dla mieszkańców | 90,9 | węgiel, drewno | 54,54 | 4219214,4 | 10635,3 | 9817,2 | 818,1 |
| 22 | budynek mieszkalny Nr 7, Ożarów | mieszkalnictwo | 107 | węgiel | 64,20 | 4966512 | 10914 | 11556 | 963 |
| 23 | budynek przy budynku mieszkalnym Nr 7, Ożarów | brak funkcji | 10,6 | brak ogrzewania | 6,36 | 492009,6 | 1081,2 | 1144,8 | 95,4 |
| 24 | budynek hydroforni, Ożarów 188 A | usługi dla mieszkańców | 268 | węgiel | 160,80 | 12439488 | 31356 | 28944 | 2412 |
| 25 | budynek szkoły, Krzyworzeka 166 | edukacja | 756 | ekogroszek | 453,60 | 35090496 | 88452 | 81648 | 6804 |
| 26 | budynek gospodarczy przy szkole, Krzyworzeka | funkcja gospodarcza | 84 | brak ogrzewania | 50,40 | 3898944 | 9828 | 9072 | 756 |
| 27 | budynek mieszkalny nr 251, Krzyworzeka 251 | mieszkalnictwo | 65,9 | węgiel | 39,54 | 3058814,4 | 7710,3 | 7117,2 | 593,1 |
| 28 | budynek szkoły, Chotów 94a | edukacja | 258 | ekogroszek | 154,80 | 11975328 | 30186 | 27864 | 2322 |
| 29 | budynek po zlewni mleka, Chotów | brak funkcji | 53 | brak ogrzewania | 31,80 | 2460048 | 6201 | 5724 | 477 |
| 30 | remiza OSP, Chotów 94 B | usługi dla mieszkańców | 633,3 | węgiel, prąd | 379,98 | 29395252,8 | 74096,1 | 68396,4 | 5699,7 |
| 31 | budynek szkoły, Komorniki 126 | edukacja | 661 | ekogroszek | 396,60 | 30680976 | 77337 | 71388 | 5949 |
| 32 | świetlica wiejska, Komorniki 7 A | usługi dla mieszkańców | 124,96 | prąd | 74,98 | 5800143,36 | 14620,32 | 13495,68 | 1124,64 |
| 33 | remiza OSP Komorniki 36 A | usługi dla mieszkańców | 327 | węgiel | 196,20 | 15178032 | 38259 | 35316 | 2943 |
| 34 | remiza OSP Słupsko 29 A | usługi dla mieszkańców | 485,4 | ekogroszek | 291,24 | 22530326,4 | 56791,8 | 52423,2 | 4368,6 |
| 35 | Budynek bazy sprzętowej, Mokrsko 277 | funkcja gospodarcza | 242,3 | prąd, węgiel, drewno | 145,38 | 11246596,8 | 28349,1 | 26168,4 | 2180,7 |
| 36 | Magazyn paliw, Mokrsko 277 | funkcja gospodarcza | 13,2 | brak ogrzewania | 7,92 | 612691,2 | 1544,4 | 1425,6 | 118,8 |
| 37 | Dom Dziecka im, Św. Urszuli Leduchowskiej w Komornikach, Komorniki 30, 98-345 Mokrsko | usługi dla mieszkańców | 1341,5 | brykiet drzewny | 804,90 | 62267064 | 156955,5 | 144882 | 12073,5 |
|  | Suma [g] | 755915195 | 1898354 | 1752794 | 146345 |
|  | Suma [t] | 755,92 | 1,90 | 1,75 | 0,15 |

Źródło: Opracowanie własne.

POJAZDY

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe). 
Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów:

- osobowe,

- dostawcze,

- specjalne – głównie sprzęt budowlany (ładowarki, koparki, ciągniki rolnicze itp.).

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną ze spalaniem z wyżej wymienionych pojazdów.

Tabela 38: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu gminy Mokrsko

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z pojazdów | 7,24 ton |

OŚWIETLENIE ULICZNE

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z oświetleniem publicznym.

Tabela 39: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 24,37 ton |

  - Budynki prywatne

Gmina Mokrsko znajduje się w na obszarze peryferyjnym województwa łódzkiego. Dlatego też nie stwierdzono tu emisji napływowej ze strony większej aglomeracji. Budynki prywatne są więc największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w  całej gminie Mokrsko. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące ponieważ stwierdza się, że 77% budynków posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Mieszkańcy wybierają węgiel bo jest najtańszy. Tona węgla to wydatek 
od 400 do 800 zł. Koszt ogrzania 100 metrowego mieszkania to koszt 1400 zł na sezon. 
Dla porównania ogrzewanie gazem jest średnio dwa razy droższe. Niepokój budzi fakt, że piece węglowe są instalowane nawet w nowych domach. Na podstawie analizy w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać należy, że większość budynków to domy jednorodzinne.

Analizując przybliżoną emisję zanieczyszczeń w gminie Mokrsko (szczątkowe dane pozwalają 
na określenie jedynie emisji przybliżonej, lecz wskazać należy, że odchylenie od realnych wartości nie będzie większe niż 10%), przyjęto średnie wartości wielkości dla domów jednorodzinnych. Uśredniając przyjęto następujące wartości:

- powierzchnia ogrzewana domu/mieszkania – 94,53 m2 (dane GUS),

- standard energetyczny budynku – budynek średnio izolowany (zapotrzebowanie około 
140 kWh/MW/rok),

- ilość osób korzystających z ciepłej wody – 4,

- zapotrzebowanie na wodę na osobę – 60l/osobę (potrzeby standardowe przyjmowane 
dla terenów wiejskich),

- temperatura ciepłej wody użytkowej – 45 stopni C,

- średnia temperatura wewnątrz – 19 stopni C,

- liczba dni korzystania z wody – 325,

- cyrkulacja – brak.

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe (tych w Gminie najwięcej), sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej również ulega nieznacznemu obniżeniu.

Wykres 8: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy)

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym.

Tabela 40: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 17257 | 710.57 | 17.83 | 97.45 | 14.21 |
| Kocioł na „ekogroszek” | 14202 | 584.80 | 14.67 | 80.20 | 11.70 |
| Kocioł na „ekogroszek” + bojler elektryczny | 13369 | 550.47 | 13.81 | 75.49 | 11.01 |

Wizja lokalna określiła przybliżoną ilość domów prywatnych opalanych miałem węglowym oraz ekogroszkiem. Na tej podstawie oszacowano unos substancji niebezpiecznych do powietrza.

Kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, czyli 1650 sztuk.

Tabela 41: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 77% domów/mieszkań, czyli 1650 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 21459942,4 | 1546416,6 | 22172,5 | 121183,9 | 17670,85 |

Ekogroszek – 3% domów, czyli 48 sztuk.

Tabela 42: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek  – 3% domów, czyli 48 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ekogroszek | 688086,9 | 28333,56 | 710,7615 | 3885,69 | 566,865 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym.

Tabela 43: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł niskotemperaturowy | 8852 | 5.29 | 0.19 | 17.90 | 6.32 |
| Kocioł kondensacyjny | 7311 | 4.37 | 0.16 | 14.78 | 5.22 |
| Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 6842 | 4.09 | 0.15 | 13.84 | 4.88 |

Olej opałowy –  mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk.

Tabela 44: Olej opałowy – mniej niż 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy (przyjęto piec kondensacyjny) | 142 960 | 85,4335 | 3,0685 | 289,085 | 102,068 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem.

Tabela 45: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na zgazowanie drewna | 664 | 404.75 | 0.48 | 201.11 | 6.58 |
| Kocioł na pelety | 1976 | 58.46 | 0.42 | 5.98 | 5.79 |

Drewno– 18% domów, czyli 291 sztuk.

Tabela 46: Drewno – 18% domów, czyli 291 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drewno | 193 025 | 117660,83 | 139,536 | 58462,68 | 1912,806 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek).

Tabela 47: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł kondensacyjny | 5723 | 3.38 | 0.01 | 0.09 | 2.48 |

Gaz LPG – około 1 % domów, czyli 16 sztuk.

Tabela 48: Gaz LPG – około 1% domów, czyli 16 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz LPG | 92 426 | 54,587 | 0,1615 | 1,4535 | 40,052 |

Spalanie paliw powoduje emisję zanieczyszczeń. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie nie tylko rodzaj paliwa, ale także konstrukcja kotła grzewczego i palnika oraz ustawienie jego parametrów pracy. Do podstawowych produktów spalania należą: dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O i tlenki azotu NOx. W zależności od rodzaju paliwa i przebiegu spalania, emitowane mogą być poza tym: związki siarki SOx, tlenek węgla CO i pył.

Dwutlenek węgla CO2 nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujący efekt cieplarniany. Stanowi on bowiem końcową postać związku węgla powstałą przy prawidłowym całkowitym spalaniu paliwa. Węgiel jako pierwiastek jest składnikiem każdego paliwa, stanowiąc nośnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, że produktami mogą być: tlenek węgla CO lub niespalony węgiel C. Szczególnie tlenek węgla CO (czad) stanowi zagrożenia 
dla człowieka, w przypadku zwiększonego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach.

Tlenki azotu stanowią nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartości w powietrzu na poziomie 78%. Związki siarki emitowane są przy spalaniu paliw stałych (węgiel), a także przy spalaniu oleju opałowego. Emisje zanieczyszczeń można obniżać stosując nowoczesne wysokosprawne źródła cieplne, dodatkowo wspomagając je Odnawialnymi Źródłami Energii, jak w szczególności instalacjami solarnymi.

Tabela 49: Tabela sumaryczna

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 22 576 440 | 1 692 551 | 23 026 | 183 823 | 20 293 |

|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 22 576 | 1 693 | 23 | 184 | 20 |

Wykres 9: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego 
z budynków prywatnych gminy Mokrsko

Jak już wspomniano, badanie oparto na wartościach uśrednionych i w dużej mierze obserwacjach. Choć obliczone wartości mogą zawierać 10% odchylenia, to dane jasno ukazują problem Gminy. Jest nim emisja z domów prywatnych. Szczególnie chodzi o domy opalane węglem i ekogroszkiem. Tutaj emisja wszystkich badanych związków jest największa. Dlatego też - w okresie wdrażania Planu - Gmina musi skupić się na zmniejszeniu emisji z domostw opalanych węglem i jego pochodnymi.

Problemem w gminie Mokrsko jest niska emisja. Jak stwierdzono w analizie, podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Mokrsko są: lokalne kotłownie komunalne 
i paleniska domowe, procesy technologiczne (nieliczne na terenie Gminy) oraz transport samochodowy. W gospodarstwach domowych często używa się starych pieców lub nieefektywnych instalacji do ogrzewania domów, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również przygotowywania posiłków. Problemem staje się niska efektywność energetyczna budynków w Gminie (zarówno tych prywatnych jak i użyteczności publicznej, choć część z nich została już poddana termomodernizacji). Generowane są nadmierne straty ciepła, czego wynikiem jest zwiększenie zużycia paliwa. Najczęściej stosowanym rodzajem opału jest węgiel i miał węglowy. Spalane są również odpady generowane 
na co dzień przez gospodarstwa domowe, co jest procederem nielegalnym, szczególnie szkodliwym dla zdrowia mieszkańców. W wyniku spalania odpadów powstają albowiem szkodliwe związki, takie jak dioksyny i furany, które mogą prowadzić m.in. do rozwoju chorób nowotworowych. Rozwiązaniem problemu są m.in. działania termomodernizacyjne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak np. słońce czy wiatr poprzez montowanie urządzeń wykorzystujących ich energię (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe).

Wiele domów na terenie Gminy wybudowanych jest z pustaków betonowych. Jest to słaby izolator. Wiele domów nie posiada jakiejkolwiek izolacji zewnętrznej. Dominują dachy azbestowe o niskiej efektywności energetycznej. Wiele domów posiada nowe okna PCV. Na terenie Gminy znajduje się wiele ciekawych pod względem architektonicznym domów drewnianych. Nie posiadają one izolacji.

TRANSPORT

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie Gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez Gminę. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem wzrasta ilość samochodów oraz intensywność ich użytkowania, co przekłada się na wzrost emisji z transportu. Jednocześnie średnia wieku pojazdów w Polsce ulega zmianie (jest coraz większy udział samochodów nieprzekraczających 10 lat), zatem zmniejsza się średnie zużycie paliw. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyn, oleju napędowego oraz LPG, przy czym udział benzyn zmniejsza się na korzyć oleju napędowego i LPG.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem.

Tabela 50: Całkowita emisja CO2 związana z transportem

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z transportu | 17,18 ton |

  - Przedsiębiorstwa

Na terenie gminy Mokrsko nie występują zakłady czy przemysł o wyjątkowo szkodliwym wpływie 
na powietrze atmosferyczne. Istnieje kilka zakładów mogących oddziaływać negatywnie poprzez emisje do powietrza. Funkcjonują tu przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza atmosferycznego – podobnie jak gospodarstwa domowe – na skutek złej izolacji budynków, używania nieefektywnych źródeł ciepła, niskiej jakości opału. Mają zatem swój udziału w tworzeniu niskiej emisji na obszarze Gminy, jednak nie są to emisje znaczne.

Na obszarze Gminy funkcjonują również Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A., jednak brak jest informacji o emitowanych zanieczyszczeniach.

Powiazanie BEI z działaniami:

- jako że gmina ma ograniczony wpływ na budownictwo mieszkaniowe przewiduje się akcje promocyjne skierowane do mieszkańców. Mają one na celu promocję budownictwa pasywnego oraz promocję odnawialnych źródeł energii,

- gmina planuje głęboką termomodernizację największego emitera substancji niebezpiecznych 
do powietrza, czyli budynków publicznych.

Prognoza:

Prognoza wzrostu emisji w kolejnych latach. Ze względu na charakter gminy nie przewiduje się większych odchyleń mających wpływ na końcową emisję. Ilość mieszkańców i domów pozostaje 
na stabilnym poziomie. Nie jest widoczny wzrost ilości domów. Rozwój przedsiębiorczości jest utrudniony przez brak skoncentrowanych terenów inwestycyjnych. Dlatego w najbliższym czasie nie powstanie znaczna ilość dużych firm, które znacznie zwiększyłby emisję. Ruch pojazdów znajduje się na stabilnym poziomie a jego wzrost będzie niewielki.

- Działania/zadania i środki zaplanowane 
na cały okres objęty planem

W poniższych tabelach zaprezentowano projekty wytypowane do realizacji w latach 2015 – 2020.

Nazwa projektu

Gmina Mokrsko - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Opis projektu

Podmiot odpowiedzialny: Gmina Mokrsko Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej na obszarze Gminy Mokrsko. Dom Ludowo Strażacki w Chotowie - Obiekt wybudowany został w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku z przeznaczeniem na dom ludowy z wydzielonym pomieszczeniem na garaż dla samochodów OSP. Projekt przewiduje termomodernizację budynku Domu Ludowo Strażackiego w Chotowie, w ramach której nastąpi: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych płytami styropianowymi, wymiana starych okien fasadowych na nowe o mniejszej powierzchni oraz wymiana starych okien w ramie drewnianej na nowe wraz z nawiewnikami higrosterowanymi. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie - W ramach projektu planuje się: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymianę starych okien na nowe, ocieplenie stropodachu ze stropem drewnianym, stropodachu niewentylowanego oraz stropodachu nad klatką wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego, a także wymianę instalacji elektrycznej (m.in. opraw oświetleniowych) oraz modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o. i automatyki kotłowni obiektu.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 1 000 000,00 PLN Wkład UE – 850 000,00 PLN Wkład własny gminy Mokrsko – 150 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w roku 2017.

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych do niego uwalnianych. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne Gminy. Spadną również koszty utrzymania budynku. Poprawi się bezpieczeństwo na terenie Gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - spadek kosztów utrzymania budynków; Szacowane mierniki osiągnięcia celów (dane mają charakter szacunkowy ze względu na brak pełnej dokumentacji projektowej): - redukcja emisji – około 12 Mg/rok, - oszczędność energii – 1,43 (Mwh/rok), - oszczędność kosztów – około 18%, - poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 25%.

Projekty uzupełniające

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. Będą one miały na celu promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szczególny nacisk położony zostanie na promowanie efektywności energetycznej w budynkach prywatnych i przedsiębiorstwach.

Działania nieinwestycyjnie w zakresie strategii komunikacji, które realizowane będą w okresie krótko 
i długoterminowym:

- kontynuowanie procesu edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie akcji promujących efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii wśród dzieci i młodzieży,

- podnoszenie świadomości mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców w kwestii 
m.in. efektywności energetycznej,

- upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców Gminy,

- wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie,

- stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności energetycznej,

- wdrażanie zielonych zamówień publicznych,

- promocja transportu zbiorowego, ekologicznych środków transportu oraz eko jazdy i car pooling’u.

Gmina nie planuje działań inwestycyjnych w gospodarce odpadami. Nie przewiduje się również emisji nie związanej z użyciem energii. Gmina nie posiada składowiska odpadów.

Lista projektów będzie poszerzana, jeśli tylko będzie to możliwe, biorąc pod uwagę uwarunkowania budżetowe gminy Mokrsko.

- Wskaźniki monitorowania

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać. Raport z wdrażania Planu powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2.

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało 
i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Monitorowania wdrażania Planu oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Planu i jego realizacji, w skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Planu. Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:

- Wójt Gminy,

- Koordynator Zespołu.

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz w roku. Istnieje możliwość częstszych spotkań. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całego Planu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych. Na koniec każdego podokresu planowania Koordynator sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania 
w kontekście założeń. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny 
do wglądu w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z potrzebami i typem Gminy zaprojektowano następujące wskaźniki monitoringu:

Transport

W Planie zrezygnowano z umieszczenia wskaźników dotyczącej polityki transportowej. Gmina nie ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na tę politykę ani wiarygodnego pomiaru wskaźników. Gmina nie posiada zintegrowanej sieci połączeń komunikacyjnych, taboru. Nie przebiega tu linia kolejowa, od września 2015 roku funkcjonuje trasa rekreacyjna kolejki wąskotorowej. Która jednak nie jest jednak źródłem znacznych emisji. Na terenie Gminy nie występuje problem korków czy niedrożności ruchu. Gmina może jedynie oddziaływać na władze krajowe i regionalne w celu możliwie jak najszybszej reorganizacji ruchu drogowego. Działania promocyjne będą również ukierunkowanie na wdrażanie pojazdów elektrycznych lub oszczędnych.

Budynki

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie Gminy. Wskaźnik będzie monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej i powykonawczej danego projektu. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał ocenić, jak zmieni się emisja CO2 i innych substancji do powietrza atmosferycznego po oddaniu projektu. Każdy projekt będzie musiał obejmować analizę opcji ze wskazanymi wskaźnikami emisji i opłacalności ekonomicznej. Dla każdego budynku publicznego sporządzono bazową inwentaryzację emisji CO2. Monitoring będzie więc mógł się odbywać w oparciu o analizę bazową. Pamiętać jednak należy, że analiza została sporządzona w oparciu o oficjalne wskaźniki i mogą się one różnić biorąc pod uwagę temperatury w danym roku. Rozbieżności będą więc niewielkie. W miarę dostępnych danych prowadzony będzie również monitoring w domach prywatnych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator. Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych. W tym momencie udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy jest bliski zeru. Dlatego jako poziom bazowy przyjmuje się zero. Gmina będzie czynnie pomagać w instalacji kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych, dlatego będzie w stanie monitorować ich ilość. We własnych budynkach monitoring odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator. Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych. Gmina wdrażać będzie projekty zmierzające do zastąpienia istniejących źródeł energii źródłami odnawialnymi (fotowoltaika, pompy ciepła, kogeneracja). Zainstalowane mierniki muszą analizować, jak duży udział w poszczególnym obiekcie zajmuje energia tworzona ze źródeł odnawialnych. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator.

Lokalna produkcja energii

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje. Lata 2014 – 2020 to lata, w których rozwijać się będzie lokalna energetyka. Monitorowane będą dane dotyczące energii powstającej w lokalnych instalacjach (farmach fotowoltaicznych i innych). Dane pozyskiwane będą na podstawie warunków wydawanych przez Gminę i innych ogólnodostępnych danych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator.

Zaangażowanie sektora prywatnego

Zrezygnowano ze wskaźnika w dziale zaangażowanie sektora prywatnego. Na terenie Gminy znajdują się małe firmy monterskie (czasami jednoosobowe). Dynamika powstawania i zamykania tych firm zależy od bieżącego popytu. Dlatego też monitoring tego wskaźnika nie obrazuje realnych trendów gospodarczych na terenie Gminy.

Poniżej przestawiono szacowane wskaźniki osiągnięcia poszczególnych wskaźników do roku 2021. Wskaźniki zaprezentowano rosnąco.

| Wskaźnik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział budynki |
| Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie Gminy [%] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych [m2] | 0 | 50 | 200 | 400 | 500 | 700 |
| Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych [%] | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Lokalna produkcja energii |
| Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje [MW] | 0 | 0,001 | 0,03 | 0,4 | 1 | 1 |

Cel główny i strategiczne mają zredukować emisję substancji niebezpiecznych o co najmniej 30 Mg 
w roku 2020 (cel długoterminowy). Redukcja energii finalnej ma wynieść 31 MWh/rok.

Cel główny i strategiczne mają zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
o 0,2 MW/rok.

Ewaluacja

W procesie monitorowania Planu przewidziano następujące fazy:

- Ocenę wstępną

Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.

- Monitoring sterujący

Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.

- Kontrolę końcową - ewaluację efektów

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki programu/projektu. Logika programu/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną spójność programu/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane są 
w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia potrzeb grup docelowych.

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów. Głównym zadaniem jest dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z planem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.

Główne zastosowania ewaluacji:

- identyfikacja słabych i mocnych stron,

- oszacowanie możliwości i ograniczeń,

- usprawnienie zarządzania,

- wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego,

- poprawianie błędów,

- dla celów odpowiedzialności,

- wsparcie alokacji zasobów finansowych,

- ulepszenie procesu decyzyjnego.

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu wdrożenia programów w zakresie:

- działania programów;

- wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów;

- wpływu na problemy, do których odnoszą się programy;

- wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania nowych programów;

- identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy, bowiem rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.

Ocena końcowa powinna określić, na ile zakładane w Planie cele zostały osiągnięte oraz ustalić przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, 
czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości. Są one również kluczowe dla prawidłowego planowania kolejnych edycji Planu.

Do Planu można wprowadzać zmiany i nowe projekty jeśli są zgodne z celami.

# Footnotes

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno- klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:

- o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15 %);

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business 
as usual) na rok 2020.

Źródło: Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczne plany gospodarki niskoemisyjnej

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl

Zintegrowana Strategia Powiatu Wieluńskiego na lata 2014-2020, s. 98

Zintegrowana…, s.100-101

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2010-2013, z perspektywą na lata 2014-2017, s. 70-71

Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Urządzenia kąpielowe, prysznice z odpływem wody.

Obliczenia własne

Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok, zaktualizowane o informacje z Gminy

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007 rok

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, czerwiec 2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2007

Serwis internetowy natura2000.gdos.gov.pl

było 2 dęby szypułkowe, 2 lipy drobnolistne, buk zwyczajny

Ibidem

było 330, 320, 410, 320, 320

było 714/4 i 714/5

było Ożarów, park zabytkowy dz. Nr 714/4 i 714/5

Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014 – 2020, Wieluń 2013

Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r., Łódź 2015

www.wfosigw.lodz.pl

www.bgk.com.pl

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

# Text boxes

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
z obszaru Gminy

2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy

3. Zmniejszenie poziomu niskiej emisji pochodzącej z gospodarstw domowych w gminie Mokrsko

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Mokrsko 
ze szczególnym uwzględnieniem promocji odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości 
na temat efektywności energetycznej budynków