Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko

Mokrsko 231

tel./fax ( 043) 886 32 77

e-mail: urzad@mokrsko.pl

www.bip.mokrsko.akcessnet.net

NIP  832-19-79-374

REGON   730934654

Znak sprawy: ZFIiS 271.8.1.2015

Specyfikacja Istotnych

WARUNKÓW zamówienia

dla Zapytania ofertowego:

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka.

Opracował:

Kamil Piekarski Agata Skoczylas

Mokrsko, dnia 27 października 2015r.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla zapytania ofertowego na:

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka.

Nr postępowania: ZFIiS 271.8.1.2015 składa się z następujących części:

STRONA TYTUŁOWA ………………………………………………………………. str.1

SPIS TREŚCI ………………………………………………….………….……………str.2

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ……………………………...……………. str.4

FORMULARZ OFERTY – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1...............................…......str.11

FORMULARZ Specyfikacja oferowanego pojazdu – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1A...............................................................................................…......str.13

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 2

.........................................................str.17

WZÓR UMOWY – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3…………………………..………..…. str.18

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko

Mokrsko 231

tel./fax ( 043) 886 32 77

e-mail: urzad@mokrsko.pl

www.bip.mokrsko.akcessnet.net

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605) zwanej dalej Pzp. Wartość zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka.

2. Wymagania techniczne i użytkowe samochodu:

- samochód osobowy (mikrobus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem szynowym;

- samochód fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca i 8 pasażerów) przystosowany do

przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim;

- nadwozie przeszklone,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3,5 tony;

- rozstaw osi min 3400 mm.

3. Układ napędowy:

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności min. 2000 cm3; max. 2500 cm3 i mocy min 100KW,

- spełnia normy emisji spalin Euro -4 lub EURO-5;

- silnik napędzany olejem napędowym,

- skrzynia biegów manualna, 6-stopniowa (5+wsteczny);

- układ kierowniczy ze wspomaganiem;

- amortyzatory i sprężyny przystosowane do eksploatacji na drogach o złej nawierzchni;

- ogumienie: założone opony zimowe na felgach stalowych + oryginalne kołpaki producenta

pojazdu, dodatkowo komplet 4 opon letnich na felgach stalowych – wszystkie opony

fabrycznie nowe nie starsze niż 6 miesięcy oraz wszystkie felgi fabrycznie nowe;

- pełnowymiarowe koło zapasowe.

4. Nadwozie:

- z najazdem szynowym;

- kolor nadwozia - do uzgodnienia z Zamawiającym (za wyjątkiem koloru białego); kolor zderzaków -czarny nielakierowany.

- drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej prawe, przeszklone i przesuwane;

- drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane do góry z szybą podgrzewaną, wyposażone w wycieraczki z spryskiwaczem;

- lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane;

- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera;

- światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie;

- przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne;

- trzecie światło stopu;

5. Układ hamulcowy:

- z ABS;

- hamulce tarczowe wentylowane wszystkich kół;

- systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny;

- systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny;

- systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny;

- systemy kontroli trakcji : układ ESP,

- układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy;

- hamulec postojowy.

6. Wyposażenie:

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;

- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego,

podłokietnikiem oraz fotel pasażera (opiekuna) podwójny;

- stanowisko do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, stanowisko to powinno znajdować się za fotelami II rzędu,

- szyny podłogowe i pasy do mocowania 1 osoby na wózku inwalidzkim, szyny najazdowe aluminiowe,

- instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim,

- fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane,

- układ foteli w przestrzeni pasażerskiej: fotel dwu osobowy w pierwszym rzędzie + jeden uchylny fotel zewnętrzny, w drugim rzędzie fotel trzyosobowy – składany,

- oświetlenie wnętrza pojazdu z przodu i z tyłu;

- szyby przednie podnoszone elektrycznie;

- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu,

- dodatkowe pokrowce siedzisk foteli drugiego i trzeciego rzędu z materiału łatwo zmywalnego;

- ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej;

- podsufitka i kabina pasażerska tapicerowana;

- zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach;

- lusterko wsteczne wewnętrzne;

- zaczep holowniczy z przodu,

- pozostałe akcesoria samochodowe typu: gaśnica, apteczka wraz z obowiązującym w krajach Unii Europejskiej wyposażeniem, trójkąt ostrzegawczy i minimum trzy kamizelki bezpieczeństwa dla osób dorosłych oraz homologowana linka holownicza, zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny samochodowy;

- podłoga w kabinie pasażerskiej w całości pokryta warstwą antypoślizgową, wodoodporną i łatwo zmywalną, gumowe dywaniki w kabinie kierowcy i pasażerskiej;

- radioodtwarzacz RDS z CD MP3 (4 głośniki, w tym 2 w części pasażerskiej), gniazdo USB;

- gniazdo 12 V w kabinie kierowcy i w części bagażowej.

7. Zabezpieczenie przed kradzieżą:

- autoalarm (honorowany przez firmy ubezpieczeniowe);

- centralny zamek z pilotem;

- immobiliser;

8. Bezpieczeństwo:

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń;

- antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych;

- uchwyty ułatwiające wsiadanie dla osób niepełnosprawnych;

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń;

- pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim;

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodne z ustawą Prawo o ruch drogowym.

9. Gwarancje:

- gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły: mechaniczne, elektryczne

i elektroniczne – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;

- gwarancja na powłokę lakierniczą– minimum 36 miesięcy;

- gwarancja na perforację nadwozia – minimum 12 lat;

- Gwarancja na najazd szynowy – minimum 24 miesiące,

10. Serwis:

- Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju

11.Dodatkowe wymagania

▪ maksymalne zużycie energii – 36 MJ/km

▪ emisja CO2 w cyklu mieszanym – maksymalnie 250 g/km

▪ emisja zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx ) - maksymalnie 0,18 g/km

▪ emisja zanieczyszczeń cząstek stałych (PM ) - maksymalnie 0,005 g/km

▪ emisja zanieczyszczeń węglowodoru (HC ) - maksymalnie 0,05 g/km

12. Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:

- instrukcję obsługi w języku polskim;

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;

- książkę przeglądów serwisowych;

- świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;

- kartę pojazdu.

13. Wyposażenie dodatkowe (nie obowiązkowe, opis punktacji w pkt 16)

- układ rozrządu silnika wyposażony w łańcuch rozrządu lub koła zębate,

- napęd na tylną oś,

- fotele przestrzeni pasażerskiej z możliwością regulacji odstępów między rzędami foteli, np. na szynach,

- w drugim rzędzie fotele w układzie dwa + jeden – składane,

4. Nazwy i kody wg CPV

CPV: 34.12.00.00-4 – Pojazdy silnikowe do transportu miej niż 10 osób.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- Posiadanie wiedzy i doświadczenie niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy złożyć do oferty.

10.1. Do zapytania ofertowego należy złożyć następujące dokumenty:

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków określone w pkt. 9.1– załącznik nr 2 do SIWZ,

c. Wypełniony "Formularz Ofertowy” (sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ) 
d. Wypełniona „Specyfikacja oferowanego pojazdu" (sporządzona wg załącznika nr 1A do SIWZ)

10.2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania ich za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Agata Skoczylas – Kierownik ŚDS w Mokrsku tel/fax (043) 841 18 13 w godz. 800-1500 – przedmiot zamówienia

Kamil Piekarski, tel/fax (043) 886 32 88, wew. 41 w godz. 800-1500, budynek Mokrsko 233, e-mail: k.piekarski@mokrsko.pl  – przedmiot zamówienia, postępowanie.

## Termin związania ofertą

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do sporządzenia ofert zgodnie 
z treścią niniejszej SIWZ – wykorzystując wzór nr 1.

- Oferty, których treść nie będzie zgodna z SIWZ zostaną odrzucone.

- Oferta winna być napisana w języku polskim. Zamawiający zaleca aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane  oraz spięte lub zszyte.

- Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub jego pełnomocnika wymienionego we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub Krajowym Rejestrze Sądowym – pełnomocnictwa osób, które podpisały ofertę a nie są wymienione w ewidencji lub Rejestrze KRS należy załączyć do oferty. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu 
z właściwego rejestru lub CEIDG), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

- Ewentualne poprawki w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający prosi, aby Formularz Oferty i oświadczeniA były podpisane w sposób czytelny, to znaczy umożliwiający odczytanie imienia 
i nazwiska osoby podpisującej lub zaopatrzone w pieczątkę imienną. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy „Formularz Oferty” został podpisany przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę Zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem  oferty.

- Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, iż zlecenie podwykonawcom wykonania jakiejkolwiek części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania jego pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, jaki zakres zamierza powierzyć podwykonawcom.

Na kopercie powinny znajdować się dane oferenta umożliwiające zwrócenie oferty bez otwarcia koperty.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 – 1500 
w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy w Mokrsku (pokój nr 7) w terminie najpóźniej do dnia 02.11.2015r. do godz.1200. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty i załączników do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Gmina Mokrsko

OFERTA

Znak sprawy: ZFIiS 271.8.1.2015

Zapytanie ofertowe na:

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka.

Oferty nadesłane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej należy oznaczyć w w/w sposób i przesłać w dodatkowej zewnętrznej kopercie  zaadresowanej następująco:

Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie złożenia z numerem wpływu odnotowanym na kopercie.

Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert za pomocą pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być oznaczone jak oferta i dodatkowo opisane „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem nr wpływu umieszczonego na potwierdzeniu złożenia – jeżeli było wystawione.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.11.2015r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, budynek Mokrsko 233, (Referat ZFIiS)

- Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić 
w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym 
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia.

5. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w pkt. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.A do niniejszej SIWZ.

6. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można go wykonać.

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Opis Kryteriów, oraz sposobu oceny ofert

- Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, stosując kryteria:

Kryterium I: Cena brutto – 80%

Kryterium II: Wyposażenie dodatkowe – 20%

PK=PC+PW

PK -końcowa ilość punktów przyznana ofercie badanej

PC-ilość punktów w kryterium cena

PW-ilość punktów w kryterium wyposażenie dodatkowe

- Kryterium I:

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 80 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej,  według formuły:

PC = (Cn/Cof.b. x100) x 80 %, gdzie:

Cn  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100- wskaźnik stały

85 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Kryterium II:

Przy ocenie ofert w kryterium Wyposażenie dodatkowe punkty (PW) będą przyznane 
w następujący sposób:

Za każdy element wyposażenia dodatkowego zostaną przyznane punkty:

- układ rozrządu silnika wyposażony w łańcuch rozrządu lub koła zębate – 5pkt

- napęd na tylną oś – 5pkt

- fotele przestrzeni pasażerskiej z możliwością regulacji odstępów między rzędami foteli, np. na szynach – 5pkt

- w drugim rzędzie fotele w układzie dwa + jeden – składane – 5pkt

- Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży ofertę zawierającą najkorzystniejszy bilans w kryterium ceny brutto oraz wyposażenia dodatkowego i  spełniającą warunki SIWZ przedmiotowego zapytania.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ.  Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Załączniki

FORMULARZ OFERTY – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ Specyfikacja oferowanego pojazdu – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 1A

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– WZÓR: ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR UMOWY – WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3

Wzór - załącznik nr 1

o f e r t A

| (pieczątka oferenta) |  | Gmina Mokrsko 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 tel./fax ( 043) 886 32 77 e-mail: urzad@mokrsko.pl www.bip.mokrsko.akcessnet.net NIP 832-19-79-374, REGON 730934654 |
| --- | --- | --- |

Podstawowe informacje o firmie oferenta

| Nazwa Oferenta ……………………………………………… ……………………………………………… | Adres Oferenta …………………………………………………… …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym / CEIDG | Nr w rejestrze |
| NIP: | Regon: |
| telefon: | fax.: | e-mail: |
| Kapitał zakładowy* ……………………… | Kapitał wpłacony * …………………………. |

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego znak sprawy: ZFIiS.271.8.1.2015:

- Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| Określenie przedmiotu zamówienia | Oferta |
| --- | --- |
|  | Cena brutto (w zł) |
| 1 | 2 |
| Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka. |  |
| Cena brutto słownie |
| Termin wykonania zamówienia | - do 30 dni od daty podpisania umowy |
| - gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów; - gwarancja na powłokę lakierniczą– minimum 36 miesięcy; - gwarancja na perforację nadwozia – minimum 12 lat; - Gwarancja na najazd szynowy – minimum 24 miesiące |
| Warunki płatności | przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury |

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do końca okresu związania ofertą.

- Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania*.

- Oświadczamy, że

- zamówienie wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)

- ………………………………………

- ………………………………………

zamierzamy powierzyć  podwykonawcom: *

- Integralną częścią oferty są:

| Lp. | Nazwa dokumentu | Nr załącznika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMULARZ Specyfikacja oferowanego pojazdu | 1.A |  |
| 2 | OŚWIADCZENIE wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | 2 |  |
| 3 | WZÓR UMOWY | 3 |  |
| 4 | ODPIS z właściwego rejestru |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Wzór - załącznik nr 1.A

Specyfikacja oferowanego pojazdu

1. Przedmiotem zamówienia jest samochód fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca i 8 pasażerów) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

MARKA…………………………………….

MODEL…………………………………….

2. Wymagania techniczne i użytkowe samochodu:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | samochód osobowy (mikrobus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem szynowym |  |
|  | samochód fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca i 8 pasażerów) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim |  |
|  | nadwozie przeszklone |  |
|  | dopuszczalna masa całkowita pojazdu: | masa: |
|  | rozstaw osi: | rozstaw: |

3. Układ napędowy:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | silnik wysokoprężny, turbodoładowany | Pojemność: Moc: |
|  | normy emisji spalin Euro -4 lub EURO-5 |  |
|  | silnik napędzany olejem napędowym |  |
|  | skrzynia biegów manualna, 6-stopniowa (5+wsteczny) |  |
|  | układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | amortyzatory i sprężyny przystosowane do eksploatacji na drogach o złej nawierzchni |  |
|  | ogumienie: założone opony zimowe na felgach stalowych + oryginalne kołpaki producenta pojazdu, dodatkowo komplet 4 opon letnich na felgach stalowych – wszystkie opony fabrycznie nowe nie starsze niż 6 miesięcy oraz wszystkie felgi fabrycznie nowe |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |

4. Nadwozie:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | najazd szynowy |  |
|  | kolor nadwozia | kolor: |
|  | drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej prawe, przeszklone i przesuwane |  |
|  | drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane do góry z szybą podgrzewaną, wyposażone w wycieraczki z spryskiwaczem |  |
|  | lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane |  |
|  | osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera |  |
|  | światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie |  |
|  | przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne |  |
|  | trzecie światło stopu |  |

5. Układ hamulcowy:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | ABS |  |
|  | hamulce tarczowe wentylowane wszystkich kół |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny |  |
|  | systemy kontroli trakcji : układ ESP |  |
|  | układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy |  |
|  | hamulec postojowy |  |

6. Wyposażenie:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego podłokietnikiem oraz fotel pasażera (opiekuna) podwójny |  |
|  | stanowisko do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, stanowisko to powinno znajdować się za fotelami II rzędu |  |
|  | szyny podłogowe i pasy do mocowania 1 osoby na wózku inwalidzkim, szyny najazdowe aluminiowe |  |
|  | instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim |  |
|  | fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |
|  | układ foteli w przestrzeni pasażerskiej: fotel dwu osobowy w pierwszym rzędzie + jeden uchylny fotel zewnętrzny, w drugim rzędzie fotel trzyosobowy – składany* |  |
|  | oświetlenie wnętrza pojazdu z przodu i z tyłu |  |
|  | szyby przednie podnoszone elektrycznie |  |
|  | lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu |  |
|  | dodatkowe pokrowce siedzisk foteli drugiego i trzeciego rzędu z materiału łatwo zmywalnego |  |
|  | ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | podsufitka i kabina pasażerska tapicerowana |  |
|  | zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
|  | lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
|  | zaczep holowniczy z przodu |  |
|  | pozostałe akcesoria samochodowe typu: gaśnica, apteczka wraz z obowiązującym w krajach Unii Europejskiej wyposażeniem, trójkąt ostrzegawczy i minimum trzy kamizelki bezpieczeństwa dla osób dorosłych oraz homologowana linka holownicza, zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny samochodowy |  |
|  | podłoga w kabinie pasażerskiej w całości pokryta warstwą antypoślizgową, wodoodporną i łatwo zmywalną, gumowe dywaniki w kabinie kierowcy i pasażerskiej |  |
|  | radioodtwarzacz RDS z CD MP3 (4 głośniki, w tym 2 w części pasażerskiej), gniazdo USB |  |
|  | gniazdo 12 V w kabinie kierowcy i w części bagażowej |  |

7. Zabezpieczenie przed kradzieżą:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | autoalarm (honorowany przez firmy ubezpieczeniowe) |  |
|  | centralny zamek z pilotem |  |
|  | immobiliser |  |

8. Bezpieczeństwo:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń |  |
|  | antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |  |
|  | uchwyty ułatwiające wsiadanie dla osób niepełnosprawnych |  |
|  | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń |  |
|  | pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |
|  | oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodne z ustawą Prawo o ruch drogowym. |  |

9. Gwarancje:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów gwarancja na powłokę lakierniczą– minimum 36 miesięcy gwarancja na perforację nadwozia – minimum 12 lat Gwarancja na najazd szynowy – minimum 24 miesiące |  |

10. Serwis:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju |  |

11.Dodatkowe wymagania

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | maksymalne zużycie energii – 36 MJ/km | wartość: |
|  | emisja CO2 w cyklu mieszanym – maksymalnie 250 g/km | wartość: |
|  | emisja zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx ) - maksymalnie 0,18 g/km | wartość: |
|  | emisja zanieczyszczeń cząstek stałych (PM ) - maksymalnie 0,005 g/km | wartość: |
|  | emisja zanieczyszczeń węglowodoru (HC ) - maksymalnie 0,05 g/km | wartość: |

12. Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | książka gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu |  |
|  | książka przeglądów serwisowych |  |
|  | świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | karta pojazdu |  |

13. Wyposażenie dodatkowe (każdy element to 4pkt w kryterium II oceny ofert)

| lp. | Opis | Tak/Nie lub wartość |
| --- | --- | --- |
|  | układ rozrządu silnika wyposażony w łańcuch rozrządu lub koła zębate |  |
|  | napęd na tylną oś |  |
|  | fotele przestrzeni pasażerskiej z możliwością regulacji odstępów między rzędami foteli, np. na szynach |  |
|  | w drugim rzędzie fotele w układzie dwa + jeden – składane |  |

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

.....................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Wzór - załącznik nr 2

...............................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................
Numer tel./fax  .......................................................................................................

Starając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy związane z …………………………………………………… (nazwa zamówienia) na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605) świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam że spełniam:

- samodzielnie

- wspólnie z innymi podmiotami

warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Wzór – załącznik nr 3

Nr: …./2015

Zawarta w dniu …..2015r. w Mokrsku,

pomiędzy:

Gminą Mokrsko

z siedzibą Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

NIP: 832-19-79-374

Reprezentowaną przez:

1. Tomasza Kąckiego		 – 	Wójta Gminy

2. Renatę Nagłą			 –	Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej części umowy “Kupującym”

a

………………………………………….

NIP …………………………………….

Reprezentowanym przez

1. ………………………………………

zwanym w dalszej części umowy "Sprzedawcą"

w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka. Dokładna specyfikacja pojazdu zawarta jest w ofercie Sprzedawcy i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot określony w ust. 1 zostanie odebrany od Sprzedającego w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, na podstawie protokołu odbioru.

§ 2. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od podpisania umowy.

2. Przedmiot umowy podlega podatkowi VAT.

3. Wartość umowy: ……………….zł brutto (słownie złotych: …………………………) w tym podatek VAT …………………….

4. Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Sprzedającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupującego wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie w ust. 3 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian stawek podatku Vat.

§ 3. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, ze obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Sprzedawca płaci Kupującemu kary umowne:

a) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  z § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia 
                umownego z § 2 ust. 3.

3. Kary umowne egzekwowane będą poprzez wystawienie noty księgowej.

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym (KC).

§ 4. WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Sprzedający udziela rękojmi za przedmiot zamówienia zgodnie z KC.

2. Sprzedający udziela gwarancji jakości za przedmiot zamówienia na okres:

a) gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły: mechaniczne, elektryczne

i elektroniczne – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;

b) gwarancja na powłokę lakierniczą– minimum 36 miesięcy;

c) gwarancja na perforację nadwozia – minimum 12 lat;

d) Gwarancja na najazd szynowy – minimum 24 miesiące.

§ 5.  ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy, w tym terminu realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:

a) wystąpi brak na rynku przedmiotu umowy, oferowanego w ofercie Wykonawcy, który może być zastąpiony innym spełniającym wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zamienny przedmiot umowy zostanie ustalony przed realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, z zastrzeżeniem niezmienności ceny ofertowej;

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

c) zaistnieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez strony w chwili ogłoszenia o przetargu lub złożenia oferty

§ 6. SPRAWY SPORNE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W zakresie wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej umowy strony poddają się orzecznictwu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Kupującego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego jeden dla Sprzedawcy.

2. Oferta Sprzedawcy wraz ze specyfikacją stanowi załącznik nr 1 do umowy.

KUPUJĄCY							         SPRZEDAWCA

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Gmina Mokrsko

Mokrsko 231

98-345 Mokrsko

OFERTA

Znak sprawy: ZFIiS 271.8.1.2015

Zapytanie ofertowe na:

Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsca przystosowanego do mocowania wózka inwalidzkiego oraz podjazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT